ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ								ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2023

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:				106.600€

ΦΠΑ 24%:					25.584€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:				132.184€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%:				53.300€

ΦΠΑ 24% (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ):		12.792€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:		66.092€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%:		159.900€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 24%:				38.376 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ):		198.276€

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Διονύσου να προμηθευτεί:

α) διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά αποθήκης (πχ. λαμπτήρες, καλώδια, φωτιστικά, κλπ) για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου (δίκτυο δημοτικού φωτισμού, δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις) που υλοποιούν οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου,

β) ηλεκτρολογικά εργαλεία χειρός που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου κατά την εκτέλεση των καθημερινών τους καθηκόντων, και

γ) εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρολογικών βλαβών στο χαμηλό δίκτυο δημοτικού φωτισμού (π.χ. υπόγειες – αφανείς βλάβες καλωδίωσης που απαιτούν εκσκαφή και αποκατάσταση, αντικατάσταση σπασμένων παραδοσιακών (ή άλλων) ιστών και  φωτιστικών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αυτών καθώς και λοιπών αναγκαίων συναφών ηλεκτρολογικών ειδών π.χ. πίλλαρ, γειώσεις, κλπ) όπως αυτές προκύπτουν συνεπεία των καιρικών ή άλλων περιβαλλοντικών συνθηκών, βανδαλισμών κ.λπ σε οδούς πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Ως χώρος παροχής των ηλεκτρολογικών εργασιών νοείται όλη η έκταση του Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου, δηλαδή και οι 7 δημοτικές κοινότητες (Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Δροσιάς, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης, Σταμάτας) όπου τυχόν ήθελε προκύψουν και απαιτηθούν, με υπόδειξη των σημείων στον Ανάδοχο επί τόπου από την αρμόδια Υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι οι υπόγειες – αφανείς βλάβες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα συχνές, οφειλόμενες σε μεγάλο βαθμό στην παλαιότητα των υπόγειων δικτύων και της διέλευσής τους από σημεία στα οποία αναπτύσσονται τα ριζικά συστήματα των δένδρων και τα οποία αναπτυσσόμενα τις προκαλούν, δεν μπορούν να αποκατασταθούν από τους υπαλλήλους του Δήμου διότι ο ακριβής εντοπισμός της θέσης τους είναι μακροσκοπικά αδύνατος καθότι αυτές είναι αφανείς (υπόγειες) και για την εύρεσή τους απαιτείται η διενέργεια τομών – εκσκαφών και για την επιδιόρθωσή τους απαιτείται εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (εκσκαφές, αποξηλώσεις μπετόν, πλακοστρώσεων, κ.λπ και κατόπιν αποκατάστασή των) σε μεγάλο μήκος οδών ή/και χώρους (παιδικές χαρές) - δηλαδή απαιτούνται εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν υπηρετεί στο Δήμο εργατοτεχνικό προσωπικό σχετικών ειδικοτήτων (οικοδόμοι, πλακάδες, κ.λπ).

Περαιτέρω, η ενασχόληση των υπηρετούντων ηλεκτρολόγων του Δήμου (σήμερα μόλις 5 από τους 8 που υπήρχαν κατά την έναρξη λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου το 2011) για την αποκατάσταση των εν λόγω βλαβών είναι αδύνατη εφόσον αυτή θα προκαλούσε κατάργηση κάποιου από τα δύο μόλις συνεργεία ηλεκτρολόγων που καθημερινά μεριμνούν και στις 7 δημοτικές ενότητες για πλήθος συντηρήσεων και αποκαταστάσεων προβλημάτων δημοτικού φωτισμού (επί 10.000 περίπου φωτιστικών σημείων επί των οδών του Δήμου ο οποίος επεκτείνεται σε γεωγραφική έκταση 70 τετραγωνικών χιλιομέτρων περίπου και επί 400 χιλιομέτρων περίπου πάσης φύσεως οδικού δικτύου) και κτιριακών ηλεκτρολογικών προβλημάτων (συμπεριλαμβανομένου σχολικών κτιρίων του Δήμου).

Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα (κατευθυντήρια οδηγία 22, απόφαση 44/09-6-2017 με αρ. πρωτ. 3802/14-6-17 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μονομερούς παράτασης της διάρκειας της σύμβασης που θα συναφθεί, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και για την προμήθεια ομοειδών με τη παρούσα μελέτη ειδών, με οικονομική αύξηση του αντικειμένου έως πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, χρησιμοποιώντας πόρους των οικονομικών ετών που θα αφορά η σχετική προμήθεια.

Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής σύμβασης και αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής, ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησής του.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης είναι 132.184€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ύψους 66.092€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), γενικού συνόλου 198.276€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006,

- Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,

- Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] – Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό του Πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία Άσκηση των Αρμοδιοτήτων σχετικά με την Απονομή Ιθαγένειας και την Πολιτογράφηση – Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018), άρθρο 203 «Διατάκτης στους ΟΤΑ α’ βαθμού», και

- Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση τη τιμή (άρθρο 86 Ν. 4412/2016).

Τα CPV των ειδών της προμήθειας είναι:

- 31500000-1 με τίτλο «Φωτιστικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρικοί Λαμπτήρες»,

- 44512000-2 με τίτλο «Διάφορα Εργαλεία Χειρός», και

- 31681410-0 με τίτλο «Ηλεκτρολογικό Υλικό»,

- 50232100-1 με τίτλο «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημοσίου Φωτισμού».

Τα προς προμήθεια είδη, οι ποσότητές τους, η ενδεικτική τιμή μονάδος έκαστου είδους και το σύνολο της δαπάνης (ενδεικτικός προϋπολογισμός) εμφανίζονται στην Ενότητα Γ της παρούσας.

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα

- είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας,

- φέρουν σήμανση CE,

- είναι εργοστασίων πιστοποιημένων με ISO 9001,

- είναι εντελώς καινούργια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και κατασκευής, χωρίς ελαττώματα και έτοιμα προς χρήση,

- είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης,

- συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον ή περισσότερο όπως κάθε φορά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική περιγραφή των ζητούμενων ειδών.

Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τμηματικές, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, και θα γίνονται σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.

Ο Συντάξας								Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Ραμπαούνης Ιωάννης							Παπαδόπουλος Απόστολος

ΤΕ Δασοπόνων								Μηχανολόγος Μηχανικός

Δ/νση Περιβάλλοντος							Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου από αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

Ι. ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ)

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου από αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΥΜ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 563.4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΑ NYAF ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 563.3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ 2-10 MM, ,ΕΝ 60228. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

KAΛΩΔΙΑ ΝΥΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 563.3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3Χ1,5 ,ΕΝ 60228. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΥΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 843. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΥL ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΟΤ 563.5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ 2x0.75mm2, 2x1 mm2 και 2x1,5 mm2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ 3x0.75mm2, 3x1 mm2, 3x1,5 mm2 και 3x2,5 mm2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ 4x0.75mm2 και 4x0,5 mm2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 2x1.5mm2 και 3x1.5mm2 ΜΑΥΡΟ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 2x1.5mm2 ΔΙΠΛΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΕΗ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 2Χ1 ΜΑΥΡΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ 2 ΖΕΥΓΩΝ 2X2X0.60. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΑ UTP 4 CAT5E, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ 2 ΖΕΥΓΩΝ ΑΣΠΡΟ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΛΙΠΣ  ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4P4C Η 4P2C ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ RJ11 K RJ45. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 ¼ ΙΝC., ΠΑΧΟΥΣ 2,3ΜΜ, 6ΜΕΤΡΗ (ΚΙΤΡΙΝΗ), ME MOYΦΑ, ΕΝ10240. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3 ΙNC., ΠΑΧΟΥΣ 4MM, 6ΜΕΤΡΗ (ΠΡΑΣΙΝΗ), ΕΝ10240. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 120o ΘΗΛΥΚΟ – ΘΗΛΥΚΟ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΜΑΤ, ΟΒΑΛ ΣΤΕΓΑΝΗ ΑΠΟ IP54, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 280Χ145(+- 5ΜΜ) ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 100W, ΕΝ60598-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΜΑΤ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΑΠΟ IP54, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 240Χ95 (+- 5ΜΜ)  ΑΝΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ  100W, ΕΝ60598-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ Ν.00-N.1-N.2, ΑΠΟ 35Α - 250Α, EN 60269-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ  ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 35-40-50Α Ε16 ΕΝ 60269-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΔΕΗ 1Χ63Α, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 4,5ΚΑ, KΑΜΠΥΛΗ C, EN60898-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΠΩΜΑ  ΔΕΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε-16 ΔΕΗ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΠΩΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 100Α ΓΟΛΙΑΘ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 5X20 4Α, 5Α, 6Α, 7Α/ΚΑΙ 6,3X30 2Α, 3Α, 5Α,10Α,15Α TAXEIAΣ, EN 60269-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ 10,3Χ38 4-6ΑGL, EN 60269-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΟΙΝΑ D, ΑΠΟ 10Α – 100 A, EN 60269-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ ΦΥΣΊΓΓΙΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΑΠΟ 80 -100 Α ΓΟΛΙΑΘ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟZED, ΑΠΟ 10Α – 63A, EN 60269-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

AYTOMATEΣ AΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟNOΠΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟ 6A - 63A, 6KA, ΙEC60898, IΕC 60947-2, XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ (Κ), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΙΠΛΗ 2X6A – 2X20A/6KA ΜΟΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

AYTOMATEΣ AΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ, 1P +Ν, 6KA,ΕΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ, ΑΠΟ 10A - 20A, IEC 60898,XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ (C), ΤAΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 230V/400V. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 230V, EN  60730-1, EN60730-2-7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

XΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ANAΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΠΟ 100 ΩΡΕΣ, 230V/16A, EN 60730-1, EN60730-2-7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗ AΠΟ  IP65, 50-60ΗΖ, ΑΠΟ 5-1000W LUX, ΑΠΟ 10A/250V. EN 60669-1,EN60669-2-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗ AΠΟ IP55,50-60ΗΖ, ΑΠΟ 8A/250V. EN 60669-1, EN60669-2-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ, 230V AC/DC 4x25Α & 4Χ40Α & 4Χ63Α, επαφές 2NO+2NC,EN50581, EN60947-4-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ, 230V AC/DC,2Χ20Α, επαφές 1NO+1NC, EN50581, EN60947-4-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΡΕΛΕ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ40Α-2Χ63Α  ΤΥΠΟΥ Α ,ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AΠΟ 220V, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 50/60 Hz,

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 6ΚΑ,30 mΑ ,EN 61008-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΡΕΛΕ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ40Α-4Χ63Α  ΤΥΠΟΥ Α ,ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

AΠΟ 400V, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 50/60 Hz,ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 6ΚΑ,30 mΑ,EN 61008-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ BYPASS 2X40 KAI 4X40 1-0-2 ΡΑΓΑΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 230V, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 230V ΤΡΙΠΛΕΤΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

KANAΛΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15Χ15-20Χ20-30Χ30-40Χ25. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΝΑΛΙ ΑΣΠΡΟ 105X50. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 50X13. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5 KAI 3X2,5, 25-30Μ ΜΕ 4 ΠΡΙΖΕΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 3200W, ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 5 KAI 10 MΕΤΡΑ 3Χ1,5 ΜΕ ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5Μ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ1,5ΜΜ Κ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ 3 ΚΑΙ 5 ΘΕΣΕΩΝ, ΙΣΧΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3500W, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ  H07RN-F  2Χ1,5ΜΜ-3Χ1,5ΜΜ5Χ10ΜΜ-5Χ16ΜΜ,ΤΑΣΗ  ΑΠΟ 600/1000V, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 50525-2-21, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, 5Χ16Α, 5Χ32Α, 5Χ63Α,ΤΑΣΗ 440-460V,AΠΟ IP67.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ Α/Ρ & Κ/Ρ  & Μ Α/Ρ ΑΠΟ  IP55EN 60669-1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ, ΔΙΠΟΛΙΚΟΙ, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΙ, IEC 60947-3.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΡΙΖΑ  ΣΟΥΚΟ  ΧΩΝΕΥΤΗ ME ΚΑΠΑΚΙ  ΑΠΟ  ΙP55, EN60884-1,ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΑΛΛΕ ΡΕΤΟΥΡ ΚΑΙ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ ΑΠΟ IP65, 16A/250V, ΕΝ 60669-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΡΙΖΑ  ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ ,EN60884-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ) ΔΙΧΑΛΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΡΑΓΑΣ AΣΦΑΛΕΙΑΣ, 16A,ΑΠΟ IP30 ,VDE620-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ – ΘΥΛΗΚΟ ΣΟΥΚΟ 16Α, ΑΠΟ IP20, ΛΕΥΚΟ, ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 3500W, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ – ΘΥΛΗΚΟ ΣΟΥΚΟ 16Α, ΑΠΟ IP44, ΜΑΥΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ., ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 3500W, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΣΕΡΚΑΔΟΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΎΣ ΓΙΑ ΤΣΕΡΚΙ ERIVAN, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΣΕΡΚΙ INOX ERIVAN ΤΑΙΝΙΑ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ) 19MM X 50 M. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΗ (ΜΙΚΡΟΙ) ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΗ (ΜΕΓΑΛΟΙ) ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ  2 & 3 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΔΕΗ GR -324. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ INOX ERIVAN ΓΙΑ ΤΣΈΡΚΙ 19MM, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΔΕΜΑΤΙΚA ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟY ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ (+10mm) 10,20,30,40 ΚΑΙ 50cm  , ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  -40°C+85°C, ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΑΝΤΟΧΗ  50.000v, ΕΥΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ UL 94 class V2, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΕΣ  UV, EN 50146. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

TAINIA AYTOBOYΛKANIZOMENH, 19X9, 69KV, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ PVC , ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 19Χ20Χ0,15. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

AKΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΑΠΟ 1,5 ΜΜ ΕΩΣ 95ΜΜ, ΕΠΙΚΑΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

AKΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΠΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ, UL 94 V2, ΑΠΟ 1,5 ΜΜ ΕΩΣ 6ΜΜ, DIN 46237, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

AKΡΟΔΕΚΤΕΣ AKIΔΑΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ,UL 94 V2, ΑΠΟ 1,5 ΜΜ ΕΩΣ 6ΜΜ, DIN 46231, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑ 1,5ΜΜ ΕΩΣ 50ΜΜ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΑΛΑ ΟΠΑΛ ΚΟΜΠΛΕ ΚΟΝΤΟ – ΧΑΜΗΛΟ ΧΕΙΛΟΣ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ20-Φ25-Φ30-Φ40,ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ  ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ  ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 09, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ  4-6 ΘΕΣΕΩΝ,ΕΝ 60439-3,ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 09, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ 8-10ΘΕΣΕΩΝ,ΕΝ 60439-3, ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 09, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ 12 - 14 ΘΕΣΕΩΝ,ΕΝ 60439-3, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 09, ΙΙ ΣΕΙΡΩΝ ΑΠΟ 24-26 ΘΕΣΕΩΝ,ΕΝ 60439-3, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ METΑΛΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP55, ΙΙΙ ΣΕΙΡΩΝ, ΑΠΟ 45-48 ΘΕΣΕΩΝ, ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ,ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ, ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΟΥΠΑ, ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ, ΕΝ60439-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ METΑΛΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP55, Ι ΣΕΙΡΑΣ, ΑΠΟ 10-12 ΘΕΣΕΩΝ. ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ, ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΟΥΠΑ, ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ, ΕΝ60439-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ  IP41, ΙΚ 08, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ  14-18  ΘΕΣΕΩΝ, ΕΝ 60670-24, ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ  IP41, ΙΚ 08, Ι Σ ΕΙΡΑΣ ΑΠΟ  6-8  ΘΕΣΕΩΝ, ΕΝ 60670-24, ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 6-8 ΚΑΙ 14-18 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΙ Φ16-50 (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

MOYΦΕΣ, ΚΟΛΛΑΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΥΡΑΛ Φ16 - Φ50, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΡΑΚΟΡ Φ16-32, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΟΥΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 65X65 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΟΥΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 80X80 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΟΥΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 100X100 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ, LED 230V, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΑΝΙΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΑΠΟ IP66, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ  500v. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ (+-10mm) ΑΠΟ 150x115x65, 190x150x75, 240x190x90, 280x200x120, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ  ΣΕ ΦΛΟΓΑ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ 650°C, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 19X19 & 27Χ27 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 100 ΤΕΜ., ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V KAI 1,5V AA ,ΑΑΑ, ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ & ΚΑΔΜΙΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 12ΤΕΜ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 16 -35-ΜΜ, ΠΟΛΥΑMIΔΙΟΥ,ΕΝ60998, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ ΜΟΝΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 50 ΜΜ, ΠΟΛΥΑMIΔΙΟΥ,EN60947-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΟ 18Χ2 & 25X2 ΚΑΡΦΙ ROBOT, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΣΕΡΚΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΥΠΕΣ (ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ 10Μ.), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΣΕΡΚΙ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ (ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ 10Μ.), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ16 / 1500 ECU ΚΑΙ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ Φ16 ,ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΥΜΝΟΣ 16 MM2 (100M), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΥΜΝΟΣ 25 MM2 (20M), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΥΜΝΟΣ 35 MM2 (20M), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΦΙΚΤΗΡΑ (ΚΟΛΛΑΡΟ) ΧΑΛΚΟΥ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΡΟΚΑ 5Χ20 ΚΑΙ 5Χ35 ΠΛΑΚΕ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΡΟΚΑ 5Χ18 ΕΩΣ 12Χ35 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΛΕΜΜΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΥΟ ΠΟΛΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5Χ20/2,5ΜΜ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ME KAΛΩΔΙΟ 1,5 ΜΜ ΒΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ 5x20  KAI 6,3Χ32, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗ, (ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΤΟΠΛΗΞΙΑΣ), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ 4X1,5 ΕΩΣ 4X5 CM, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΑΡΙΝOΒΙΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  4X1,5 ΕΩΣ 4X5 CM ,ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙ 8 ΜΗΚΟΥΣ 5,5X25, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙ 10 ΜΗΚΟΥΣ 6,3X25, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΡΕΖΑΤΗ ΜΗΚΟΥΣ 4,8X25, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΟΥΠΑ ΜΠΕΤΟΥ & ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 6 ΕΩΣ 12 ΜΕ ΒΙΔΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΛΕΜΜΕΝΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ι & ΙΙ& III, 4MM - 6MM - 10MM, ΕΝ60998-1, ΕΝ60998-2-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ  ΔΙΑΦΟΡΑ E14,  Ε27, Ε40, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

NTOYI ANΤΑΠΤΟΡΕΣ Ε40 ΣΕ Ε27,Ε27 ΣΕ Ε40, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ  GU10 ME ΚΑΛΩΔΙΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΙΛΛΑΡ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  ΔΙΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ ΔΙΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ  ΣΤΕΓΑΝΟ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  IP55, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 100Χ100Χ35, ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΥΛΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ, 400ML, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 25  MM2 ΜΕ ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΒΙΔΑΚΙ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΑΙ ΓΚΡΟΒΕΡ ΑΣΤΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΑ (ΣΕΤ) Μ4/2CM, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Φ 10 Κ Φ12 ,IΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 12W K  ΑΠΟ 15W,220-240V, ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΑΠΟ 120 Μ3/Η K  ΑΠΟ 220Μ3/Η. ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΠΕΤΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ .

ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ  Κ ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΩΝΑ, G13, 250V, 2A, ΕΝ60400, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ RG45 ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 150X50 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 50173-1:2011-09, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΡΙΖΑ  ΣΟΥΚΟ  ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 150X50 ,EN60884-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

MOYΦΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΡΙΤΙΝΗ GT0, GT1, GT2, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΡΑΤΣΟ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ Φ42 ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ  ΒΑΜΜΕΝΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΡΑΤΣΟ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ Φ60 ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ  ΒΑΜΜΕΝΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ LED 30-35W E27 ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 3300 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6500Κ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,80, ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ >320 ΜΟΙΡΕΣ, ΜΗΚΟΣ ΕΩΣ 180ΜΜ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΛΑΜΠΑ LED 40-50W E40 ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ,ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 6000 LUMEN,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-6500Κ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,80,ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ >320 ΜΟΙΡΕΣ ΜΗΚΟΣ ΕΩΣ 280ΜΜ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ,  KΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ LED 80-95W E40 ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ,ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 10.000  LUMEN,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6500Κ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,80,ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ >320 ΜΟΙΡΕΣ ΜΗΚΟΣ ΕΩΣ 310ΜΜ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΛΑΜΠΑ LED 15-18W Ε27 EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ,ΤΥΠΟΥ Α65-A80, AΠΟ IP44,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6500K, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 2100 LUMEN ,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΛΑΜΠΑ LED T8 G13 9-10W 60εκ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6500Κ , ΑΠΟ 1050 LUMEN, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ LED T8 G13 18-20W 120εκ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ , ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6500Κ, ΑΠΟ 2100 LUMENS ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ LED T8 G13 22-24W 150εκ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6500Κ, ΑΠΟ 2400 LUMENS, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ LED GU10 10-12W ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 1000 LUMEN, ,ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ ΑΠΟ 35-40 ΜΟΙΡΕΣ,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 6000-6500Κ , ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 15.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ LED GU10 5-6W ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 500 LUMEN, ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ ΑΠΟ 7-10 ΜΟΙΡΕΣ,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-4500Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 15.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ METAΛΛΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 150WG12, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 13.000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-3000Κ , ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 15.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ KEΡΙ LED 10-12W E14 ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1000 LUMEN ,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-3000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ 15.000 ΩΡΕΣ,ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ  LED 10-12W  E27 ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1000 LUMEN ,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-3000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ 15.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W SMD, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP66, IK08, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 6000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 6000-6500Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 50.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 150W SMD, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP66, IK08, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 18000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 6000-6500Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 50.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ  ΑΠΟ IP65, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΚΛΙΠΣ INOX, ME ΔΥΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1,20Μ LED, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 4300 LUMEΝ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ .

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΑΠΟ IP65, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΚΛΙΠΣ INOX, ME ΔΥΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 0,60Μ LED, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 2100 LUMEN ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ XΩΝΕΥΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ LED 18-20W,ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΓΚΟΠΗ Φ50-210ΜΜ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 1900 LUMEN,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-3000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 40-50W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP66,ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 6000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-4500Κ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ ΑΠΟ ΙΚ10, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ AΠΟ 50.000 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ENEC, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 90-100W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ,ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 12.00 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-4500Κ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ ΑΠΟ ΙΚ08,ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 50.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗ Α+, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ENEC, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED PANEL 45-50W 60X60 ΜΜ, ΧΩΝΕΥΤΟ ,ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 5000 LUMEN,  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-4500Κ, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP40, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 50.000 ΩΡΕΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED PANEL 45-50W 60X60 ΜΜ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 5000 LUMEN,  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 6000-6500Κ, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP40, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 50.000 ΩΡΕΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED PANEL 45-50W 30X120 ΜΜ, ΧΩΝΕΥΤΟ,ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 4500 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-4500Κ ,ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP40, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 50.000 ΩΡΕΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED PANEL 45-50W 30X120 ΜΜ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ AΠΟ 4500 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-4500Κ ,ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP40, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  ΑΠΟ 50.000 ΩΡΕΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠIΝΑΚΑΣ ΑΣYΡΜΑΤΟΥ ΕΛEΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΚΑΙ ΤΟΝ EΛΕΓΧΟ ΤΗΣ EΞΥΠΝΗΣ ΔΙAΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣIΑΣ ΚΑΙ ΑΣYΡΜΑΤΟΥ ΕΛEΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. ΤΟΠΟΘΕΤΟΎΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DIMMING 40% / 100%. ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12VDC/ 7-9AH ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.

ΙΣΤOΣ ΦΩΤΙΣΜOY ΥΨΟΥΣ 6M, ΑΠΌ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ Φ114Χ3X2000MM-Φ89X3X2000-Φ76X3X2000 ΚΑΙ  ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ 400X400X10MM, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ, ΜΕ ΜΟΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΔΕΩΝ Κ ΕΝ 40-5-2002  ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED Φ13, 230V, ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ  IP65, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-3000Κ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 100.000 ΩΡΕΣ, ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΟΠΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 2Χ1ΜΜ  ΜΗΚΟΥΣ 1,5Μ, ΚΑΙ ΤΑΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΥΡΑΛ AΠΟ U-PVC, ΑΥΤΟΣΒΗΝΟΜΕΝΟΣ, UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΠΟ Φ16  ΕΩΣ Φ50, ΕΝ 61386-1, ΕΝ61386-22, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΛΛΑ ΓΑΛΑΚΤΕΡΗ ΚΟΜΠΛΕ PC, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ20-Φ25-Φ30-Φ40, ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΙΙ. ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ)

Η ονομασία των ειδών των Τμημάτων στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας περιγράφει μονοσήμαντα τα σχετικά είδη ευρείας κυκλοφορίας στο εμπόριο.

IΙΙ. ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ

[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ)]

Για έκαστη παροχή υπηρεσίας, ο εκάστοτε ανάδοχος υποχρεούται για τον πλήρη εξοπλισμό του προσωπικού του με όλα τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας και την τήρηση όλων των κανόνων και υποχρεώσεων περί ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας.

Γ1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Εκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων χωρίς Χρήση Μηχανικών Μέσων σε Εδάφη Γαιώδη – Ημιβραχώδη

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε εδάφη γαιώδη και ημιβραχώδη χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών (εκτός από αερόσφυρες), πλάτους βάσεως έως 3m ή μεγαλύτερο των 3m αλλά με επιφανείας βάσεως έως 12m2, σε βάθος μέχρι 2m (από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30mτου οποίου η στάθμη είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία αποζημιώνεται ξεχωριστά), με την αναπέταση των προϊόντων, τη μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Διάνοιξη Αυλακίου σε Λιθοδομή ή Άοπλο Σκυρόδεμα

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

2.1 Ως άνω για Πλάτος Αυλακιού έως 0,10 m

2.2 Ως άνω για Πλάτος Αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m

2.3 Ως άνω για Πλάτος για Πλάτος Αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m

3. Τομή Οδοστρώματος με Ασφαλτοκόπτη

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως «Εκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων χωρίς Χρήση Μηχανικών Μέσων σε Εδάφη Γαιώδη – Ημιβραχώδη».’

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

4. Κατασκευή Ρείθρων, Τάφρων κ.λπ με Άοπλο Σκυρόδεμα C12/15

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους (τραπεζοειδών, τριγωνικών κ.λπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας κ.λπ από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

5. Καθαίρεση Οπλισμένων Σκυροδεμάτων με Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,

- η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού,

- ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την καθαίρεση.

6. Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιουδήποτε Πάχους  χωρίς να Καταβάλλεται

Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κ.λπ), χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

7. Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιουδήποτε Πάχους με Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών σε Ποσοστό > 50%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κ.λπ ή άλλων π.χ. συνθετικής – ελαστικής προέλευσης, κ.λπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρήσιμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

8. Διαστρώσεις με Έγχρωμους Κυβόλιθους Εξωτερικών Χώρων

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με έγχρωμους κυβόλιθους οποιουδήποτε σχήματος (ενδεικτικά 20x10x6) σε χρώμα, σχέδιο και διάταξη σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε υποδομή.

Οι κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.

Οι κυβόλιθοι θα είναι βαμμένοι στο σύνολο της μάζας τους με χρώμα pigments (οξείδια του σιδήρου) αναγνωρισμένου οίκου παραγωγής ισοδύναμου της BAYER και η άνω τελική τους επιφάνεια θα έχει επίστρωση min πάχους 10mm, από μίγμα σκληρυντικού υλικού με χαλαζιακή άμμο σε κοκκομετρία 1-2mm και τσιμέντου, για τη μεγαλύτερη αντοχή του δαπέδου και την καλύτερη δυνατή πρόσφυση.

Οι κυβόλιθοι θα τοποθετούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε υπόβαση από άμμο λατομείου 3-5cm, καλά πατημένη (με δονητική πλάκα ή κύλινδρο) με επαναληπτική διαβροχή και αρμολόγημα με άμμο θαλάσσης ή εναλλακτικά σε υπόστρωμα από τσιμεντοκονίαμα των 450kg τσιμέντου και αρμούς πλάτους 1cm, με λεπτόρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, αρμολογήματος και καθαρισμού των επιφανειών της επίστρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ενώ η πλάκα σκυροδέματος αποζημιώνεται χωριστά.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη,

με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

9. Αποκατάσταση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου (m2) αποξηλωθέντος

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10m,

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10m,

3. Ασφαλτική προεπάλειψη,

4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50mm,

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50mm με την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.

10. Αποκατάσταση Επίστρωσης Πεζοδρομίου Νησίδας ή Πλατείας στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την επισκευή - κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κ.λπ ή άλλων συνθετικής – ελαστικής προέλευσης, κ.λπ, που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων πρόσθετων υλικών επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα,

- Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού),

- Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβόλιθων, λιθοσωμάτων κ.λπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κ.λπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις (εάν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για τη χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδρομίου.

11. Στρώσεις Έδρασης και Εγκιβωτισμός Σωλήνων με Άμμο προελεύσεως Λατομείου με τη Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

- Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου των εργασιών,

- Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα,

- Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω.

12. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

13. Διάνοιξη Οπής ή Φωλιάς σε Άοπλο Σκυρόδεμα για Πάχος Σκυροδέματος έως 0,15m

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

Το παρόν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50m2 σε στοιχεία σκυροδέματος πάχους έως 0,15m.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

14. Φορτοεκφόρτωση Προϊόντων Εκσκαφής Γαιωδών ή Ημιβραχωδών και Αμμοχάλικων με

Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχάλικων, με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχάλικων στο πλαίσιο των εργασιών και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την τεχνική περιγραφή των εργασιών.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Γ2. ΣΩΛΗΝΕΣ & ΚΑΛΩΔΙΑ

1. Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα τιμολογούνται ξεχωριστά.

Τιμή ανά μέτρο (m) αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

1.1 Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι Ονομαστικής Διαμέτρου DN50mm (Σπείρωμα 2’’) & Πάχους 3,2mm

Ως άνω για Διάμετρο DN50mm (Σπείρωμα 2’’) και Πάχους 3,2mm.

1.2 Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι Ονομαστικής Διαμέτρου DN63mm (Σπείρωμα 2½’’) & Πάχους 3,6mm

Ως άνω για Διάμετρο DN63mm (Σπείρωμα 2½’’) και Πάχους 3,6mm.

2. Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (HDPE)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των σωλήνων επί τόπου των εργασιών, η εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ξεχωριστά.

Τιμή ανά μέτρο (m) αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

2.1 Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN63mm

Ως άνω περιγραφή με διάμετρο DN63mm.

2.2 Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN90mm

Ως άνω περιγραφή με διάμετρο DN90mm.

3. Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομαστικής Τάσης 300/500V με Μόνωση από Μανδύα PVC

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κ.λπ) καλωδίων διατομής 3x2,5mm2 ονομαστικής τάσης 300/500V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες, κ.λπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου.

3.1 Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομαστικής Τάσης 300/500V με Μόνωση από ΜανδύαPVC διατομής 3x1,5mm2

Ως άνω περιγραφή με διατομή 3x1,5mm2.

3.2 Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομαστικής Τάσης 300/500V με Μόνωση από Μανδύα PVC διατομής 3x2,5mm2

Ως άνω περιγραφή με διατομή 3x2,5mm2.

3.3 Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομαστικής Τάσης 300/500V με Μόνωση από Μανδύα PVC διατομής 4x1,5mm2

Ως άνω περιγραφή με διατομή 4x1,5mm2.

4. Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), Ονομαστικής Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε σχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κ.λπ) καλωδίου διατομής 4x10mm2 με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600/1000V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες, κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου.

4.1 Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), Ονομαστικής Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC Διατομής 3x1,5mm2

Ως άνω περιγραφή με διατομή 3x1,5mm2.

4.2  Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), Ονομαστικής Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC Διατομής 3x2.5mm2

Ως άνω περιγραφή με διατομή 3x2,5mm2.

4.3 Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), Ονομαστικής Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC Διατομής 4x1,5mm2

Ως άνω περιγραφή με διατομή 4x1,5mm2.

4.4  Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), Ονομαστικής Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC Διατομής 4x10mm2

Ως άνω περιγραφή με διατομή 4x10mm2.

5. Αγωγοί Γυμνοί Χάλκινοι Πολύκλωνοι

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κ.λπ) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού.

5.1 Αγωγοί Γυμνοί Χάλκινοι Πολύκλωνοι Διατομής 10mm²

Ως άνω περιγραφή με διατομή 10mm2.

5.2 Αγωγοί Γυμνοί Χάλκινοι Πολύκλωνοι Διατομής 25mm²

Ως άνω περιγραφή με διατομή 25mm2.

Γ3. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

1. Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικου Σώματος Κεφαλής Τύπου «ΟΥΡΑ»,  Διαφανούς με Λαμπτήρα Led

Προμήθεια φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού τύπου «Ούρα», με διαφανές πλαστικό, με χυτή βάση αλουμινίου, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Τοποθέτηση του φωτιστικού σε υπάρχοντα ιστό (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 1).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια καινούργιου φωτιστικού σώματος με λαμπτήρα LED θερμού χρώματος, απόδοσης αντίστοιχης με αυτήν λαμπτήρα οικονομίας 23W,

- η αποξήλωση του σπασμένου φωτιστικού και η εγκατάσταση - σύνδεση του καινούργιου, ως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων των όποιων τυχόν μικρο-υλικών και καλωδίων τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3x1,5 mm2.

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρες φωτιστικό σώμα.

2. Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστολικού Βάσης για Φωτιστικό Σώμα Κεφαλής Τύπου «ΟΥΡΑ» Είδους με Α/Α 1

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού συστολικού Φ90/Φ60 mm επί φωτιστικού σώματος τύπου «Ούρα» Είδους με Α/Α 1 (βλέπε Παράρτημα,Φωτογραφία 1) για προσαρμογή του στον ιστό.

Συμπεριλαμβάνεται εργασία τυχόν αποξήλωσης υπαρχόντων σωληνωτών μπράτσων του ιστού  για προσαρμογή του μεταλλικού συστολικού στερέωσης του φωτιστικού Είδους Α/Α/ 1.

Τιμή ανά εγκατεστημένο συστολικό βάσης.

3. Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Αλουμινίου Τύπου «ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ» 70WNA.

Προμήθεια φωτιστικού σώματος αλουμινίου  τύπου «Μικρό Παραδοσιακό Φανάρι»,πλήρες με όργανα και λαμπτήρα LED, στεγανό, με  βαθμό προστασίας τουλάχιστονΙΡ65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Το φανάρι θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοιο με τα υπάρχοντα επί του δικτύουδημοτικού φωτισμού ενδεικτικά επί της Οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου στη δημοτικήενότητα Αγίου Στεφάνου ή και αλλού στο Δήμο (βλέπε Παράρτημα Α, Φωτογραφία 3).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια καινούργιου πλήρους φωτιστικού σώματος αλουμινίου τύπου «Μικρό Παραδοσιακό Φανάρι» με λαμπτήρα αντίστοιχης 70WNa,

- η αποξήλωση του σπασμένου φωτιστικού και η εγκατάσταση - σύνδεση του καινούργιου, ως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων.

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρες φωτιστικό σώμα.

4. Προμήθεια και Τοποθέτηση Διπλού Φωτιστικου Τυπου «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΑ, ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ NA, ΠΛΗΡΗ, ΙΣΧΥΟΣ ΈΚΑΣΤΟΥ 125W.

Προμήθεια διπλού φωτιστικού τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», αλουμινίου, μεγάλα, με βραχίονες, Λαμπτήρες Na, πλήρη, ισχύος έκαστου 125 W.

Το κάθε φανάρι θα είναι κατάλληλο για λαμπτήρα Na, στεγανό, με βαθμόπροστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 για το χώρο του λαμπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών.

Τοποθέτηση των φωτιστικών επί των υπαρχόντων ή νέων ιστών, ενδεικτικά επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στη δημοτική ενότητα Αγίου Στεφάνου ή και αλλού στο Δήμο (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 4).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια διπλού γαλβανισμένου βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής της στον ιστό,

- η προμήθεια των δύο φωτιστικών σωμάτων (πλήρη με τα όργανα αφής),

- η προμήθεια των δύο λαμπτήρων Na 125W,

- η αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος κατεστραμένου φωτισιτκού και βραχίονα,

- η συναρμολόγηση των φωτιστικών και των βραχιόνων στην κορυφή του ιστού,

- τα καλώδια τροφοδότησης των φωτιστικών σωμάτων τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους.

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρες φωτιστικά σώματα με τους βραχίονες τους.

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕΣΑΙΟ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια και εγκατάσταση κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και δύο βραχίονες με δύο φωτιστικά σώματα τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», μεσαίο, με δύο λαμπτήρες LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,στεγανές.

Τα φανάρια θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοια με τα υπάρχοντα επί του δικτύου δημοτικού φωτισμού (ενδεικτικά επί της Οδού Μαραθωνοδρόμων και Παραδείσου, καθώς επίσης της Πλατείας Λιάπη στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου, (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 5).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια κεφαλής με διπλό γαλβανισμένο βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής της στον ιστό,

- η προμήθεια των δύο φωτιστικών σωμάτων τύπου «μικρό παραδοσιακό φανάρι»,

- η προμήθεια δύο λαμπτήρων LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg έκαστος,ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,

- η αποσυναρμολόγηση των κατεστραμμένων και η συναρμολόγηση των καινούργιων στην κορυφή του ιστού,

- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm2 από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά].

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη διπλή κεφαλή με διπλό φωτιστικό.

6.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και δύο βραχίονες με δύο φωτιστικά σώματα αλουμινίου τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με δύο λαμπτήρες LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,στεγανά, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Τα φανάρια θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοια με τα υπάρχοντα επί του δικτύου δημοτικού φωτισμού επί της Λεωφόρου Κρυονερίου στη δημοτική ενότητα Κρυονερίου ή και αλλού στο Δήμο, βλέπε (Παράρτημα, Φωτογραφία 6).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια κεφαλής με διπλό γαλβανισμένο βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής της στον ιστό (ύψους 6m),

- η προμήθεια των δύο φωτιστικών σωμάτων τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι»,

- η προμήθεια δύο λαμπτήρων LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg έκαστος,ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,

- η αποσυναρμολόγηση της κατεστραμμένης κεφαλής και η συναρμολόγηση της καινούργιας στην κορυφή του ιστού,

- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm2 από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά].

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη διπλή κεφαλή με διπλό φωτιστικό.

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και τρεις βραχίονες με τρία φωτιστικά σώματα αλουμινίου τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με τρεις λαμπτήρες LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN, στεγανά, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Τα φανάρια θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοια με τα υπάρχοντα επί του δικτύου δημοτικού φωτισμού επί της Λεωφόρου Κρυονερίου στη δημοτική ενότητα Κρυονερίου ή και αλλού στο Δήμο, βλέπε (Παράρτημα Α, Φωτογραφία 7).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια κεφαλής με τριπλό γαλβανισμένο βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής της στον ιστό (ύψους 6m),

- η προμήθεια των τριών φωτιστικών σωμάτων τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι»,

- η προμήθεια τριών λαμπτήρων LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg έκαστος, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,

- η αποσυναρμολόγηση της κατεστραμμένης κεφαλής και η συναρμολόγηση της καινούργιας στην κορυφή του ιστού,

- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm2 από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά].

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη τριπλή κεφαλή με τριπλό φωτιστικό.

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος κεφαλής οδοφωτισμού τύπου μπάλας, LED θερμού χρώματος, απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,στεγανό, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Το φωτιστικό θα τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχοντα εγκατεστημένο ή/και σε καινούργιο ιστό, ενδεικτικά επί της Πλατείας της δημοτικής ενότητας Ροδοπόλης, (βλέπε Παράρτημα,Φωτογραφία 8) ή και αλλού στο Δήμο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια φωτιστικού σώματος κεφαλής τύπου μπάλας καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στον ιστό,

- η προμήθεια λαμπτήρα LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg,ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,

- η αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος κατεστραμένου φωτιστικού και η τοποθέτηση του καινούργιου,

- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm2 από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά].

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρη φωτιστικό σώμα.

9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300 MM ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και δύο βραχίονες, με δύο πλαστικές  μπάλες Φ300 mm, με δύο λαμπτήρες LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης λαμπτήρα οικονομίας 23W, στεγανά.

Τοποθέτηση της δίφωτης κεφαλής σε υπάρχοντα ιστό ενδεικτικά επί της Οδού Αλωνίων στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας ή και αλλού στον Δήμο, (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 2, 9, 14 & 15).

Η πλήρης κεφαλή θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοια με τα υπάρχοντα επί

τόπου φωτιστικά του δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της δίφωτης κεφαλής με βάση προσαρμογής επί του ιστού, με δύο φωτιστικά μπάλας Φ300mm,

- η προμήθεια δύο λαμπτήρων LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 23W οικονομίας έκαστος,

- η αποσυναρμολόγηση της υπάρχουσας (επί των ιστών) κεφαλής και η προσαρμογή της καινούργιας στην κορυφή του ιστού και η ηλεκτρολογική της σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων.

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη διπλή κεφαλή με διπλό φωτιστικό.

10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300 MM ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και τρεις βραχίονες, με τρεις πλαστικές  μπάλες Φ300 mm, με τρεις λαμπτήρες LED έως 50w θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 5000LUMEN,στεγανές.

Τοποθέτηση της δίφωτης κεφαλής σε ιστούς, ενδεικτικά επί της Πλατείας Κίου στη Δημοτική Ενότητα Διονύσου ή και αλλού στο Δήμο (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 10).

Το φωτιστικό θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοιο με τα όποια υπάρχοντα ίδια επί τόπου φωτιστικά του δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της δίφωτης κεφαλής με βάση προσαρμογής επί του ιστού, με δύο μπάλες Φ300mm,

- η προμήθεια δύο λαμπτήρων LEDέως 50w θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg έκαστος,ελάχιστης φωτεινότητας 5000 LUMEN,

- η αποσυναρμολόγηση της υπάρχουσας (επί των ιστών) κεφαλής και η προσαρμογή της καινούργιας στην κορυφή του ιστού και η ηλεκτρολογική της σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων.

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη τριπλή κεφαλή με τριπλό φωτιστικό.

11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ LED.

Προμήθεια φωτιστικού βραχίονα LED τουλάχιστον 100W με απόδοση 1.0000LUMEN τουλάχιστον, ενεργειακής κλάσης Α, χρώματος 5.000οΚ και 40.000 ώρες εγγύησης καλής λειτουργίας.

Τοποθέτηση του φωτιστικού επί υπάρχοντος ή νέου ιστού, ενδεικτικά στην πλατεία Ανοίξεως στη δημοτική ενότητα Άνοιξης (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 11).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια φωτιστικού βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στον ιστό,

- η προμήθεια των φωτιστικού σώματος LED ,

- η αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος κατεστραμένου βραχίονα με φωτιστικό,

- η συναρμολόγηση του καινούργιου βραχίονα στην κορυφή του ιστού,

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους.

12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ G12 150W ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος τύπου φανάρι αλουμινίου, τετράγωνο, μεγάλου μεγέθους, με τζάμια και υποδοχή για λαμπτήρα τύπου G12 150W κεραμικού καυστήρα.

Το φωτιστικό θα τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχοντα εγκατεστημένο (ή/και σε καινούργιο) ιστό, ενδεικτικά επί της οδού Γρ. Λαμπράκη της δημοτικής ενότητας Δροσιάς, (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 12) ή και αλλού στο Δήμο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια φωτιστικού τύπου φανάρι αλουμινίου, τετράγωνο, μεγάλου μεγέθους, με τζάμια, με υποδοχή για λαμπτήρα τύπου G12 150W κεραμικού καυστήρα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στον ιστό,

- η προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου λαμπτήρα G12 150W κεραμικού καυστήρα,

- η αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος κατεστραμένου φωτιστικού και η τοποθέτηση του καινούργιου,

- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm2 από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό].

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρη φωτιστικό σώμα.

13. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ Ε27 LED.

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος κεφαλής αλουμινίου με ατσάλινο καπέλο, υποδοχή για λαμπτήρα τύπου Ε27 και βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Το φωτιστικό θα τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχοντα εγκατεστημένο ή/και σε καινούργιο ιστό, ενδεικτικά στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της δημοτικής ενότητας Δροσιάς, (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 13) ή και αλλού στο Δήμο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια φωτιστικού σώματος κεφαλής αλουμινίου με ατσάλινο καπέλο καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στον ιστό,

- η προμήθεια λαμπτήρα τύπου Ε27 LED,

- η αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος κατεστραμένου φωτιστικού και η τοποθέτηση του καινούργιου,

- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm2 από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά].

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρη φωτιστικό σώμα.

14. ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 4,5 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 24 WATT (ΠΛΗΡΗΣ)

Σιδηροιστός τηλεσκοπικός ύψους 4,5m αυτόνομης φωτοβολταϊκής. Με κατάλληλη πλάκα έδρασης, (ενδεικτικά 350x350x10mm με τέσσερα τρίγωνα ενίσχυσης και 4 οπές 250x250mm). Βάση αγκύρωσης (ενδεικτικά Γ/Ζ, Μ24, 250x250x650 με 8 παξιμ. & 8 ροδέλες).

Με κεφαλή για στήριξη πλαισίου φωτοβολταικού πάνελ. Κουτί μπαταρίας από 1,5mm χαλυβδοέλασμα γαλβανιζέ με μεταλλική περσίδα αερισμού στην πόρτα και 1 ΤΕΜ βραχίονας καμπύλος 1,00Μ Φ 60 x 3mm (Σε υψος 4.0Μ).  γαλβανισμένος εν θερμώ κατα ISO 1461 και ηλεκτροστατικά βαμμένο RAL επιλογής της Υπηρεσίας, μόνο το κουτί προστασίας της μπαταρίας και ρυθμιστή.

Φωτοβολταϊκό πάνελ 100W 12V μονοκρυσταλλικό με 12 χρόνια εγγύηση για την κατασκευή και με εγγύηση απόδοσης 90% και 82% για τα 12 και 25 χρόνια.

Μπαταρία μολύβδου 100Ah/12V (βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου με προσδόκιμο χρόνο 7-10 έτη) και ένα (1) χρόνο εγγύηση.

Ρυθμιστής φόρτισης 10Α-12/24V με νυχτερινή λειτουργία.

Στεγανό φωτιστικό LEDIP 65 24w 12v και διάρκεια ζωής κατ’ ελάχιστον 50.000 ώρες. Εγγύηση τριών (3) χρόνων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά, ως τυχόν απαιτείται:

- Η εκσκαφή τάφρου σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση του.

- Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του φωτιστικού του ιστού.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης.

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και τη σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό.

15. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 300W

Προμήθεια προβολέα  LEDΕΩΣ 300W για ιστό 12 μετρων, διαστάσεων 500x400x65μμ, φωτεινότητας από 33.000 lumen, θερμοκρασίας χρώματος 6000-65000οΚ, διάρκειας ζωής από 50.000 ώρες, ενεργειακής κλάσης Α, στεγανότητας τουλάχιστον IP66.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρολογική σύνδεση επί ιστού, ενδεικτικά, του άρθρου α/α30τουπαρόντος Τμήματος.

16. ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 6 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 20 WATT (ΠΛΗΡΗΣ)

Λαμπτήρας 20Watt, Panel 150Wp, Μπαταρία 120Ah, Ρυθμιστής10Α, ύψος ιστού 5-6m, Εύρος φωτισμού (διάμετρος σε μέτρα) 30.

Φωτοβολταϊκό πάνελ. μονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου, 12V με πλαίσιο αλουμινίου.

Ρυθμιστής φόρτισης με προστασία από υπερφόρτωση  - πλήρη εκφόρτιση, με δυνατότητα ρύθμισης. Ενδεικτικά led φόρτισης – κατάστασης του συσσωρευτή.

Αυτόματο σύστημα με δυνατότητα ρύθμισης έναυσης / σβέσης του λαμπτήρα.

Συσσωρευτής κλειστού τύπου VRLA 12V, βαθιάς εκφόρτισης, ο οποίος δεν χρειάζεται συντήρηση.

Μεταλλικός σιδηροϊστός στρογγυλής διατομής γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος ηλεκτροστατικά.

Αγκύριο πάκτωσης σιδηροϊστού αποτελούμενου από 4 ντίζες γαλβανιζέ.

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι γαλβανισμένα και βαμμένα ηλεκτροστατικά. Συμπεριλαμβάνονται τα μικροϋλικά συνδέσεων (καλώδια, βίδες, ακροδέκτες).

Εγγύηση φωτοβολταϊκού πάνελ για 25 έτη και για συσσωρευτή – ρυθμιστή φόρτισης – λαμπτήρα 2 έτη τουλάχιστον.

Η προμήθεια συνοδεύεται με εγκατάσταση σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά, ως τυχόν απαιτείται:

- Η εκσκαφή τάφρου σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση του.

- Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του φωτιστικού του ιστού.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης.

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και τη σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό.

μή ανά εγκατεστημένο προβολέα (τεμ.).

17. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

- 17.1 ΜΠΑΛΑ Φ300

- 17.2 ΜΠΑΛΑ Φ400

- 17.3 ΜΠΑΛΑ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τιμή ανά εγκατεστημένο είδος με αποσυναρμολόγηση του κατεστραμμένου όπου αυτό απαιτείται.

Γ4. ΙΣΤΟΙ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 3 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΟ (ΠΛΗΡΗΣ)

Ιστός με μεταλική βάση ενδεικτικών διαστάσεων 30x30x10 που αποτελείται από σιδεροσωλήνα ενδεικτικά Φ114 σε ύψος ένα μέτρο, ενδεικτικά ένα δεύτερο τμήμα σε ύψος 2 μέτρων από σιδηροσωλήνα Φ90 και ενδεικτικά στην κορυφή σε μήκος 10 εκατοστών σιδεροσωλήνα Φ60 ή Φ76 για την τοποθέτηση του φωτιστικού.

Στην ένωση των δύο σωληνώσεων θα υπάρχει μεταλικό διάκοσμητικό δακτυλίδι.

Επίσης ο ιστός θα φέρει αγκύριο αποτελούμενο από 4 ηλούς γαλβανισμένους Μ-16 ηλεκτροσυγκολημένους μεταξύ τους με ύψος 0,50 εκ. και θα περιλαμβάνει οχτώ παξιμάδια με οχτώ ροδέλες γαλβανισμένα για τη σύσφιξη και ευθυγράμμιση του ιστού.

Ο ιστός θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά, ως τυχόν απαιτείται:

- Η εκσκαφή τάφρου σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση του.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης.

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και τη σύσφιγξη των κοχλιών.

- Το ακροκιβώτιο του ιστού.

- Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του φωτιστικού από το ακροκιβώτιο του ιστού.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό.

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΙΣΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΎΨΟΥΣ 6 – 9M

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένου χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού, κατασκευασμένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού’’ και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Ο ιστός θα έχει όμοια αισθητικά χαρακτηριστικά με τους υπάρχοντες εγκατεστημένους ιστούς, ενδεικτικά στην Πλατεία της δημοτικής ενότητας Άνοιξης (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 11) ή και αλλού στο Δήμο πχ επί της Οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στη δημοτική ενότητα Αγίου Στεφάνου (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 4) και επί της Λεωφόρου Κρυονερίου στη δημοτική ενότητα Κρυονερίου (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 6).

Ενδεικτική Περιγραφή:

Μεταλλικός ιστός ύψους 6-9μ. με βραχίονα, αποτελούμενος από τη βάση (πλάκα) διαστάσεων 30x30x10 με 4 ενισχυτικά πτερύγια.

Το πρώτο τμήμα του ιστού θα έχει διάμετρο Φ114 σε ύψος 3μ. περίπου και το δεύτερο τμήμα Φ102 σε ύψος 3μ. και πάχος 3χιλ περίπου.

Θα φέρει θυρίδα ακροκιβωτίου σε ύψος 0,80εκ. περίπου από το έδαφος και θα είναι γαλβανισμένος και βαμμένος ηλεκτροστατικά.

Το αγκύριο του ιστού θα πρέπει να είναι Μ-18 σε ύψος τουλάχιστον 0,50 εκ.,  γαλαβανισμένο και οι ντίζες του θα είναι ηλεκτροσυγκολλεμένες μεταξύ τους.

Το αγκύριο θα πρέπει επίσης να φέρει τουλάχιστον 8 παξιμάδια και 8 ροδέλες.

Ο βραχίονας θα πρέπει να είναι καμπύλος στην κορυφή του ιστού με διάμετρο Φ114 και μήκος 0,30εκ περίπου.

Η κορυφή της κολώνας θα πρέπει να έχει διάμετρο Φ60 και μήκος προβολής 1,50μ. περίπου και να είναι βαμμένη, γαλβανισμένη και έτοιμη για την τοποθέτηση του φωτιστικού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου.

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσίδηρο κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, διπλό, με τη θυρίδα και τη διάταξη μανδάλωσής της.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και τη σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Συμπεριλαμβάνεται εργασία τυχόν αποξήλωσης υπαρχόντων ιστών.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό.

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 12 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΟ (ΠΛΗΡΗΣ)

Προμήθεια ιστού φωτισμού γαλβανιζέ ύψους 12 μέτρων με αγκύριο, πλήρης, οκταγωνικής διατομής κωνικός, με διάμετρο βάσης/ κορυφής τουλάχιστον 220/90mm, με πλάκα έδρασης τουλάχιστον 400Χ400X20mm και στεφάνι στην κορυφή για την στήριξη και τοποθέτηση τουλάχιστον 5 προβολέων, στρογγυλό ή πεντάγωνο μήκους πλευράς τουλάχιστον 600mm.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και τοποθέτηση ιστού, συμπεριλαμβανομένου εκσκαφών - κατασκευής θεμελίωσης

- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβολέων, και

- η ηλεκτρολογική τους σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό.

4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΙΣΤΟΥ ΎΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 6M

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλύβδινων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,

- η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού (πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κ.λπ),

- η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο,

- η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως,

- η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η επιμελής μόνωσή τους,

- η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο,

- η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της μορφή,

- η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

5. ΑΦΑΙΡΕΣΗ Φ/Σ ΑΠΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΥ

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου, η οποία περιλαμβάνει:

- Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιμελή μόνωσή τους ή την επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων και επόμενων Φ/Σ.

- Την αφαίρεση του Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό του (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κ.λπ),

- Τη μεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισμού και των μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

6. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων από ιστό φωτισμού, οποία περιλαμβάνει:

- Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώματα (Φ/Σ) και την επιμελή μόνωσή τους ή την επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων και επόμενων Φ/Σ.

- Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν προβλέπεται, την αποσυναρμολόγηση των Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό τους (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.)

- Την μεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

7. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Ως άνω, αλλά με ιστό που βρίσκεται στο έδαφος.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

8. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ ΚΟΧΛΙΑ ΣΕ ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΥ

Αποκατάσταση κοχλία της βάσης έδρασης χαλύβδινου ιστού φωτισμού που έχει υποστεί στρέβλωση από πρόσκρουση ή άλλη αιτία, με θέρμανση με φλόγα προπανίου, ευθυγράμμιση, αποκατάσταση του σπειρώματος με φιλιέρα και τοποθέτηση νέου διπλού περικοχλίου (περιλαμβάνεται η προμήθεια).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

9.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Αποξήλωση κατεστραμένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού και προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση νέου, με όλα τα παρελκόμενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και εξόδου καλωδίων, στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού κ.λπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου ακροκιβωτίου ιστού.

10.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Ως άνω, αλλά για δύο φωτιστικά σώματα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΙΣΤΟΥ

Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας ιστού βαμμένης, χωνευτής με τριγωνική κλειδαριά ή δύο τρύπες άνω και κάτω.

Το πορτάκι θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενο ιστό, ενδεικτικά στη Λεωφόρο Ροδοπόλεως της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 15) και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 16) ή και αλλού στο Δήμο.

Επίσης κατά την τοποθέτηση του θα πρέπει να εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωσή τους.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Άρθρο 11.1. Τύπου Α.

Χωνευτό με τριγωνική κλειδαριά, βαμμένο.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Άρθρο 11.2. Τύπου Β.

Χωνευτό με δύο τρύπες πάνω και κάτω.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Άρθρο 11.3. Άλλου Τύπου.

Γαλβανιζέ, βαμμένο.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Γ5. ΠΙΛΛΑΡ ΦΡΕΑΤΙΑ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΛΑΚΑ

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των εργασιών και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500mm και πάχους ελάσματος 3mm.

Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm2, μήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35mm2, συγκολλημένο.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη εξυγίανση του επιχώματος για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) τοποθετημένης πλάκας γείωσης.

2. ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’.

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400g/m2 (50μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρτης ανάθεσης και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου,

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ,

- η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων,

- οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης,

- οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης,

- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο,

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου),

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού..

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’’.

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400g/m2 (50μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλλαρτης ανάθεσης και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου,

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ,

- η βάση του πίλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων,

- οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης,

- οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης,

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού.

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένου αποξηλώσεων παλαιού πίνακα)

- στεγανής διανομής εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο,

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου),

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού.

εμάχιο (τεμ.) ηλεκτρικού πίνακα οδοφωτισμού.

5.  ΦΡΕΑΤΙΟ ‘ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10cm για τα φρεάτια έλξης και 15cm για τα φρεάτια σύνδεσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος,

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου,

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων,

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής,)

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων (τεμ.) εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm.

5.1 Φρεάτιο ‘Ελξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 40x40cm

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων (τεμ.) εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm.

5.2 Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 60x40cm

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων (τεμ.) εσωτερικών διαστάσεων 60x40cm.

6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και πίλλαρς φωτισμού.

Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και πίλλαρ με χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους.

6.1 Αντικατάσταση Φυσιγγίων Ασφαλειών σε Πίλλαρ Φωτισμού

Ως άνω αλλά για αντικατάσταση Φυσιγγίων Ασφαλειών.

Τιμή ανά επί μέρους (τεμ.) εξάρτημα φυσιγγίου ασφαλειών που αντικαθίσταται.

6.2 Αντικατάσταση Ασφαλείας Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού

Ως άνω, αλλά για ασφάλεια ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού.

6.3 Αντικατάσταση Ραγοδιακοπτών Φορτίου σε Πίλλαρ Φωτισμού

Ως άνω, αλλά για ραγοδιακόπτη φορτίου.

6.4 Αντικατάσταση Μικροαυτομάτων Ράγας (Αυτομάτων  Ασφαλειών) σε Πίλλαρ Φωτισμού

Ως άνω, αλλά για μικροαυτόματο ράγας.

6.5 Αντικατάσταση Ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας Πίλλαρ Φωτισμού

Ως άνω, αλλά ενδεικτική λυχνίας τύπου ράγας.

6.6 Αντικατάσταση Στυπιοθλίπτη σε Πίλλαρ Φωτισμού

Ως άνω, αλλά στυπιοθλίπτη.

6.7 Αντικατάσταση Ράγας Ηλεκτρικού Πίνακα

Ως άνω, αλλά για ράγα ηλεκτρικού πίνακα.

6.8 Αντικατάσταση Ηλεκτρονόμου Φορτίου

Ως άνω, αλλά για ηλεκτρονόμο φορτίου.

6.9 Αντικατάσταση Φωτοκύτταρου

Ως άνω, αλλά για φωτοκύτταρο.

7. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΙΛΛΑΡ Η/Φ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ Η/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ

Επισκευή του κυρίως σώματος και της θύρας υπαίθριου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισμού (pillar), οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η αφαίρεση επικολλημένων αφισών και ο καθαρισμός όλων των επιφανειών,

- Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κ.λπ του κυρίως σώματος του πίλλαρ,

- Η επισκευή της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή μηχανισμού μανδάλωσης, κ.λπ), ή εναλλακτικά, η αντικατάστασή της με νέα,

- Την προμήθεια, μεταφορά, αποξήλωση της παλιάς και εγκατάσταση νέας θύρας.

Τιμή ανά πίλλαρ (τεμ).

Γ6. ΣΗΜΑΝΣΗ

1. ΑΝΑΛΆΜΠΩΝ ΦΑΝΌΣ ΕΠΙΣΉΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥ

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 200mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων εργασιών, είτε ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά,

- η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται,

- ο έλεγχος λειτουργίας,

- η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών.

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού.

2. ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΒΑΘΡΟΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN 12899-1

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών, με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την ημερομηνία κατασκευής της,

- η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της,

- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461,

- η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κ.λπ φθορών,

- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης,

- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.

3. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ, ΠΛΕΥΡΑΣ 0,90M

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,

- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης,

- και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πινακίδας.

4. ΠΙΝΑΚΊΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΈΣ ΜΕΣΑΊΟΥ ΜΕΓΈΘΟΥΣ.

Το παρόν αφορά σε ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:

α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 0,90m,

β. οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90m,

γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60m,

δ. τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,65m,

ε. κυκλικές διαμέτρου 0,65m.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πινακίδας.

5. ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ DN80MM (3’’)

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: threadsizeR = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολλημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατρημένες οπές Φ12mm για κοχλίες Φ9,5mm σε αποστάσεις 0,15-0,45-0,65-0,95m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ14mm μήκους 40cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10x20cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα),

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60cm και διαμέτρου 50cm,

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) γαλβανισμένου στύλου πινακίδων.

Γ7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΜΕΤΡΗΣΗ - ΈΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διενέργεια μέτρησης αντίστασης μόνωσης της καλωδίωσης (σύμφωνα με το Πρότυπο HD 60364-6:2007).

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης Συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο (κατά ΕΝ ISO/IEC 17025) Εργαστήριο.

Ο Συντάξας								Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Ραμπαούνης Ιωάννης							Παπαδόπουλος Απόστολος

ΤΕ Δασοπόνων								Μηχανολόγος Μηχανικός

Δ/νση Περιβάλλοντος							Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Γ1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΤΜΗΜΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ (50%) | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 1 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 30 | 1,60 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 2 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 30 | 2,50 | 75,00 | 37,50 | 112,50 |
| 3 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 30 | 4,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 4 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x6mm2 | ΜΕΤΡΟ | 30 | 5,00 | 150,00 | 75,00 | 225,00 |
| 5 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x10 mm2+1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 30 | 9,00 | 270,00 | 135,00 | 405,00 |
| 6 | Καλώδιο NYAF 1 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 40 | 0,40 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 7 | Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 40 | 0,40 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 8 | Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 40 | 0,70 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 9 | Καλώδιο NYAF 4 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ | 40 | 1,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 10 | Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 σιλικόνης | ΜΕΤΡΟ | 40 | 0,60 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 11 | Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 σιλικόνης | ΜΕΤΡΟ | 40 | 0,90 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 12 | Μακαρόνι υαλομέταξο 2 mm | ΜΕΤΡΟ | 6 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 13 | Μακαρόνι υαλομέταξο 4 mm | ΜΕΤΡΟ | 6 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 14 | Μακαρόνι υαλομέταξο 6 mm | ΜΕΤΡΟ | 6 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 15 | Μακαρόνι υαλομέταξο 8 mm | ΜΕΤΡΟ | 6 | 1,50 | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
| 16 | Μακαρόνι υαλομέταξο 10 mm | ΜΕΤΡΟ | 6 | 2,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 17 | Καλώδιο ΝΥΑ 1 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 60 | 0,30 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 18 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 60 | 0,40 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 19 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 60 | 0,40 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 20 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 μπλε | ΜΕΤΡΟ | 60 | 0,40 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 21 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 60 | 0,60 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 22 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 60 | 0,60 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 23 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 μπλε | ΜΕΤΡΟ | 60 | 0,60 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 24 | Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 60 | 0,90 | 54,00 | 27,00 | 81,00 |
| 25 | Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 60 | 1,50 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 26 | Καλώδιο ΝΥΑ 10 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 60 | 2,40 | 144,00 | 72,00 | 216,00 |
| 27 | Καλώδιο ΝΥΑ 16 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 60 | 3,90 | 234,00 | 117,00 | 351,00 |
| 28 | Καλώδιο ΝΥΑ 25 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ | 60 | 6,70 | 402,00 | 201,00 | 603,00 |
| 29 | Καλώδιο σιλικόνης 3x1,5 mm | ΜΕΤΡΟ | 60 | 2,90 | 174,00 | 87,00 | 261,00 |
| 30 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 60 | 1,60 | 96,00 | 48,00 | 144,00 |
| 31 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 60 | 2,30 | 138,00 | 69,00 | 207,00 |
| 32 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 60 | 3,90 | 234,00 | 117,00 | 351,00 |
| 33 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 60 | 5,60 | 336,00 | 168,00 | 504,00 |
| 34 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 60 | 2,60 | 156,00 | 78,00 | 234,00 |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 60 | 3,80 | 228,00 | 114,00 | 342,00 |
| 36 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 60 | 6,00 | 360,00 | 180,00 | 540,00 |
| 37 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 60 | 8,90 | 534,00 | 267,00 | 801,00 |
| 38 | Καλώδιο ΝΥΥ 4x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 60 | 3,40 | 204,00 | 102,00 | 306,00 |
| 39 | Καλώδιο ΝΥΥ 4x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 60 | 5,20 | 312,00 | 156,00 | 468,00 |
| 40 | Καλώδιο NYY 4x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 60 | 7,70 | 462,00 | 231,00 | 693,00 |
| 41 | Καλώδιο NYY 4x10 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 60 | 10,00 | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| 42 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 +1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 60 | 13,00 | 780,00 | 390,00 | 1.170,00 |
| 43 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 +1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ | 60 | 20,00 | 1.200,00 | 600,00 | 1.800,00 |
| 44 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x35 mm2 | ΜΕΤΡΟ | 60 | 32,00 | 1.920,00 | 960,00 | 2.880,00 |
| 45 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 80 | 0,60 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 46 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 80 | 0,82 | 65,60 | 32,80 | 98,40 |
| 47 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x1,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 80 | 1,15 | 92,00 | 46,00 | 138,00 |
| 48 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 120 | 0,80 | 96,00 | 48,00 | 144,00 |
| 49 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x1 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 120 | 0,90 | 108,00 | 54,00 | 162,00 |
| 50 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x1,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 120 | 1,50 | 180,00 | 90,00 | 270,00 |
| 51 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x2,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 40 | 2,30 | 92,00 | 46,00 | 138,00 |
| 52 | Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 40 | 1,10 | 44,00 | 22,00 | 66,00 |
| 53 | Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,50 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 40 | 0,80 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 54 | Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 40 | 1,60 | 64,00 | 32,00 | 96,00 |
| 55 | Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ | 40 | 2,20 | 88,00 | 44,00 | 132,00 |
| 56 | Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mm διπλής μόνωσης ΔΕΗ | ΜΕΤΡΟ | 80 | 2,20 | 176,00 | 88,00 | 264,00 |
| 57 | Καλώδιο καουτσούκ 2χ1 μαύρο εύκαμπτο | ΜΕΤΡΟ | 40 | 1,90 | 76,00 | 38,00 | 114,00 |
| 58 | Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών 2χ2χ0,60 | ΜΕΤΡΟ | 80 | 0,48 | 38,40 | 19,20 | 57,60 |
| 59 | Καλώδιο UTP 4 ζευγών κατ. 5 | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,40 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 60 | Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών κατ. 5 | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,40 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 61 | Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο | ΜΕΤΡΟ | 100 | 0,20 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 62 | Κλιπ τηλεφώνου | ΤΕΜ | 40 | 0,05 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 63 | connectors δικτύου RJ 45 | ΤΕΜ | 40 | 0,45 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 64 | connectors δικτύου RJ 11 | ΤΕΜ | 40 | 0,40 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 65 | Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4 | ΤΕΜ | 6 | 39,00 | 234,00 | 117,00 | 351,00 |
| 66 | Σωλήνες γαλβανιζέ 3'' | ΤΕΜ | 6 | 138,00 | 828,00 | 414,00 | 1.242,00 |
| 67 | Γωνία γαλβανιζέ 120ο θηλυκό - θηλυκό | ΤΕΜ | 6 | 5,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 68 | Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές οβάλ | ΤΕΜ | 6 | 24,00 | 144,00 | 72,00 | 216,00 |
| 69 | Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές στρογγυλές | ΤΕΜ | 6 | 20,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 70 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 35 Α | ΤΕΜ | 6 | 3,00 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 71 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 50 Α | ΤΕΜ | 6 | 3,00 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 72 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 63 Α | ΤΕΜ | 6 | 3,00 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 73 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 80 Α | ΤΕΜ | 6 | 3,00 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 74 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 100 Α | ΤΕΜ | 6 | 3,00 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 75 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 125 Α | ΤΕΜ | 6 | 3,00 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 76 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 160 Α | ΤΕΜ | 6 | 3,00 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 77 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 50 Α | ΤΕΜ | 6 | 5,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 78 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 63 Α | ΤΕΜ | 6 | 5,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 79 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 80 Α | ΤΕΜ | 6 | 5,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 80 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 100 Α | ΤΕΜ | 6 | 5,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 81 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 125 Α | ΤΕΜ | 6 | 6,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 82 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 160 Α | ΤΕΜ | 6 | 6,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 83 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 200 Α | ΤΕΜ | 6 | 6,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 84 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 250 Α | ΤΕΜ | 6 | 6,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 85 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 125 Α | ΤΕΜ | 6 | 8,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 86 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 160 Α | ΤΕΜ | 6 | 8,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 87 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 200 Α | ΤΕΜ | 6 | 8,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 88 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 250 Α | ΤΕΜ | 6 | 8,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 89 | Ασφάλεια ΔΕΗ 35 Α | ΤΕΜ | 20 | 1,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 90 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40 Α | ΤΕΜ | 10 | 0,80 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 91 | Ασφάλεια ΔΕΗ 50 Α | ΤΕΜ | 10 | 0,80 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 92 | Διακοπτης ραγας ΔΕΗ 63Α | ΤΕΜ | 10 | 3,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 93 | Πώμα πορσελάνης για ασφάλειες Ε-16 ΔΕΗ | ΤΕΜ | 6 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 94 | Πώμα πορσελάνης 100Α γολιάθ | ΤΕΜ | 6 | 8,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 95 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 6 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 96 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 6 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 97 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 6 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 98 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 6 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 99 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 2 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 6 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 100 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 3 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 6 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 101 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 6 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 102 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 6 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 103 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 6 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 104 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 15 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) | 6 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 105 | Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 Α / GL | ΤΕΜ | 6 | 0,40 | 2,40 | 1,20 | 3,60 |
| 106 | Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 Α / GL | ΤΕΜ | 20 | 0,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 107 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 10 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 20 | 0,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 108 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 16 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 20 | 0,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 109 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 20 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 20 | 0,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 110 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 25 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 20 | 0,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 111 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 35 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 20 | 1,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 112 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 50 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 20 | 1,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 113 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 63 Α D (κοινές) | ΤΕΜ | 20 | 1,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 114 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 80 Α ΓΟΛΙΑΘ | ΤΕΜ | 20 | 2,50 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 115 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 100 Α ΓΟΛΙΑΘ | ΤΕΜ | 20 | 2,50 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 116 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 Α | ΤΕΜ | 10 | 0,50 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 117 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 Α | ΤΕΜ | 10 | 0,50 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 118 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 Α | ΤΕΜ | 10 | 0,50 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 119 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 Α | ΤΕΜ | 10 | 0,50 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 120 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 Α | ΤΕΜ | 10 | 0,50 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 121 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 Α | ΤΕΜ | 6 | 0,50 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 122 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 Α | ΤΕΜ | 10 | 0,50 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 123 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x6 A | ΤΕΜ | 10 | 6,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 124 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x10 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 10 | 6,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 125 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 10 | 6,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 126 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 10 | 6,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 127 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x25 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 10 | 6,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 128 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 10 | 6,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 129 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x40 A/6ΚΑ | ΤΕΜ | 10 | 6,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 130 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x50 Α | ΤΕΜ | 6 | 6,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 131 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x63 A | ΤΕΜ | 6 | 8,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 132 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x10 A | ΤΕΜ | 6 | 13,00 | 78,00 | 39,00 | 117,00 |
| 133 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x16 A | ΤΕΜ | 6 | 13,00 | 78,00 | 39,00 | 117,00 |
| 134 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x20A | ΤΕΜ | 6 | 13,00 | 78,00 | 39,00 | 117,00 |
| 135 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x25 A | ΤΕΜ | 6 | 13,00 | 78,00 | 39,00 | 117,00 |
| 136 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x32 A | ΤΕΜ | 6 | 13,00 | 78,00 | 39,00 | 117,00 |
| 137 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x40 A | ΤΕΜ | 6 | 18,00 | 108,00 | 54,00 | 162,00 |
| 138 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x50 A | ΤΕΜ | 6 | 18,00 | 108,00 | 54,00 | 162,00 |
| 139 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x63 A | ΤΕΜ | 6 | 18,00 | 108,00 | 54,00 | 162,00 |
| 140 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x6Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 6 | 12,00 | 72,00 | 36,00 | 108,00 |
| 141 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x10Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 6 | 12,00 | 72,00 | 36,00 | 108,00 |
| 142 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x16Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 6 | 12,00 | 72,00 | 36,00 | 108,00 |
| 143 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x20Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ | 6 | 12,00 | 72,00 | 36,00 | 108,00 |
| 144 | Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός Εβδομαδιαίος | ΤΕΜ | 6 | 48,00 | 288,00 | 144,00 | 432,00 |
| 145 | Χρονοδιακόπτης Ράγας με εφεδρεία μονού βήματος 16Α/230V | ΤΕΜ | 6 | 40,00 | 240,00 | 120,00 | 360,00 |
| 146 | Διακόπτης Λυκόφωτος χωρίς ρύθμιση | ΤΕΜ | 6 | 36,00 | 216,00 | 108,00 | 324,00 |
| 147 | Διακόπτης Λυκόφωτος με ρύθμιση | ΤΕΜ | 6 | 40,00 | 240,00 | 120,00 | 360,00 |
| 148 | Ρελέ θερμάνσεως 4x40 A | ΤΕΜ | 6 | 28,00 | 168,00 | 84,00 | 252,00 |
| 149 | Ρελέ θερμάνσεως 4x25 A | ΤΕΜ | 6 | 24,00 | 144,00 | 72,00 | 216,00 |
| 150 | Ρελέ θερμάνσεως 2x25 A | ΤΕΜ | 6 | 15,00 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 151 | Ρελέ θερμάνσεως 4x63 A | ΤΕΜ | 6 | 29,00 | 174,00 | 87,00 | 261,00 |
| 152 | Ρελέ διαρροής 4x63A/0,03 | ΤΕΜ | 6 | 28,00 | 168,00 | 84,00 | 252,00 |
| 153 | Ρελέ διαρροής 4x40A/0,03 | ΤΕΜ | 10 | 25,00 | 250,00 | 125,00 | 375,00 |
| 154 | Ρελέ διαρροής 2x40A/0,03 | ΤΕΜ | 4 | 18,00 | 72,00 | 36,00 | 108,00 |
| 155 | Ρελέ διαρροής 2x63A/0,03 | ΤΕΜ | 2 | 21,00 | 42,00 | 21,00 | 63,00 |
| 156 | Διακόπτης bypass 4x40 1 - 0 -2 ράγας | ΤΕΜ | 4 | 20,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 157 | Διακόπτης bypass 2x40 1 - 0 - 2 ράγας | ΤΕΜ | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 158 | Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V | ΤΕΜ | 10 | 2,40 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 159 | Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V τριπλέτα | ΤΕΜ | 2 | 14,00 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 160 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15χ15 | ΜΕΤΡΟ | 10 | 1,10 | 11,00 | 5,50 | 16,50 |
| 161 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20χ20 | ΜΕΤΡΟ | 10 | 1,40 | 14,00 | 7,00 | 21,00 |
| 162 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30χ30 | ΜΕΤΡΟ | 10 | 2,40 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 163 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40χ25 | ΜΕΤΡΟ | 4 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 164 | Κανάλι άσπρο 105χ50 | ΜΕΤΡΟ | 6 | 14,00 | 84,00 | 42,00 | 126,00 |
| 165 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο επιδαπέδιο 50χ13 | ΜΕΤΡΟ | 6 | 4,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 166 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm2 25 μέτρων | ΤΕΜ | 6 | 52,00 | 312,00 | 156,00 | 468,00 |
| 167 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm2 25 μέτρων | ΤΕΜ | 6 | 93,00 | 558,00 | 279,00 | 837,00 |
| 168 | Μπαλαντέζα 10 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3χ1,5mm2 | ΤΕΜ | 6 | 15,00 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 169 | Μπαλαντέζα 5 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm2 | ΤΕΜ | 6 | 11,00 | 66,00 | 33,00 | 99,00 |
| 170 | Πολύμπριζο με φις και καλώδιο και διακόπτη 5 θέσεων κομπλέ | ΤΕΜ | 6 | 14,00 | 84,00 | 42,00 | 126,00 |
| 171 | Πολύμπριζο με φις και καλώδιο και διακόπτη 3 θέσεων κομπλέ | ΤΕΜ | 6 | 12,00 | 72,00 | 36,00 | 108,00 |
| 172 | Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm2 εύκαμπτο μαύρο | ΜΕΤΡ | 6 | 11,00 | 66,00 | 33,00 | 99,00 |
| 173 | Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm2 εύκαμπτο μαύρο | ΜΕΤΡ | 6 | 18,00 | 108,00 | 54,00 | 162,00 |
| 174 | Φις 5x16Α θηλυκό | ΤΕΜ | 6 | 13,00 | 78,00 | 39,00 | 117,00 |
| 175 | Φις 5x16Α αρσενικό | ΤΕΜ | 6 | 11,00 | 66,00 | 33,00 | 99,00 |
| 176 | Φις 5x32Α θηλυκό | ΤΕΜ | 6 | 18,00 | 108,00 | 54,00 | 162,00 |
| 177 | Φις5x32Α αρσενικό | ΤΕΜ | 6 | 14,00 | 84,00 | 42,00 | 126,00 |
| 178 | Φις 5x63Α αρσενικό | ΤΕΜ | 6 | 26,00 | 156,00 | 78,00 | 234,00 |
| 179 | Φις 5x63Α θηλυκό | ΤΕΜ | 6 | 34,00 | 204,00 | 102,00 | 306,00 |
| 180 | Διακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός | ΤΕΜ | 6 | 5,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 181 | Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός | ΤΕΜ | 6 | 6,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 182 | Διακόπτης αλλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός | ΤΕΜ | 6 | 8,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 183 | Ραγοδιακόπτης 1x25A | ΤΕΜ | 6 | 3,50 | 21,00 | 10,50 | 31,50 |
| 184 | Ραγοδιακόπτης 1x40A | ΤΕΜ | 6 | 4,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 185 | Ραγοδιακόπτης 1x63A | ΤΕΜ | 6 | 5,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 186 | Ραγοδιακόπτης 2x25A | TEM | 6 | 7,00 | 42,00 | 21,00 | 63,00 |
| 187 | Ραγοδιακόπτης 2x40A | ΤΕΜ | 6 | 7,50 | 45,00 | 22,50 | 67,50 |
| 188 | Ραγοδιακόπτης 2x63A | ΤΕΜ | 6 | 8,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 189 | Ραγοδιακόπτης 3x40A | ΤΕΜ | 6 | 10,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 190 | Ραγοδιακόπτης 3x63A | ΤΕΜ | 6 | 12,00 | 72,00 | 36,00 | 108,00 |
| 191 | Ραγοδιακόπτης 3x80A | ΤΕΜ | 6 | 14,00 | 84,00 | 42,00 | 126,00 |
| 192 | Ραγοδιακόπτης 4x40A | ΤΕΜ | 6 | 14,00 | 84,00 | 42,00 | 126,00 |
| 193 | Ραγοδιακόπτης 4x63A | ΤΕΜ | 6 | 16,00 | 96,00 | 48,00 | 144,00 |
| 194 | Ραγοδιακόπτης 4x80A | ΤΕΜ | 6 | 18,00 | 108,00 | 54,00 | 162,00 |
| 195 | Ραγοδιακόπτης 4x100A | ΤΕΜ | 6 | 20,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 196 | Ραγοδιακόπτης 4x125A | ΤΕΜ | 6 | 25,00 | 150,00 | 75,00 | 225,00 |
| 197 | Πρίζα με καπάκι σούκο χωνευτή | ΤΕΜ | 6 | 8,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 198 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός κομμιτατέρ | ΤΕΜ | 6 | 8,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 199 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ | ΤΕΜ | 6 | 6,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 200 | Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή | ΤΕΜ | 6 | 8,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 201 | Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή | ΤΕΜ | 6 | 3,00 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 202 | Μπάρα χαλκού μονοφασική ενός μέτρου (γέφυρα) | ΤΕΜ | 6 | 14,00 | 84,00 | 42,00 | 126,00 |
| 203 | Μπάρα χαλκού τριφασική ενός μέτρου (γέφυρα) δίχαλο | ΤΕΜ | 6 | 26,00 | 156,00 | 78,00 | 234,00 |
| 204 | Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A | ΤΕΜ | 6 | 6,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 205 | Φις αρσενικό σούκο άσπρο | ΤΕΜ | 6 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 206 | Φις θηλυκό σούκο άσπρο | ΤΕΜ | 6 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 207 | Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ | ΤΕΜ | 6 | 2,50 | 15,00 | 7,50 | 22,50 |
| 208 | Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ | ΤΕΜ | 6 | 2,50 | 15,00 | 7,50 | 22,50 |
| 209 | Τσερκαδόρους επαγγελματικούς για τσέρκι ERIVAN | ΤΕΜ | 6 | 160,00 | 960,00 | 480,00 | 1.440,00 |
| 210 | Τσέρκι INOX ERIVAN ταινία (κουλούρα) 19mm x 50 m | ΤΕΜ | 6 | 90,00 | 540,00 | 270,00 | 810,00 |
| 211 | Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μικροί) ως δείγμα | ΤΕΜ | 20 | 18,00 | 360,00 | 180,00 | 540,00 |
| 212 | Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μεγάλοι) ως δείγμα | ΤΕΜ | 20 | 14,00 | 280,00 | 140,00 | 420,00 |
| 213 | Συνδετήρες INOX ERIVAN για τσέρκι 19mm | ΤΕΜ | 200 | 1,30 | 260,00 | 130,00 | 390,00 |
| 214 | Δεματικά 10 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 6 | 1,50 | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
| 215 | Δεματικά 20 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 6 | 2,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 216 | Δεματικά 30 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 6 | 4,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 217 | Δεματικά 40 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 10 | 6,80 | 68,00 | 34,00 | 102,00 |
| 218 | Δεματικά 50 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 6 | 15,00 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 219 | Ταινία βουλκανισμού | ΤΕΜ | 6 | 8,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 220 | Ταινία μονωτική μαύρη | ΤΕΜ | 100 | 1,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 221 | Ταινία μονωτική μπλε | ΤΕΜ | 6 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 222 | Ταινία μονωτική άσπρη | ΤΕΜ | 4 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 223 | Ταινία μονωτική κίτρινη | ΤΕΜ | 4 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 224 | Ακροδέκτες 1,5mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 225 | Ακροδέκτες 2,5mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 226 | Ακροδέκτες 4mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 3,50 | 14,00 | 7,00 | 21,00 |
| 227 | Ακροδέκτες 6mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 228 | Ακροδέκτες 10mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 5,50 | 22,00 | 11,00 | 33,00 |
| 229 | Ακροδέκτες 1,5mm2 – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 1,50 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 230 | Ακροδέκτες 2,5mm2 – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 1,50 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 231 | Ακροδέκτες 4mm2– Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 232 | Ακροδέκτες 6mm2– Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 233 | Ακροδέκτες 10mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 4 | 18,00 | 72,00 | 36,00 | 108,00 |
| 234 | Ακροδέκτες 16mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 2 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 66,00 |
| 235 | Ακροδέκτες 25mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τμχ) | 2 | 29,00 | 58,00 | 29,00 | 87,00 |
| 236 | Ακροδέκτες 35mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τμχ) | 2 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 66,00 |
| 237 | Ακροδέκτες 50mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τμχ) | 2 | 36,00 | 72,00 | 36,00 | 108,00 |
| 238 | Ακροδέκτες 70mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (25 τμχ) | 2 | 30,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 239 | Ακροδέκτες 95mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (25 τμχ) | 2 | 45,00 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 240 | Συνδέσμους ευθείας 1,5mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 2 | 12,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 241 | Συνδέσμους ευθείας 2,5mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 2 | 13,00 | 26,00 | 13,00 | 39,00 |
| 242 | Συνδέσμους ευθείας 4mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 2 | 14,00 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 243 | Συνδέσμους ευθείας 6mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 2 | 18,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 244 | Συνδέσμους ευθείας 10mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 2 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 245 | Συνδέσμους ευθείας 16mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 2 | 38,00 | 76,00 | 38,00 | 114,00 |
| 246 | Συνδέσμους ευθείας 25mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 2 | 54,00 | 108,00 | 54,00 | 162,00 |
| 247 | Συνδέσμους ευθείας 35mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 2 | 74,00 | 148,00 | 74,00 | 222,00 |
| 248 | Συνδέσμους ευθείας 50mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) | 2 | 180,00 | 360,00 | 180,00 | 540,00 |
| 249 | Μπάλα Φ40 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 4 | 40,00 | 160,00 | 80,00 | 240,00 |
| 250 | Μπάλα Φ30 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 4 | 30,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 251 | Μπάλα Φ20 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 4 | 20,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 252 | Μπάλα Φ25 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ | 2 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 253 | Πίνακας Πλαστικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 4 - 6 θέσεων | ΤΕΜ | 2 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 254 | Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 10-12 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 | 60,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 255 | Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 3 σειρών 45-48 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 | 80,00 | 160,00 | 80,00 | 240,00 |
| 256 | Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1 σειράς 12-14 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 | 39,00 | 78,00 | 39,00 | 117,00 |
| 257 | Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός 2 σειρών 24-26 στοιχείων | ΤΕΜ | 2 | 60,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 258 | Πίνακας πλαστικός 14-18 θέσεων επίτοιχος με πόρτα | ΤΕΜ | 2 | 39,00 | 78,00 | 39,00 | 117,00 |
| 259 | Πίνακας πλαστικός 6-8 θέσεων επίτοιχος με πόρτα | ΤΕΜ | 2 | 25,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 260 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 10 | 0,80 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 261 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 10 | 1,00 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 262 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 10 | 1,60 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 263 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 4 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 264 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 10 | 3,10 | 31,00 | 15,50 | 46,50 |
| 265 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ | 4 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 266 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 | ΤΕΜ | 20 | 0,25 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 267 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 | ΤΕΜ | 10 | 0,30 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 268 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 | ΤΕΜ | 10 | 0,40 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 269 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 | ΤΕΜ | 10 | 0,90 | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
| 270 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 | ΤΕΜ | 10 | 1,30 | 13,00 | 6,50 | 19,50 |
| 271 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 | ΤΕΜ | 10 | 1,90 | 19,00 | 9,50 | 28,50 |
| 272 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 | ΤΕΜ | 24 | 0,25 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 273 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 | ΤΕΜ | 30 | 0,20 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 274 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 | ΤΕΜ | 24 | 0,25 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 275 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 | ΤΕΜ | 30 | 0,30 | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
| 276 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 | ΤΕΜ | 10 | 0,50 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 277 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 | ΤΕΜ | 10 | 0,50 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 278 | Ρακόρ Φ16 | ΤΕΜ | 4 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 1,50 |
| 279 | Ρακόρ Φ20 | ΤΕΜ | 4 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 1,50 |
| 280 | Ρακόρ Φ25 | ΤΕΜ | 4 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 281 | Ρακόρ Φ32 | ΤΕΜ | 4 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| 282 | Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 65X65 περίπου | ΤΕΜ | 4 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 283 | Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 80X80 περίπου | ΤΕΜ | 4 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 284 | Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 100X100 περίπου | ΤΕΜ | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 285 | Φως ασφαλείας, επίτοιχο, LED 230V | ΤΕΜ | 2 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 66,00 |
| 286 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x12 περίπου | ΤΕΜ | 2 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 287 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x20 περίπου | ΤΕΜ | 2 | 12,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 288 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 20x25 περίπου | ΤΕΜ | 2 | 18,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 289 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 28x20 περίπου | ΤΕΜ | 2 | 24,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 290 | Αυτοκόλλητο τετράγωνο 19x19 σακουλάκι 100 τεμ. | ΤΕΜ | 2 | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 291 | Αυτοκόλλητο τετράγωνο 27x27 σακουλάκι 100 τεμ. | ΤΕΜ | 2 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 292 | Μπαταρία πλακέ 9V αλκαλική | ΤΕΜ | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 293 | Μπαταρία ΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ) | ΤΕΜ | 2 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 294 | Μπαταρία ΑΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ) | ΤΕΜ | 2 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 295 | Κυπαρισάκια 2Χ16mm2 | ΤΕΜ | 2 | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 296 | Κυπαρισάκια 2Χ35mm2 | ΤΕΜ | 2 | 14,00 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 297 | Κυπαρισάκια 2X50mm2 | ΤΕΜ | 2 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 298 | Ζουμπόκαρφο 18x2 καρφί ROBOT | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 2 | 13,00 | 26,00 | 13,00 | 39,00 |
| 299 | Τσέρκι με μεγάλες τρύπες (ταινία των 10μ.) | ΤΕΜ | 2 | 9,00 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 300 | Ζουμπόκαρφο 25x2 καρφί ROBOT | ΤΕΜ | 2 | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 301 | Τσέρκι με μικρές τρύπες (ταινία των 10μ.) | ΤΕΜ | 2 | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 302 | Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και σφικτήρες Φ16 | ΤΕΜ | 2 | 14,00 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 303 | Χαλκός γείωσης γυμνός 16 mm2 (100m) | kg | 2 | 29,00 | 58,00 | 29,00 | 87,00 |
| 304 | Χαλκός γείωσης γυμνός 25 mm2 (20m) | kg | 2 | 29,00 | 58,00 | 29,00 | 87,00 |
| 305 | Χαλκός γείωσης γυμνός 35 mm2 (20m) | kg | 2 | 29,00 | 58,00 | 29,00 | 87,00 |
| 306 | Σφικτήρα (κολλάρο) χαλκού (τετράγωνο) | ΤΕΜ | 2 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 307 | Ρόκα 5x20 πλακέ | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 308 | Ρόκα 5x18 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 2 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 309 | Ρόκα 6x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 310 | Ρόκα 7x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 311 | Ρόκα 8x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 312 | Ρόκα 9x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 313 | Ρόκα 10x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 314 | Ρόκα 11x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 315 | Ρόκα 12x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 316 | Ρόκα 5x35 πλακέ | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 317 | Ρόκα 6x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 318 | Ρόκα 7x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 319 | Ρόκα 8x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 320 | Ρόκα 9x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 321 | Ρόκα 10x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 322 | Ρόκα 11x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 323 | Ρόκα 12x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 324 | Ασφαλειοθήκη κλέμμα μονή για γυάλινη ασφάλεια 5x20 mm | ΤΕΜ | 30 | 1,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 325 | Ασφαλειοθήκη με καλώδιο 1,5mm2 βιδωτή για γυάλινη ασφάλεια 6,3x30 | ΤΕΜ | 4 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 326 | Αυτοκόλλητα τρίγωνα κίτρινα σήμανσης αστραπή, (κίνδυνος ηλεκτρτοπληξίας) | ΤΕΜ | 6 | 3,00 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 327 | Ξυλόβιδες 4x1,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 2 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 328 | Ξυλόβιδες 4x2,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 2 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 329 | Ξυλόβιδες 4x3 cm | KOYTI (100 τμχ) | 2 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 330 | Ξυλόβιδες 4x3,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 2 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 331 | Ξυλόβιδες 4x4 cm | KOYTI (100 τμχ) | 2 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 332 | Ξυλόβιδες 4x4,5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 2 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 333 | Ξυλόβιδες 4x5 cm | KOYTI (100 τμχ) | 2 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 334 | Λαμαρινόβιδες 4x1,5 cm 8x3/4 | ΤΕΜ | 100 | 0,05 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 335 | Λαμαρινόβιδες 4x2,5 cm 8x1 | ΤΕΜ | 100 | 0,05 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 336 | Λαμαρινόβιδες 4x3 cm 8x1 1/4 | ΤΕΜ | 100 | 0,05 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 337 | Λαμαρινόβιδες 4x3,5 cm 8x1/2 | ΤΕΜ | 100 | 0,05 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 338 | Λαμαρινόβιδες 4x4 cm 10x1 1/2 | ΤΕΜ | 100 | 0,05 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 339 | Λαμαρινόβιδες 4x4,5 cm 8x2 | ΤΕΜ | 100 | 0,05 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 340 | Λαμαρινόβιδες 4x5 cm 10x2 | ΤΕΜ | 100 | 0,05 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 341 | Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 8 μήκους 5,5x25 | ΤΕΜ | 100 | 0,05 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 342 | Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 10 μήκους 6,3x25 | ΤΕΜ | 100 | 0,05 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 343 | Τρυπανόβιδες με κεφαλή σταυρού φρεζάτη μήκους 4,8x25 | ΤΕΜ | 100 | 0,05 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 344 | Ούπα 6'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 3,00 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 345 | Ούπα 8'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 346 | Ούπα 10'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 5,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 347 | Ούπα 12'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 6,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 348 | Ούπα 6'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 9,00 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 349 | Ούπα 8'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 9,50 | 38,00 | 19,00 | 57,00 |
| 350 | Ούπα 10'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 8,00 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 351 | Ούπα 12'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 352 | Ροδέλλα μικρή με τρύπα 6x12 | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 353 | Ροδέλλα μεγάλη με τρύπα 8x24 | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) | 4 | 7,00 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 354 | Κλέμα 2,5 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 4 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 355 | Κλέμα 4 mm2 θερμοκαρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 4 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 356 | Κλέμα 6 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 4 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 357 | Κλέμα 10 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 4 | 1,50 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 358 | Κλέμα 16 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 4 | 2,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 359 | Κλέμα 35 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) | 4 | 5,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 360 | Κλέμα πορσελάνης μονή 4 mm2 | ΤΕΜ | 4 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 361 | Κλέμα πορσελάνης διπλή 4 mm2 | ΤΕΜ | 4 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 362 | Κλέμα πορσελάνης διπλή 6 mm2 | ΤΕΜ | 4 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 363 | Κλέμα πορσελάνης μονή 6 mm2 | ΤΕΜ | 4 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 364 | Κλέμα πορσελάνης 3x4 mm2 | ΤΕΜ | 4 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 365 | Κλέμα πορσελάνης 3x6 mm2 | ΤΕΜ | 4 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 366 | Κλέμα πορσελάνης 3x10 mm2 | ΤΕΜ | 4 | 1,50 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 367 | Ντουί φθορίου βαση μονό | ΤΕΜ | 20 | 0,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 368 | Ντουί φθορίου πλατη μονό | ΤΕΜ | 20 | 0,70 | 14,00 | 7,00 | 21,00 |
| 369 | Ντουί Ε-14 πορσελάνης βιδωτό 1/8'' | ΤΕΜ | 20 | 0,70 | 14,00 | 7,00 | 21,00 |
| 370 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό με ελάσματα (δείγμα) | ΤΕΜ | 22 | 0,70 | 15,40 | 7,70 | 23,10 |
| 371 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό χωρίς ελάσματα (δείγμα) | ΤΕΜ | 20 | 0,60 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 372 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης με βιδάκια για φωτιστικά 125 W (δείγμα) | ΤΕΜ | 20 | 1,50 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 373 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8'' | ΤΕΜ | 20 | 2,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 374 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης με αυτάκια (δείγμα) | ΤΕΜ | 20 | 3,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 375 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης κωνικό (δείγμα) | ΤΕΜ | 20 | 3,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 376 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης ίσιο (δείγμα) | ΤΕΜ | 20 | 3,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 377 | Ντουί αντάπτορας από Ε-40 σε Ε-27 | ΤΕΜ | 20 | 1,50 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 378 | Ντουί αντάπτορας από Ε-27 σε Ε-40 | ΤΕΜ | 20 | 1,90 | 38,00 | 19,00 | 57,00 |
| 379 | Ντουί για GU10 | ΤΕΜ | 20 | 0,50 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 380 | Μεταλλικό πίλλαρ μονοφασικό | ΤΕΜ | 4 | 380,00 | 1.520,00 | 760,00 | 2.280,00 |
| 381 | Αντισκωριακό σπρέι συσκευασία των 400 ml | ΤΕΜ | 4 | 6,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 382 | Καβουράκια γείωσης 25 mm2 με βίδα και παξιμάδι | ΤΕΜ | 4 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 383 | Βιδάκι με παξιμάδι και γκρόβερ αστεράκι και ροδέλα (σετ) Μ4/2cm | ΤΕΜ | 102 | 0,10 | 10,20 | 5,10 | 15,30 |
| 384 | Εξαεριστικά τουαλέττας Φ100/230v | ΤΕΜ | 4 | 18,00 | 72,00 | 36,00 | 108,00 |
| 385 | Εξαεριστικά τουαλέττας Φ120/230v | ΤΕΜ | 4 | 20,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 386 | Πρίζα RG45 για κανάλι 150χ50 | ΤΕΜ | 4 | 12,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 387 | Πρίζα σoύκου για κανάλι 150χ50 | ΤΕΜ | 4 | 8,00 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 388 | Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT0 | ΤΕΜ | 4 | 14,00 | 56,00 | 28,00 | 84,00 |
| 389 | Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT1 | ΤΕΜ | 4 | 16,00 | 64,00 | 32,00 | 96,00 |
| 390 | Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT2 | ΤΕΜ | 4 | 22,00 | 88,00 | 44,00 | 132,00 |
| 391 | Μπράτσο φωτιστικού Φ42 | ΤΕΜ | 4 | 18,00 | 72,00 | 36,00 | 108,00 |
| 392 | Μπράτσο φωτιστικού Φ60 | ΤΕΜ | 4 | 28,00 | 112,00 | 56,00 | 168,00 |
| 393 | Λαμπα led Ε27 30-35w αχλαδι | ΤΕΜ | 10 | 18,00 | 180,00 | 90,00 | 270,00 |
| 394 | Λαμπα led Ε40 45-50w αχλαδι | ΤΕΜ | 10 | 28,00 | 280,00 | 140,00 | 420,00 |
| 395 | Λαμπα led Ε40 80-95w αχλαδι | ΤΕΜ | 10 | 35,00 | 350,00 | 175,00 | 525,00 |
| 396 | Λάμπα LED T8 9-10W 0,60M | ΤΕΜ | 10 | 3,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 397 | Λάμπα LED T8 18-20W 1,20M | ΤΕΜ | 10 | 4,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 398 | Λάμπα LED T8 22-24W 1,50M | ΤΕΜ | 10 | 5,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 399 | Λάμπα LED GU10 10-12W | ΤΕΜ | 10 | 6,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 400 | Λάμπα LED GU10 5-6W | ΤΕΜ | 10 | 5,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 401 | Λαμπα κεραμικου καυστηρα 150w G12 | ΤΕΜ | 10 | 14,00 | 140,00 | 70,00 | 210,00 |
| 402 | Λαμπα led Ε27 15-18W A65-80 | ΤΕΜ | 10 | 6,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 403 | Λάμπα LED Ε27 σφαιρικη 10-12W | ΤΕΜ | 8 | 4,50 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 404 | Λάμπα LED E14 κερακι 10-12W | ΤΕΜ | 8 | 4,50 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 405 | Φωτιστικο προβολεας led 50W | ΤΕΜ | 4 | 25,00 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 406 | Φωτιστικο προβολεας led 150W | ΤΕΜ | 4 | 55,00 | 220,00 | 110,00 | 330,00 |
| 407 | Φωτιστικό στεγανο 2χ1,20Μ | ΤΕΜ | 4 | 26,00 | 104,00 | 52,00 | 156,00 |
| 408 | Φωτιστικό στεγανο 2χ0,60Μ | ΤΕΜ | 4 | 20,00 | 80,00 | 40,00 | 120,00 |
| 409 | Φωτιστικό led χωνευτο 18-20W στρογγυλο | ΤΕΜ | 4 | 18,00 | 72,00 | 36,00 | 108,00 |
| 410 | Φωτιστικό δρόμου LED 50W | ΤΕΜ | 40 | 65,00 | 2.600,00 | 1.300,00 | 3.900,00 |
| 411 | Φωτιστικό δρόμου LED 100W | ΤΕΜ | 40 | 85,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 5.100,00 |
| 412 | Φωτιστικο panel led 45-50w χωνευτο 60χ60 | ΤΕΜ | 4 | 36,00 | 144,00 | 72,00 | 216,00 |
| 413 | Φωτιστικο panel led 45-50w επιτοιχο 60χ60 | ΤΕΜ | 6 | 45,00 | 270,00 | 135,00 | 405,00 |
| 414 | Φωτιστικο panel led 45-50w χωνευτο 120χ30 | ΤΕΜ | 6 | 45,00 | 270,00 | 135,00 | 405,00 |
| 415 | Φωτιστικο panel led 45-50w επιτοιχο 120χ30 | ΤΕΜ | 6 | 52,50 | 315,00 | 157,50 | 472,50 |
| 416 | Ιστος 6μετρος για Φωτιστικό δρόμου LED διαβασης | ΤΕΜ | 4 | 1.200,00 | 4.800,00 | 2.400,00 | 7.200,00 |
| 417 | Φωτοσωληνα led μονοκαναλη | ΤΕΜ | 6 | 4,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 418 | Φωτοσωληνα led σετ συνδεσης με ταπα κ συνδεσμο | ΣΕΤ | 6 | 5,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α | 44.000,00 | 22.000,00 | 66.000,00 |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 10560,00 | 5.280,00 | 15.840,00 |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α | 54.560,00 | 27.280,00 | 81.840,00 |

| ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ (50%) | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 1 | Δοκιμαστικό Πολύμετρο τύπου DUSPOL expert - IP64 690V BENNING με καλώδιο και 2 μύτες | ΤΕΜ | 2 | 110 | 220,00 | 110,00 | 330,00 |
| 2 | Κατσαβίδι δοκιμαστικό μικρό | ΤΕΜ | 2 | 2 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 3 | Σφυρί 200 γρ fiberglass | ΤΕΜ | 2 | 12 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 4 | Σφυρί 3 κιλά με fiberglass μήκος 900 mm | ΤΕΜ | 2 | 35 | 70,00 | 35,00 | 105,00 |
| 5 | Πρέσσα μονομένων ακροδεκτών τύπου FACOM κωδικός 985894 0,5mm2 έως 6mm2 | ΤΕΜ | 2 | 95 | 190,00 | 95,00 | 285,00 |
| 6 | Σετ μύτες για δραπανοκατσάβιδο και προέκταση 1/4 Τιτανίου τύπου FACOM | ΣΥΛΛΟΓΗ (100 τμχ) | 2 | 140 | 280,00 | 140,00 | 420,00 |
| 7 | Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 10 | ΤΕΜ | 2 | 14 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 8 | Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 13 | ΤΕΜ | 2 | 14 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 9 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 5 μ. / Φ3 | ΤΕΜ | 2 | 10 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 10 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 10 μ. / Φ4 | ΤΕΜ | 2 | 20 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 11 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 15 μ. / Φ4 | ΤΕΜ | 2 | 25 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
| 12 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 20 μ. / Φ4-6 | ΤΕΜ | 2 | 30 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 13 | Φαλτσέτα - κοπίδι με 8 ανταλλακτικές λάμες | ΤΕΜ | 2 | 12 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 14 | Σωληνοκάβουρας για άνοιγμα σωλήνα έως 2'' Αλουμινίου | ΤΕΜ | 2 | 50 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 15 | Δίσκος κοπής μετάλλου 115mm | ΤΕΜ | 2 | 5 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 16 | Τρυπάνι ηλεκτρικό τύπου BOSCH μπλε GBH 2-28 DFV 800W κομπλέ Βαλίτσα | ΤΕΜ | 2 | 400 | 800,00 | 400,00 | 1200,00 |
| 17 | Σετ ALLEN μακριά ατσάλι (μπίλια) με θήκη τύπου FACOM 83SΗ/GP9 θήκη | ΣΥΛΛΟΓΗ 9τμχ | 2 | 34 | 68,00 | 34,00 | 102,00 |
| 18 | Σκάλα μικρή διπλή 1,60 μέτρα | ΤΕΜ | 2 | 150 | 300,00 | 150,00 | 450,00 |
| 19 | Τροχός τύπου BOSCH 115mm 800w επαγγελματική σειρά | ΤΕΜ | 2 | 80 | 160,00 | 80,00 | 240,00 |
| 20 | Σιλικόνη διάφανη | ΤΕΜ | 2 | 5 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 21 | Σιλικόνη άσπρη αντιμουχλική | ΤΕΜ | 2 | 5 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 22 | Σιδηροπρίονο | ΤΕΜ | 2 | 10 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 23 | Λάμα σιδήρου για σιδηροπρίονο | ΤΕΜ | 2 | 3 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 24 | Κυρτό πριόνι με ξύλινη λαβή και λάμα 36cm | ΤΕΜ | 2 | 35 | 70,00 | 35,00 | 105,00 |
| 25 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 6x100mm (Germany) | ΤΕΜ | 2 | 3 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 26 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 8x120mm (Germany) | ΤΕΜ | 2 | 4 | 8,00 | 4,00 | 12,00 |
| 27 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 10x140mm (Germany) | ΤΕΜ | 2 | 5 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 28 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 12x160mm (Germany) | ΤΕΜ | 2 | 6 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 29 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 46cm Νο 6 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 2 | 15 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 30 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 46cm Νο 8 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 2 | 14 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 31 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 30cm Νο 10 SDS (Germany) | ΤΕΜ | 2 | 9 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 32 | Λουκέτα με το ίδιο κλειδί σε όλα μακρύλαιμα 40 mm (δείγμα) X 100mm | ΤΕΜ | 2 | 15 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 33 | Σκεπάρνια | ΤΕΜ | 2 | 18 | 36,00 | 18,00 | 54,00 |
| 34 | Μυστριά μεσαία | ΤΕΜ | 2 | 13 | 26,00 | 13,00 | 39,00 |
| 35 | Πλαστικά σφυριά Ματσόλα 32mm τύπου FACOM με εναλλασσόμενα άκρα κωδικός 208Α.32ΒΒ | ΤΕΜ | 2 | 80 | 160,00 | 80,00 | 240,00 |
| 36 | Ταινία φαρδιά καφέ (συσκευασίας) | ΤΕΜ | 2 | 3 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 37 | Ταινία σήμανσης άσπρο-κόκινο | ΤΕΜ | 2 | 6 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 38 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 1 | ΤΕΜ | 2 | 2 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 39 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2 | ΤΕΜ | 2 | 1,5 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 40 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2,5 | ΤΕΜ | 2 | 1,5 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 41 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3 | ΤΕΜ | 2 | 1,5 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 42 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3,5 | ΤΕΜ | 2 | 2 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 43 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4 | ΤΕΜ | 2 | 2 | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
| 44 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4,5 | ΤΕΜ | 2 | 3 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 45 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 5 | ΤΕΜ | 2 | 3 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 46 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 6 | ΤΕΜ | 2 | 3 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 47 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 7 | ΤΕΜ | 2 | 3 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 48 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 8 | ΤΕΜ | 2 | 5 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 49 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 9 | ΤΕΜ | 2 | 6 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 50 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 10 | ΤΕΜ | 2 | 6 | 12,00 | 6,00 | 18,00 |
| 51 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 11 | ΤΕΜ | 2 | 10 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 52 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 12 | ΤΕΜ | 2 | 12 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 53 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 13 | ΤΕΜ | 2 | 16 | 32,00 | 16,00 | 48,00 |
| 54 | Φιάλη φλογίστρου | ΤΕΜ | 2 | 30 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 55 | Ναυτικό κλειδί 4mm ΙΝΟΧ | ΤΕΜ | 2 | 3 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 56 | Ναυτικό κλειδί 6mm ΙΝΟΧ | ΤΕΜ | 2 | 5 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 57 | Γάντζος λεπτός INOX μικρός (4 - 6 mm) | ΤΕΜ | 2 | 5 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 58 | Πένσα ηλεκτρολογική 1000V τύπου KNIPEX (03-06-200) VDE ή FACOM | ΤΕΜ | 2 | 35 | 70,00 | 35,00 | 105,00 |
| 59 | Μυτοτσίμπηδα ηλεκτρολογικά ίσια 1000V τύπου KNIPEX (26-16-200) VDE ή FACOM | TEM | 2 | 37 | 74,00 | 37,00 | 111,00 |
| 60 | Μαχαίρι καλωδίου 1000V τύπου KNIPEX (98-55-155) VDE ή FACOM | ΤΕΜ | 2 | 60 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 61 | Κατσαβίδια ηλεκτρολογική σειρά 1000V τύπου VDE FACOM (Συλλογή με νούμερα: Σταυρός, Ίσια, Pozidriv) με θήκη 8 τεμαχίων κωδικός MOD.AYVE | ΤΕΜ | 2 | 80 | 160,00 | 80,00 | 240,00 |
| 62 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 2,5x175mm | ΤΕΜ | 2 | 10 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 63 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3x175mm | ΤΕΜ | 2 | 11 | 22,00 | 11,00 | 33,00 |
| 64 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3,5x200mm | ΤΕΜ | 2 | 12 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 65 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 4x250mm | ΤΕΜ | 2 | 14 | 28,00 | 14,00 | 42,00 |
| 66 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 5,5x258mm | ΤΕΜ | 2 | 15 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 67 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 12x375mm | ΤΕΜ | 2 | 32 | 64,00 | 32,00 | 96,00 |
| 68 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 1x208mm | ΤΕΜ | 2 | 15 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 69 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 2x244mm | ΤΕΜ | 2 | 20 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 70 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 3x275mm | ΤΕΜ | 2 | 26 | 52,00 | 26,00 | 78,00 |
| 71 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 4x325mm | ΤΕΜ | 2 | 32 | 64,00 | 32,00 | 96,00 |
| 72 | Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 1X208mm | ΤΕΜ | 2 | 9 | 18,00 | 9,00 | 27,00 |
| 73 | Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 2X244mm | ΤΕΜ | 2 | 11 | 22,00 | 11,00 | 33,00 |
| 74 | Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 3X275mm | ΤΕΜ | 2 | 15 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 75 | Ζευγάρια γάντια 500V class 00 ηλεκτρολογικά size 10C | ΤΕΜ | 2 | 60 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 76 | Λαβή ταυ κοντή 10 - 15 εκ. μονωμένη 1000V VDE για κλειδί Νο 10 τύπου FACOM ή ΚΝΙΡΕΧ | ΤΕΜ | 2 | 60 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 77 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 1,5 mm2/με μόνωση | ΤΕΜ | 10 | 0,3 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 78 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 2,5 mm2/με μόνωση | ΤΕΜ | 12 | 0,5 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 79 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 4 mm2/ με μόνωση | ΤΕΜ | 10 | 0,6 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 80 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 6 mm2/ με μόνωση | ΤΕΜ | 10 | 0,7 | 7,00 | 3,50 | 10,50 |
| 81 | Ακροδέκτες 10mm2 / γυμνός | TEM | 10 | 0,3 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 82 | Ακροδέκτες 16mm2 / γυμνός | TEM | 10 | 0,3 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 83 | Ακροδέκτες 25mm2 / γυμνός | TEM | 10 | 0,6 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 84 | Ακροδέκτες 35mm2 / γυμνός | TEM | 10 | 0,5 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 85 | Σύλλογη τρυπανιών μετάλλου HSS-R σετ 19 τεμαχίων | TEM | 2 | 23 | 46,00 | 23,00 | 69,00 |
| 86 | Σολντερίνη κουτάκια 50gr | ΤΕΜ | 2 | 3 | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 87 | Γερμανοπολύγωνα Συλλογή 6-22mm2 (Germany) τύπου Stanley | ΤΕΜ | 2 | 86 | 172,00 | 86,00 | 258,00 |
| 88 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x1.5mm2/ 25m | ΤΕΜ | 2 | 55 | 110,00 | 55,00 | 165,00 |
| 89 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x2.5mm2/ 25m | ΤΕΜ | 2 | 152 | 304,00 | 152,00 | 456,00 |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50% | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% | 1.200,00 | 600,00 | 1.800,00 |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β | 6.200,00 | 3.100,00 | 9.300,00 |

| ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ) |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ (50%) | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| Γ1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
| 1 | Eκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων χωρίς τη Χρήση Μηχανικών Μέσων σε Εδάφη Γαιώδη-Ημιβραχώδη | m3 | 30 | 24,00 | 720,00 | 360,00 | 1.080,00 |
| 2 | Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m | μ.μ. | 30 | 16,00 | 480,00 | 240,00 | 720,00 |
| 2.2 | για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m | μ.μ. | 30 | 22,00 | 660,00 | 330,00 | 990,00 |
| 2.3 | για πλάτος για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m | μ.μ. | 30 | 26,00 | 780,00 | 390,00 | 1.170,00 |
| 3 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | μ.μ. | 30 | 1,00 | 30,00 | 15,00 | 45,00 |
| 4 | Κατασκευή Ρείθρων, Τάφρων κ.λπ με Άοπλο Σκυρόδεμα C12/15 | m3 | 20 | 85,00 | 1.700,00 | 850,00 | 2.550,00 |
| 5 | Καθαίρεση Οπλισμένων Σκυροδεμάτων με Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση | m3 | 30 | 30,00 | 900,00 | 450,00 | 1.350,00 |
| 6 | Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιουδήποτε Πάχους χωρίς να καταβάλλεται Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών | m2 | 30 | 7,00 | 210,00 | 105,00 | 315,00 |
| 7 | Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιουδήποτε Πάχους με Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών σε Ποσοστό >50% | m2 | 30 | 11,00 | 330,00 | 165,00 | 495,00 |
| 8 | Διαστρώσεις με Έγχρωμους Κυβόλιθους Εξωτερικών Χώρων | m2 | 20 | 35,00 | 700,00 | 350,00 | 1.050,00 |
| 9 | Αποκατάσταση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων | m2 | 20 | 22,00 | 440,00 | 220,00 | 660,00 |
| 10 | Αποκατάσταση Επίστρωσης Πεζοδρομίου, Νησίδας ή Πλατείας στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων | m2 | 20 | 18,00 | 360,00 | 180,00 | 540,00 |
| 11 | Στρώσεις Έδρασης και Εγκιβωτισμός Σωλήνων με Άμμο προελεύσεως Λατομείου με τη Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση | m3 | 20 | 18,00 | 360,00 | 180,00 | 540,00 |
| 12 | Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm | m2 | 20 | 19,00 | 380,00 | 190,00 | 570,00 |
| 13 | Διάνοιξη Οπής ή Φωλιάς σε Άοπλο Σκυρόδεμα για Πάχος Σκυροδέματος έως 0,15m | τεμ. | 20 | 23,00 | 460,00 | 230,00 | 690,00 |
| 14 | Φορτοεκφόρτωση Προϊόντων Εκσκαφής Γαιωδών ή Ημιβραχωδών και Αμμοχαλίκων με τη Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση | m3 | 40 | 5,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Γ1 | 8.710,00 | 4.355,00 | 13.065,00 |
| Γ2. ΣΩΛΗΝΕΣ & ΚΑΛΩΔΙΑ |
| 1 | Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ονομ. Διαμέτρου DN50mm (Σπείρωμα 2’’) και Πάχους 3,2mm | μ.μ. | 40 | 13,00 | 520,00 | 260,00 | 780,00 |
| 1.2 | Ονομ. Διαμέτρου DN63mm (Σπείρωμα 2½’’) και Πάχους 3,6mm | μ.μ. | 40 | 17,00 | 680,00 | 340,00 | 1.020,00 |
| 2 | Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (HDPE) | μ.μ. | 40 |  |  |  |  |
| 2.1 | Διαμέτρος DN63mm | μ.μ. | 40 | 7,00 | 280,00 | 140,00 | 420,00 |
| 2.2 | Διαμέτρος DN90mm | μ.μ. | 40 | 9,00 | 360,00 | 180,00 | 540,00 |
| 3 | Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομ. Τάσης 300/500V με Μόνωση από Μανδύα PVC |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Διατομή 3x1,5mm2 |  | 40 | 2,50 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 3.2 | Διατομής 3x2,5mm2 | μ.μ. | 40 | 5,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 3.3 | Διατομή 4x1,5mm2 | μ.μ. | 40 | 3,50 | 140,00 | 70,00 | 210,00 |
| 4 | Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), Ονομ.Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ως άνω με διατομή 3x1,5mm² | μ.μ. | 40 | 3,50 | 140,00 | 70,00 | 210,00 |
| 4.2 | Ως άνω με διατομή 3x2,5mm² | μ.μ. | 40 | 5,50 | 220,00 | 110,00 | 330,00 |
| 4.3 | Ως άνω με διατομή 4x1,5mm² | μ.μ. | 40 | 4,50 | 180,00 | 90,00 | 270,00 |
| 4.4 | Ως άνω με διατομή 4x10mm² | μ.μ. | 40 | 15,00 | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| 5 | Αγωγοί Γυμνοί Χάλκινοι, Πολυκλωνοι |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Ως άνω με διατομή 10mm² | μ.μ. | 40 | 5,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 15.2 | Ως άνω με διατομή 25mm² | μ.μ. | 40 | 7,00 | 280,00 | 140,00 | 420,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Γ2 | 3.900,00 | 1.950,00 | 5.850,00 |
| Γ3. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ |
| 1 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου «Ούρα», Διαφανούς με Λαμπτήρα LED | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 160,00 | 320,00 | 160,00 | 480,00 |
| 2 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστολικού Βάσης για Φωτιστικό Σώμα Κεφαλής Τύπου «Ούρα» Είδους Α/Α 1 | TEM | 2 | 60,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 3 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Αλουμινίου Τύπου «Μικρό Παραδοσιακό Φανάρι» με λαμπτήρα LED ισχύς 70W. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 380,00 | 760,00 | 380,00 | 1.140,00 |
| 4 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Διπλού Φωτιστικού Τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», Αλουμινίου, Μεγάλα, με Βραχίονες, Λαμπτήρες Na, Πλήρη, Ισχύος Έκαστου 125W | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 1.020,00 | 2.040,00 | 1.020,00 | 3.060,00 |
| 5 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Τύπου "Παραδοσιακό Φανάρι" Μεσαίο με Λαμπτήρα LED Ισοδύναμης Ισχύος 70W, Πλήρες | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 380,00 | 760,00 | 380,00 | 1.140,00 |
| 6 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο (2) Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 1.320,00 | 2.640,00 | 1.320,00 | 3.960,00 |
| 7 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 2.280,00 | 4.560,00 | 2.280,00 | 6.840,00 |
| 8 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου Μπάλας | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 130,00 | 260,00 | 130,00 | 390,00 |
| 9 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 390,00 | 780,00 | 390,00 | 1.170,00 |
| 10 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 530,00 | 1.060,00 | 530,00 | 1.590,00 |
| 11 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Βραχίονα LED | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 290,00 | 580,00 | 290,00 | 870,00 |
| 12 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος τύπου Φανάρι Αλουμινίου Τετράγωνο Μεγάλου Μεγέθους με Τζάμια για Λαμπτήρα G12 150W Κεραμικού Καυστήρα | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 1.020,00 | 2.040,00 | 1.020,00 | 3.060,00 |
| 13 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Αλουμινίου με Ατσάλινο Καπέλο για Λαμπτήρα τύπου Ε27 LED | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 470,00 | 940,00 | 470,00 | 1.410,00 |
| 14 | Ιστός υψους 4,5 μέτρα με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 24 Watt (Πληρης) | ΤΕΜ | 2 | 1.260,00 | 2520 | 1.260,00 | 3.780,00 |
| 15 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Προβολέα LED 300W για Ιστό 12μ. | ΤΕΜ | 2 | 660,00 | 1320 | 660,00 | 1.980,00 |
| 16 | Ιστός ύψους 6 μετρων με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 20 watt (Πλήρης) | TEM | 2 | 2.040,00 | 4080 | 2.040,00 | 6.120,00 |
| 17 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Ανταλλακτικών Φωτιστικών | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Μπάλα Φ300 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8 | 42,00 | 336,00 | 168,00 | 504,00 |
| 17.2 | Μπάλα Φ400 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8 | 54,00 | 432,00 | 216,00 | 648,00 |
| 17.3 | Άλλου Τύπου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8 | 42,00 | 336,00 | 168,00 | 504,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Γ3 | 25.884,00 | 12.942,00 | 38.826,00 |
| Γ4. ΙΣΤΟΙ |
| 1 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού ύψους 3 μέτρων με αγκύριο, πλήρης | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 550,00 | 1.100,00 | 550,00 | 1.650,00 |
| 2 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού Οδοφωτισμού Ύψους 6 – 9 m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 840,00 | 1.680,00 | 840,00 | 2.520,00 |
| 3 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Ιστού ύψους 12 μέτρων με αγκύριο, πλήρης με στεφάνι για την στήριξη προβολέων | ΤΕΜ | 2 | 2.220,00 | 4440,00 | 2.220,00 | 6.660,00 |
| 4 | Αφαίρεση και Μεταφορά Χαλύβδινου Ιστού Ύψους μέχρι 6m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 80,00 | 160,00 | 80,00 | 240,00 |
| 5 | Αφαίρεση Φ/Σ από Βραχίονα ή από την Κορυφή εγκατεστημένου Ιστού | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 30,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 6 | Αφαίρεση Βραχίονα από Τοποθετημένο Ιστό με ή χωρίς τα Φωτιστικά | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 7 | Αφαίρεση Βραχίονα από Ιστό που Βρίσκεται στο Έδαφος με ή χωρίς τα Φωτιστικά | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 10,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 |
| 8 | Αποκατάσταση Στρέβλωσης Κοχλία σε Βάση Σιδηροϊστού | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 12,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 |
| 9 | Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού για ένα Φωτιστικό Σώμα | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 26,00 | 52,00 | 26,00 | 78,00 |
| 10 | Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού για Δύο Φωτιστικά Σώματα | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 30,00 | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 11 | Προμήθεια και τοποθέτηση Πόρτας Ιστού |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Τύπου Α Χωνευτό με τριγωνική κλειδαριά, βαμμένο | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 48,00 | 96,00 | 48,00 | 144,00 |
| 11.2 | Τύπου Β Χωνευτό με δύο τρύπες πάνω και κάτω | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 26,00 | 52,00 | 26,00 | 78,00 |
| 11.3 | Τύπου Γ Γαλβανιζέ, βαμμένο | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 66,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Γ4 | 7.848,00 | 3.924,00 | 11.772,00 |
| Γ5. ΠΙΛΛΑΡ ΦΡΕΑΤΙΑ |
| 1 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Ηλεκτροδίου Γείωσης από Χάλκινη Πλάκα | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 115,00 | 230,00 | 115,00 | 345,00 |
| 2 | Πίλλαρ Οδοφωτισμού Τεσσάρων Αναχωρήσεων | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 2.220,00 | 4.440,00 | 2.220,00 | 6.660,00 |
| 3 | Μεταλλικό Πίλλαρ Οδοφωτισμού | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 1.140,00 | 2.280,00 | 1.140,00 | 3.420,00 |
| 4 | Πίνακας Τεσσάρων Αναχωρήσεων | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 1.140,00 | 2.280,00 | 1.140,00 | 3.420,00 |
| 5 | Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 40x40cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 60,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
| 5.2 | Φρεάτιο 'Ελξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 60x40cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 6 | Αντικατάσταση Οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Αντικατάσταση Φυσιγγίων Ασφαλειών σε Πίλλαρ Φωτισμού | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 4,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| 6.2 | Αντικατάσταση Ασφαλείας Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 15,00 |
| 6.3 | Αντικατάσταση Ραγοδιακοπτών Φορτίου σε Πίλλαρ Φωτισμού | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 24,00 | 48,00 | 24,00 | 72,00 |
| 6.4 | Αντικατάσταση Μικροαυτομάτων Ράγας (Αυτομάτων Ασφαλειών) σε Πίλλαρ Φωτισμού | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 19,00 | 38,00 | 19,00 | 57,00 |
| 6.5 | Αντικατάσταση Ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας σε Πίλλαρ Φωτισμού | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 3,50 | 7,00 | 3,50 | 10,50 |
| 6.6 | Αντικατάσταση Στυπιοθλίπτη σε Πίλλαρ Φωτισμού | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 2,50 | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
| 6.7 | Αντικατάσταση Ράγας Ηλεκτρικού Πίνακα | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| 6.8 | Αντικατάσταση Ηλεκτρονόμου Φορτίου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 48,00 | 96,00 | 48,00 | 144,00 |
| 6.9 | Αντικατάσταση Φωτοκυττάρου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 36,00 | 72,00 | 36,00 | 108,00 |
| 7 | Επισκευή του κυρίως Σώματος Πίλλαρ Η/Φ και της Θύρας ή/και Αντικατάσταση της Θύρας | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 60,00 | 120,00 | 60,00 | 180,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Γ5 | 9.982,00 | 4.991,00 | 14.973,00 |
| Γ6. ΣΗΜΑΝΣΗ |
| 1 | Αναλάμπων Φανός Επισήμανσης Κινδύνου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 33,00 | 66,00 | 33,00 | 99,00 |
| 2 | Πλευρικές Πληροφοριακές Πινακίδες Οδικής Σήμανσης, Πλήρως Αντανακλαστικές, με Υπόβαθρο Τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 42,00 | 84,00 | 42,00 | 126,00 |
| 3 | Πινακίδες Επικίνδυνων Θέσεων, Τριγωνικές, Πλευράς 0,90m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 45,00 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 4 | Πινακίδες Ρυθμιστικές Μεσαίου Μεγέθους | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 45,00 | 90,00 | 45,00 | 135,00 |
| 5 | Στύλος Πινακίδων από Γαλβανισμένο Σιδηροσωλήνα DN80mm (3’’) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 33,00 | 66,00 | 33,00 | 99,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Γ6 | 396,00 | 198,00 | 594,00 |
| Γ7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ |
| 1 | Μέτρηση - Έκδοση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης Διαπιστευμένου Εργαστηρίου | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 440,00 | 880,00 | 440,00 | 1.320,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Γ5 | 880,00 | 440 | 1320 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50% | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ | 57.600,00 | 28.800,00 | 86.400,00 |
|  |  | ΦΠΑ 24% | 13.824,00 | 6.912,00 | 20.736,00 |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ | 71.424,00 | 35.712,00 | 107.136,00 |

Γ2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

| TMHMA | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΠΑ 24% | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50% | ΦΠΑ 24% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50% | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50% | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ + ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ | 44.000,00 | 10.560,00 | 54.560,00 | 22.000,00 | 5.280,00 | 27.280,00 | 81.840,00 |
| Β: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ | 5.000,00 | 1.200,00 | 6.200,00 | 2.500,00 | 600,00 | 3.100,00 | 9.300,00 |
| Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ) | 57.600,00 | 13.824,00 | 71.424,00 | 28.800,00 | 6.912,00 | 35.712,00 | 107.136,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α - Γ | 106.600,00 | 25.584,00 | 132.184,00 | 53.300,00 | 12.792,00 | 66.092,00 | 198.276,00 |

Σύνολο δαπάνης ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24%: 132.184€.

Ολογράφως: Εκατόν Τριάντα Δύο χιλιάδες Εκατόν Ογδόντα Τέσσερα Ευρώ.

Σύνολο δαπάνης ενδεικτικού προϋπολογισμού δικαιώματος προαίρεσης με ΦΠΑ 24%: 66.092€.

Ολογράφως: Εξήντα Έξι χιλιάδες Ενενήντα Δύο Ευρώ.

Σύνολο δαπάνης ενδεικτικού προϋπολογισμού και δικαιώματος προαίρεσης με ΦΠΑ 24%: 198.276,00€.

Ολογράφως: Εκατόν Ενενήντα Οκτώ χιλιάδες Διακόσια Εβδομήντα Έξι Ευρώ.

Ο Συντάξας								Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Ραμπαούνης Ιωάννης							Παπαδόπουλος Απόστολος

ΤΕ Δασοπόνων								Μηχανολόγος Μηχανικός

Δ/νση Περιβάλλοντος							Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Σύμφωνα με το Άρθρο 59 «Υποδιαίρεση Συμβάσεων σε Τμήματα  (Άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν.4412/2016, η παρούσα Μελέτη έχει υποδιαιρεθεί σε τμήματα με κάθε τμήμα να περιλαμβάνει παρεμφερή υλικά.

Στο 1ο Τμήμα περιλαμβάνονται διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά αποθήκης για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου (δίκτυο δημοτικού φωτισμού, δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις),  καθώς και λαμπτήρες για κάθε χρήση, προβολείς και φωτιστικά σώματα για κτίρια, εγκαταστάσεις και το δίκτυο δημοτικού φωτισμού του Δήμου,

Στο 2ο Τμήμα περιλαμβάνονται ηλεκτρολογικά εργαλεία χειρός για τους ηλεκτρολόγους του Δήμου, και

Στο 3ο Τμήμα περιλαμβάνονται εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρολογικών βλαβών στο χαμηλό δίκτυο δημοτικού φωτισμού (π.χ. υπόγειες – αφανείς βλάβες καλωδίωσης που απαιτούν εκσκαφή και αποκατάσταση, αντικατάσταση σπασμένων παραδοσιακών (ή άλλων) ιστών και  φωτιστικών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αυτών καθώς και λοιπών αναγκαίων ηλεκτρολογικών ειδών π.χ. πίλλαρ, γειώσεις, κλπ) που προκύπτουν συνεπεία των καιρικών ή άλλων περιβαλλοντικών συνθηκών, βανδαλισμών κ.α. σε οδούς πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει για όποιο και όσα ή και σε όλα τα Τμήματα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να συμμετέχει για όλα τα είδη τουΤμήματος.

Άρθρο 2

Η Ανάδειξη του αναδόχου θα προκύψει από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Ν. 4412/2016 άρθρο 86) με βάση της τιμής απόκτησης.

Άρθρο 3

Όλες οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης θεωρούνται ως η ελάχιστη απαίτηση.

Για τα είδη τα οποία δεν παρατίθενται τεχνικές προδιαγραφές, η Υπηρεσία θεωρεί ότι η περιγραφή τους στον ενδεικτικό προϋπολογισμό τα προσδιορίζει μονοσήμαντα.

Eπί  ποινή  απορρίψεως, έκαστος συμμετέχων, στην τεχνική του προσφορά, πρέπει να καταθέσει:

- Κατάσταση των προσφερόμενων ειδών - υλικών όπου θα αναφέρει τον οίκο κατασκευής και τη χώρα προέλευσης.

- Τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) όπου θα προκύπτει η συμφωνία με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

- Αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού ποιότητος παραγωγής ISO 9001 (ή ισοδύναμου) για τους οίκους παραγωγής των προσφερόμενων ειδών.

- Αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 και Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας κατά ISO 45001 (ή ισοδύναμων) για τη συμμετέχουσα εταιρεία.

- Εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών για τους λαμπτήρες και φωτιστικά led (κατασκευαστή ή αντιπροσώπου).

- Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) του ιδίου είτε των Εισαγωγέων ή Κατασκευαστών για τα φωτιστικά προϊόντα και ηλεκτρικά εργαλεία που θα προμηθεύσει το Δήμο.

- Δήλωση Συμμόρφωσης όπου αυτή ζητείται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Επιπλέον για το Τμήμα Γ έκαστος συμμετέχων πρέπει να καταθέσει:

- Κατάσταση από την επιθεώρηση εργασίας ή σε ισχύ σύμβαση έργου από την οποία θα προκύπτει ότι διαθέτει στο προσωπικό του Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, ο οποίος θα οριστεί υπεύθυνος και θα συνεννοείται με την Υπηρεσία, και έναν (δεύτερο) Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ ή ΠΕ, ο οποίος θα οριστεί υπεύθυνος των επί τόπου συνεργείων εργασιών,

- Πιστοποιητικό απασχόλησης π.χ. κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας, κ.λπ., από το οποίο θα προκύπτει ότι διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων συνοδευόμενο από σχετικές Βεβαιώσεις Αναγγελίας (Επαγγέλματος),

- Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι στην περίπτωση που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος θα συνεργαστεί με Διαπιστευμένο Οργανισμό, στο συγκεκριμένο αντικείμενο, για τη διενέργεια μετρήσεων αντίστασης μόνωσης της καλωδιώσεων και θα υποβληθεί σχετική Βεβαίωση Συμμόρφωσης,

- Υπεύθυνη δήλωση του υποδεικνυόμενου (στο ανωτέρω εδάφιο) Διαπιστευμένου Οργανισμού στο συγκεκριμένο αντικείμενο, συνοδευόμενη από την ισχύουσα Διαπίστευσή του, ότι μετά τις εκτελεσθείσες αποκαταστάσεις από τον συμμετέχοντα, στην περίπτωση που αυτός αναδειχθεί Ανάδοχος, θα υλοποιήσει μετρήσεις αντίστασης μόνωσης της καλωδίωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα,

- Τρεις (3) τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων συμβάσεων (ηλεκτρολογικών εργασιών αποκατάστασης βλαβών δημοτικού φωτισμού) με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, συνολικού ποσού (αθροιστικά) διπλάσιου (του Τμήματος Γ του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού) της παρούσας Μελέτης,

- Τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) των ιστών και φωτιστικών σωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν από τα οποία θα προκύπτει η συμφωνία τους με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, οι οίκοι κατασκευής και χώρες προέλευσής τους,

- Αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001 ή ισοδύναμο) το οποίο έχει εκδοθεί από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό Δημόσιο Φορέα Διαπίστευσης,

- Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα περί διαθεσιμότητας Κινητού Συνεργείου συνοδευόμενη από την Άδεια Κυκλοφορίας του Ημιφορτηγού / Επαγγελματικού Τύπου Οχήματος,

- Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα περί ανταπόκρισης αποκατάστασης εμφανών βλαβών εντός 24 ωρών από την ειδοποίησή του από την Υπηρεσία και εντός 24 ωρών (από την ειδοποίησή του) στην περίπτωση αφανών βλαβών.

Άρθρο 4

Οι παραδόσεις των υλικών θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και πρέπει να υλοποιούνται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραγελία τους.

Η παράδοση θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα καταρτιστεί θα έχει κατά αρχήν διάρκεια ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Άρθρο 5

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όποιο υλικό αποδειχτεί ελαττωματικό, εντός της εγγύησης ή ακόμα πριν τη χρήση του.

Άρθρο 6

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 7

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

Άρθρο 8

Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, ενώ για τους λαμπτήρες / φωτιστικά led πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκτός αν αναγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές άλλος χρόνος εγγύησης, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος.

Άρθρο 9

Όλα τα είδη και οι ποσότητες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικά.

Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν και παραδοθούν μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

Επίσης, ο Δήμος δύναται να προμηθευτεί κάποιο εξειδικευμένο ηλεκτρολογικό είδος το οποίο τυχόν χρειαστεί και δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα έχει συναφθεί χωρίς όμως υπέρβαση του συμβατικού ποσού.

Άρθρο 10

# Οι τιμές μονάδας του παρόντος ενδεικτικού προϋπολογισμού του Τμήματος Γ αναφέρονται σε μονάδες πλήρως

# περαιωμένων εργασιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναγκαίας αποξήλωσης κατεστραμμένου – παλαιού

# φωτιστικού ή ιστού στη θέση του οποίου θα εγκατασταθεί το καινούργιο είδος.

# Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και

# όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

μφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται ενδεικτικά και

- Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ πλην του Φ.Π.Α.

- Τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων του αναδόχου.

- Δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως όπως αναγράφεται στην τεχνική περιγραφή.

- Δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με τη σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων.

- Δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών, κ.λπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται στις εργασίες επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

- Πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις.

- Επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

- Δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ).

- Δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από τον χώρο των εργασιών .

- Πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

- Δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

  - Δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές,

  - Δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση ως απαιτείται, την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

  - Δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου των εργασιών καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

Άρθρο 11

Η επίβλεψη των εργασιών του Τμήματος Γ, θα γίνεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου.

# Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού που χρησιμοποιεί το οποίο πρέπει να διαθέτει

# κατάλληλη εμπειρία και όλες τις σχετικές άδειες και διπλώματα που απαιτούνται για τις εργασίες που εκτελεί.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες και προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης και οφείλει να διευκολύνει την Υπηρεσία στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.

Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή στις οποιεσδήποτε ενέργειες, εργαλεία, μηχανήματα κλπ του αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό του όλου του εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματά του, στις εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.).

Γενικά είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα μέτρα κατά την εκτέλεση εργασιών επ’ ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών.

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο.

Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.

Αν ο ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε με δικά της συνεργεία είτε με τρίτους, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο ανάδοχος ενημερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για μερική ή ολική καταστροφή οποιουδήποτε μέρους σε χώρους της σύμβασης και από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή, είναι υποχρεωμένος εντός 3ώρου από την ειδοποίηση, ανεξάρτητα με την ώρα που θα απαιτηθεί να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, να αποστείλει τεχνικό του προκειμένου να απαλείψει τυχόν κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί για τρίτους, να απομονώσει τα όποια στοιχεία της εγκατάστασης είναι εκτεθειμένα και δημιουργούν κινδύνους, όπως το να αποφράξει φρεάτια ή τμήματα των αγωγών κλπ.

Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται να τεθεί εκτός λειτουργίας τμήμα του οδοστρώματος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και να ενημερώσει και την Υπηρεσία.

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ιδιαίτερη αποζημίωσης για εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες ή αργίες ή για εργασία κατά τις εορτές και αργίες.

Όταν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύμβαση και τους λοιπούς όρους των Συμβατικών Τευχών τότε μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.

Άρθρο 12

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραδοτέων και τη διόρθωση ή την επανάληψη της εργασίας μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Δήμου.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέρονται του τρόπο.

Άρθρο 13

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όποιο υλικό αποδειχτεί ελαττωματικό εντός της εγγύησης ή ακόμα πριν τη χρήση του.

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο Συντάξας								Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Ραμπαούνης Ιωάννης							Παπαδόπουλος Απόστολος

ΤΕ Δασοπόνων								Μηχανολόγος Μηχανικός

Δ/νση Περιβάλλοντος							Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							ΕΙΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 							(ΜΕΛΕΤΗ 21/2023)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Επισυνάπτονται  φωτογραφίες που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος  Γ, Υποτμήμα Γ3 και Γ4 της παρούσας Μελέτης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1

(Είδη Υποτμήματος Γ3, Άρθρο 1 & 2)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΥΡΑ»

(ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2

(Είδη Υποτμήματος Γ3, Άρθρο 9)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ

ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300MM ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΠΛΑΤΕΙΑ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3

(Είδη Υποτμήματος Γ3, Άρθρο  3)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ» 70WNA

(ΟΔΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΤΟΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4

(Είδη Υποτμήματος Γ3, Άρθρο 4 )

ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΑ, ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ NA, ΠΛΗΡΗ, ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ 125W

(ΟΔΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5

(Είδη Υποτμήματος Γ3, Άρθρο 5)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΥ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕΣΑΙΟ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6

(Είδη Υποτμήματος Γ3, Άρθρο 6)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΥΠΟΥ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 7

(Είδη Υποτμήματος Γ3, Άρθρο 7)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ (3) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 8

(Είδη Υποτμήματος Γ3, Άρθρο 8)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ

(ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 9

(Είδη Υποτμήματος Γ3, Άρθρο 9)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300 MM

ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΟΔΟΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 10

(Είδη Υποτμήματος Γ3, Άρθρο 10)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300 MM ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 11

(Είδη Υποτμήματος Γ3, Άρθρο 11)

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΙΣΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΎΨΟΥΣ 6 – 8 M - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ LED

( ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 12

(Είδη Υποτμήματος Γ3, Άρθρο 12)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ G12 150W ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

(ΟΔΟΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 13

(Είδη Υποτμήματος Γ3, Άρθρο 13)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ Ε27 LED

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 14

(Είδη Υποτμήματος Γ3, Άρθρο 9)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Φ300 ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 15

(Είδη Υποτμήματος Γ3, Άρθρο 9)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Φ300 ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 15

(Είδη Υποτμήματος Γ4,  Άρθρο 12/13/14)

ΠΟΡΤΑ ΙΣΤΟΥ

(ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 16

(Είδη Υποτμήματος Γ4, Άρθρο 12/13/14)

ΠΟΡΤΑ ΙΣΤΟΥ

(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							ΕΙΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 							(ΜΕΛΕΤΗ 21/2023)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΤΜΗΜΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 1 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 2 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 3 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 4 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x6mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 5 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x10 mm2+1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 6 | Καλώδιο NYAF 1 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 7 | Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 8 | Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 9 | Καλώδιο NYAF 4 mm2 μαύρο - μπλε | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 10 | Καλώδιο NYAF 1,5 mm2 σιλικόνης | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 11 | Καλώδιο NYAF 2,5 mm2 σιλικόνης | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 12 | Μακαρόνι υαλομέταξο 2 mm | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 13 | Μακαρόνι υαλομέταξο 4 mm | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 14 | Μακαρόνι υαλομέταξο 6 mm | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 15 | Μακαρόνι υαλομέταξο 8 mm | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 16 | Μακαρόνι υαλομέταξο 10 mm | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 17 | Καλώδιο ΝΥΑ 1 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 18 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |

| 19 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 μπλε | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 21 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 22 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 23 | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 μπλε | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 24 | Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 25 | Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 26 | Καλώδιο ΝΥΑ 10 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 27 | Καλώδιο ΝΥΑ 16 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 28 | Καλώδιο ΝΥΑ 25 mm2 κίτρινο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 29 | Καλώδιο σιλικόνης 3x1,5 mm | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 30 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 31 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 32 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 33 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 34 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 35 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 36 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 37 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 38 | Καλώδιο ΝΥΥ 4x2,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 39 | Καλώδιο ΝΥΥ 4x4 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 40 | Καλώδιο NYY 4x6 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 41 | Καλώδιο NYY 4x10 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 42 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x10 mm2 +1,5 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 43 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x16 mm2 +1,5mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 44 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x35 mm2 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 45 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 46 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 47 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x1,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 48 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 49 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x1 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 50 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x1,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 51 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x2,5 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 52 | Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,75 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 53 | Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,50 mm2 άσπρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 54 | Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 55 | Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm2 μαύρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 56 | Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mm διπλής μόνωσης ΔΕΗ | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 57 | Καλώδιο καουτσούκ 2χ1 μαύρο εύκαμπτο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 58 | Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών 2χ2χ0,60 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 59 | Καλώδιο UTP 4 ζευγών κατ. 5 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 60 | Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών κατ. 5 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 61 | Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 62 | Κλιπ τηλεφώνου | ΤΕΜ |  |  |  |
| 63 | connectors δικτύου RJ 45 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 64 | connectors δικτύου RJ 11 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 65 | Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 66 | Σωλήνες γαλβανιζέ 3'' | ΤΕΜ |  |  |  |
| 67 | Γωνία γαλβανιζέ 120ο θηλυκό - θηλυκό | ΤΕΜ |  |  |  |
| 68 | Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές οβάλ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 69 | Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές στρογγυλές | ΤΕΜ |  |  |  |
| 70 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 35 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 71 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 50 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 72 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 63 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 73 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 80 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 74 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 100 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 75 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 125 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 76 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 160 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 77 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 50 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 78 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 63 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 79 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 80 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 80 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 100 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 81 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 125 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 82 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 160 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 83 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 200 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 84 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 250 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 85 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 125 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 86 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 160 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 87 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 200 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 88 | Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 250 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 89 | Ασφάλεια ΔΕΗ 35 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 90 | Ασφάλεια ΔΕΗ 40 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 91 | Ασφάλεια ΔΕΗ 50 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 92 | Διακοπτης ραγας ΔΕΗ 63Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 93 | Πώμα πορσελάνης για ασφάλειες Ε-16 ΔΕΗ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 94 | Πώμα πορσελάνης 100Α γολιάθ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 95 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) |  |  |  |
| 96 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) |  |  |  |
| 97 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) |  |  |  |
| 98 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) |  |  |  |
| 99 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 2 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) |  |  |  |
| 100 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 3 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) |  |  |  |
| 101 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) |  |  |  |
| 102 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) |  |  |  |
| 103 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) |  |  |  |
| 104 | Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 15 A | ΚΟΥΤΙ (10 τεμ) |  |  |  |
| 105 | Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 Α / GL | ΤΕΜ |  |  |  |
| 106 | Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 Α / GL | ΤΕΜ |  |  |  |
| 107 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 10 Α D (κοινές) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 108 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 16 Α D (κοινές) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 109 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 20 Α D (κοινές) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 110 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 25 Α D (κοινές) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 111 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 35 Α D (κοινές) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 112 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 50 Α D (κοινές) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 113 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 63 Α D (κοινές) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 114 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 80 Α ΓΟΛΙΑΘ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 115 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 100 Α ΓΟΛΙΑΘ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 116 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 117 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 118 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 119 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 120 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 121 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 122 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 123 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x6 A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 124 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x10 A/6ΚΑ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 125 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A/6ΚΑ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 126 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A/6ΚΑ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 127 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x25 A/6ΚΑ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 128 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A/6ΚΑ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 129 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x40 A/6ΚΑ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 130 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x50 Α | ΤΕΜ |  |  |  |
| 131 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x63 A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 132 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x10 A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 133 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x16 A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 134 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x20A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 135 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x25 A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 136 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x32 A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 137 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x40 A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 138 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x50 A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 139 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x63 A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 140 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x6Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ |  |  |  |
| 141 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x10Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ |  |  |  |
| 142 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x16Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ |  |  |  |
| 143 | Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x20Α/6ΚΑ μονού βήματος | ΤΕΜ |  |  |  |
| 144 | Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός Εβδομαδιαίος | ΤΕΜ |  |  |  |
| 145 | Χρονοδιακόπτης Ράγας με εφεδρεία μονού βήματος 16Α/230V | ΤΕΜ |  |  |  |
| 146 | Διακόπτης Λυκόφωτος χωρίς ρύθμιση | ΤΕΜ |  |  |  |
| 147 | Διακόπτης Λυκόφωτος με ρύθμιση | ΤΕΜ |  |  |  |
| 148 | Ρελέ θερμάνσεως 4x40 A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 149 | Ρελέ θερμάνσεως 4x25 A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 150 | Ρελέ θερμάνσεως 2x25 A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 151 | Ρελέ θερμάνσεως 4x63 A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 152 | Ρελέ διαρροής 4x63A/0,03 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 153 | Ρελέ διαρροής 4x40A/0,03 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 154 | Ρελέ διαρροής 2x40A/0,03 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 155 | Ρελέ διαρροής 2x63A/0,03 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 156 | Διακόπτης bypass 4x40 1 - 0 -2 ράγας | ΤΕΜ |  |  |  |
| 157 | Διακόπτης bypass 2x40 1 - 0 - 2 ράγας | ΤΕΜ |  |  |  |
| 158 | Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V | ΤΕΜ |  |  |  |
| 159 | Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V τριπλέτα | ΤΕΜ |  |  |  |
| 160 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15χ15 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 161 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20χ20 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 162 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30χ30 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 163 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40χ25 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 164 | Κανάλι άσπρο 105χ50 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 165 | Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο επιδαπέδιο 50χ13 | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 166 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm2 25 μέτρων | ΤΕΜ |  |  |  |
| 167 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm2 25 μέτρων | ΤΕΜ |  |  |  |
| 168 | Μπαλαντέζα 10 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3χ1,5mm2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 169 | Μπαλαντέζα 5 μέτρα με φις αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 170 | Πολύμπριζο με φις και καλώδιο και διακόπτη 5 θέσεων κομπλέ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 171 | Πολύμπριζο με φις και καλώδιο και διακόπτη 3 θέσεων κομπλέ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 172 | Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm2 εύκαμπτο μαύρο | ΜΕΤΡ |  |  |  |
| 173 | Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm2 εύκαμπτο μαύρο | ΜΕΤΡ |  |  |  |
| 174 | Φις 5x16Α θηλυκό | ΤΕΜ |  |  |  |
| 175 | Φις 5x16Α αρσενικό | ΤΕΜ |  |  |  |
| 176 | Φις 5x32Α θηλυκό | ΤΕΜ |  |  |  |
| 177 | Φις5x32Α αρσενικό | ΤΕΜ |  |  |  |
| 178 | Φις 5x63Α αρσενικό | ΤΕΜ |  |  |  |
| 179 | Φις 5x63Α θηλυκό | ΤΕΜ |  |  |  |
| 180 | Διακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός | ΤΕΜ |  |  |  |
| 181 | Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός | ΤΕΜ |  |  |  |
| 182 | Διακόπτης αλλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός | ΤΕΜ |  |  |  |
| 183 | Ραγοδιακόπτης 1x25A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 184 | Ραγοδιακόπτης 1x40A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 185 | Ραγοδιακόπτης 1x63A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 186 | Ραγοδιακόπτης 2x25A | TEM |  |  |  |
| 187 | Ραγοδιακόπτης 2x40A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 188 | Ραγοδιακόπτης 2x63A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 189 | Ραγοδιακόπτης 3x40A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 190 | Ραγοδιακόπτης 3x63A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 191 | Ραγοδιακόπτης 3x80A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 192 | Ραγοδιακόπτης 4x40A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 193 | Ραγοδιακόπτης 4x63A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 194 | Ραγοδιακόπτης 4x80A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 195 | Ραγοδιακόπτης 4x100A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 196 | Ραγοδιακόπτης 4x125A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 197 | Πρίζα με καπάκι σούκο χωνευτή | ΤΕΜ |  |  |  |
| 198 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός κομμιτατέρ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 199 | Διακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 200 | Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή | ΤΕΜ |  |  |  |
| 201 | Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή | ΤΕΜ |  |  |  |
| 202 | Μπάρα χαλκού μονοφασική ενός μέτρου (γέφυρα) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 203 | Μπάρα χαλκού τριφασική ενός μέτρου (γέφυρα) δίχαλο | ΤΕΜ |  |  |  |
| 204 | Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A | ΤΕΜ |  |  |  |
| 205 | Φις αρσενικό σούκο άσπρο | ΤΕΜ |  |  |  |
| 206 | Φις θηλυκό σούκο άσπρο | ΤΕΜ |  |  |  |
| 207 | Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 208 | Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 209 | Τσερκαδόρους επαγγελματικούς για τσέρκι ERIVAN | ΤΕΜ |  |  |  |
| 210 | Τσέρκι INOX ERIVAN ταινία (κουλούρα) 19mm x 50 m | ΤΕΜ |  |  |  |
| 211 | Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μικροί) ως δείγμα | ΤΕΜ |  |  |  |
| 212 | Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μεγάλοι) ως δείγμα | ΤΕΜ |  |  |  |
| 213 | Συνδετήρες INOX ERIVAN για τσέρκι 19mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 214 | Δεματικά 10 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 215 | Δεματικά 20 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 216 | Δεματικά 30 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 217 | Δεματικά 40 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 218 | Δεματικά 50 cm μαύρα - άσπρα | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 219 | Ταινία βουλκανισμού | ΤΕΜ |  |  |  |
| 220 | Ταινία μονωτική μαύρη | ΤΕΜ |  |  |  |
| 221 | Ταινία μονωτική μπλε | ΤΕΜ |  |  |  |
| 222 | Ταινία μονωτική άσπρη | ΤΕΜ |  |  |  |
| 223 | Ταινία μονωτική κίτρινη | ΤΕΜ |  |  |  |
| 224 | Ακροδέκτες 1,5mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 225 | Ακροδέκτες 2,5mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 226 | Ακροδέκτες 4mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 227 | Ακροδέκτες 6mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 228 | Ακροδέκτες 10mm2– Στρογγυλό με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 229 | Ακροδέκτες 1,5mm2 – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 230 | Ακροδέκτες 2,5mm2 – Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 231 | Ακροδέκτες 4mm2– Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 232 | Ακροδέκτες 6mm2– Ίσιο με μόνωση | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 233 | Ακροδέκτες 10mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 234 | Ακροδέκτες 16mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 235 | Ακροδέκτες 25mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τμχ) |  |  |  |
| 236 | Ακροδέκτες 35mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τμχ) |  |  |  |
| 237 | Ακροδέκτες 50mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (50 τμχ) |  |  |  |
| 238 | Ακροδέκτες 70mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (25 τμχ) |  |  |  |
| 239 | Ακροδέκτες 95mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (25 τμχ) |  |  |  |
| 240 | Συνδέσμους ευθείας 1,5mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 241 | Συνδέσμους ευθείας 2,5mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 242 | Συνδέσμους ευθείας 4mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 243 | Συνδέσμους ευθείας 6mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 244 | Συνδέσμους ευθείας 10mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 245 | Συνδέσμους ευθείας 16mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 246 | Συνδέσμους ευθείας 25mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 247 | Συνδέσμους ευθείας 35mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 248 | Συνδέσμους ευθείας 50mm2 | ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 249 | Μπάλα Φ40 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ |  |  |  |
| 250 | Μπάλα Φ30 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ |  |  |  |
| 251 | Μπάλα Φ20 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ |  |  |  |
| 252 | Μπάλα Φ25 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος | ΤΕΜ |  |  |  |
| 253 | Πίνακας Πλαστικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 4 - 6 θέσεων | ΤΕΜ |  |  |  |
| 254 | Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 10-12 στοιχείων | ΤΕΜ |  |  |  |
| 255 | Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 3 σειρών 45-48 στοιχείων | ΤΕΜ |  |  |  |
| 256 | Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1 σειράς 12-14 στοιχείων | ΤΕΜ |  |  |  |
| 257 | Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός 2 σειρών 24-26 στοιχείων | ΤΕΜ |  |  |  |
| 258 | Πίνακας πλαστικός 14-18 θέσεων επίτοιχος με πόρτα | ΤΕΜ |  |  |  |
| 259 | Πίνακας πλαστικός 6-8 θέσεων επίτοιχος με πόρτα | ΤΕΜ |  |  |  |
| 260 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 261 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 262 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 263 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 264 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 265 | Σωλήνα σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε κουλούρα) | ΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| 266 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 267 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 268 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 269 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 270 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 271 | Μούφες για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 272 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ16 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 273 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ20 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 274 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ25 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 275 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ32 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 276 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ40 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 277 | Κολλάρο για σπιράλ τύπου κουβίδι Φ50 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 278 | Ρακόρ Φ16 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 279 | Ρακόρ Φ20 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 280 | Ρακόρ Φ25 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 281 | Ρακόρ Φ32 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 282 | Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 65X65 περίπου | ΤΕΜ |  |  |  |
| 283 | Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 80X80 περίπου | ΤΕΜ |  |  |  |
| 284 | Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 100X100 περίπου | ΤΕΜ |  |  |  |
| 285 | Φως ασφαλείας, επίτοιχο, LED 230V | ΤΕΜ |  |  |  |
| 286 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x12 περίπου | ΤΕΜ |  |  |  |
| 287 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x20 περίπου | ΤΕΜ |  |  |  |
| 288 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 20x25 περίπου | ΤΕΜ |  |  |  |
| 289 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 28x20 περίπου | ΤΕΜ |  |  |  |
| 290 | Αυτοκόλλητο τετράγωνο 19x19 σακουλάκι 100 τεμ. | ΤΕΜ |  |  |  |
| 291 | Αυτοκόλλητο τετράγωνο 27x27 σακουλάκι 100 τεμ. | ΤΕΜ |  |  |  |
| 292 | Μπαταρία πλακέ 9V αλκαλική | ΤΕΜ |  |  |  |
| 293 | Μπαταρία ΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 294 | Μπαταρία ΑΑΑ 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 295 | Κυπαρισάκια 2Χ16mm2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 296 | Κυπαρισάκια 2Χ35mm2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 297 | Κυπαρισάκια 2X50mm2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 298 | Ζουμπόκαρφο 18x2 καρφί ROBOT | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 299 | Τσέρκι με μεγάλες τρύπες (ταινία των 10μ.) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 300 | Ζουμπόκαρφο 25x2 καρφί ROBOT | ΤΕΜ |  |  |  |
| 301 | Τσέρκι με μικρές τρύπες (ταινία των 10μ.) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 302 | Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και σφικτήρες Φ16 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 303 | Χαλκός γείωσης γυμνός 16 mm2 (100m) | kg |  |  |  |
| 304 | Χαλκός γείωσης γυμνός 25 mm2 (20m) | kg |  |  |  |
| 305 | Χαλκός γείωσης γυμνός 35 mm2 (20m) | kg |  |  |  |
| 306 | Σφικτήρα (κολλάρο) χαλκού (τετράγωνο) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 307 | Ρόκα 5x20 πλακέ | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 308 | Ρόκα 5x18 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 309 | Ρόκα 6x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 310 | Ρόκα 7x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 311 | Ρόκα 8x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 312 | Ρόκα 9x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 313 | Ρόκα 10x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 314 | Ρόκα 11x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 315 | Ρόκα 12x25 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 316 | Ρόκα 5x35 πλακέ | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 317 | Ρόκα 6x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 318 | Ρόκα 7x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 319 | Ρόκα 8x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 320 | Ρόκα 9x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 321 | Ρόκα 10x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 322 | Ρόκα 11x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 323 | Ρόκα 12x35 στρογγυλό | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 324 | Ασφαλειοθήκη κλέμμα μονή για γυάλινη ασφάλεια 5x20 mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 325 | Ασφαλειοθήκη με καλώδιο 1,5mm2 βιδωτή για γυάλινη ασφάλεια 6,3x30 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 326 | Αυτοκόλλητα τρίγωνα κίτρινα σήμανσης αστραπή, (κίνδυνος ηλεκτρτοπληξίας) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 327 | Ξυλόβιδες 4x1,5 cm | KOYTI (100 τμχ) |  |  |  |
| 328 | Ξυλόβιδες 4x2,5 cm | KOYTI (100 τμχ) |  |  |  |
| 329 | Ξυλόβιδες 4x3 cm | KOYTI (100 τμχ) |  |  |  |
| 330 | Ξυλόβιδες 4x3,5 cm | KOYTI (100 τμχ) |  |  |  |
| 331 | Ξυλόβιδες 4x4 cm | KOYTI (100 τμχ) |  |  |  |
| 332 | Ξυλόβιδες 4x4,5 cm | KOYTI (100 τμχ) |  |  |  |
| 333 | Ξυλόβιδες 4x5 cm | KOYTI (100 τμχ) |  |  |  |
| 334 | Λαμαρινόβιδες 4x1,5 cm 8x3/4 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 335 | Λαμαρινόβιδες 4x2,5 cm 8x1 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 336 | Λαμαρινόβιδες 4x3 cm 8x1 1/4 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 337 | Λαμαρινόβιδες 4x3,5 cm 8x1/2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 338 | Λαμαρινόβιδες 4x4 cm 10x1 1/2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 339 | Λαμαρινόβιδες 4x4,5 cm 8x2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 340 | Λαμαρινόβιδες 4x5 cm 10x2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 341 | Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 8 μήκους 5,5x25 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 342 | Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 10 μήκους 6,3x25 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 343 | Τρυπανόβιδες με κεφαλή σταυρού φρεζάτη μήκους 4,8x25 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 344 | Ούπα 6'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 345 | Ούπα 8'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 346 | Ούπα 10'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 347 | Ούπα 12'' μπετού και βίδες | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 348 | Ούπα 6'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 349 | Ούπα 8'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 350 | Ούπα 10'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 351 | Ούπα 12'' γυψοσανίδας με βίδα | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 352 | Ροδέλλα μικρή με τρύπα 6x12 | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 353 | Ροδέλλα μεγάλη με τρύπα 8x24 | ΚΟΥΤΙ (100 τμχ) |  |  |  |
| 354 | Κλέμα 2,5 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) |  |  |  |
| 355 | Κλέμα 4 mm2 θερμοκαρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) |  |  |  |
| 356 | Κλέμα 6 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) |  |  |  |
| 357 | Κλέμα 10 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) |  |  |  |
| 358 | Κλέμα 16 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) |  |  |  |
| 359 | Κλέμα 35 mm2 θερμοκρασίας | ΤΕΜ (σετ των 12) |  |  |  |
| 360 | Κλέμα πορσελάνης μονή 4 mm2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 361 | Κλέμα πορσελάνης διπλή 4 mm2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 362 | Κλέμα πορσελάνης διπλή 6 mm2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 363 | Κλέμα πορσελάνης μονή 6 mm2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 364 | Κλέμα πορσελάνης 3x4 mm2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 365 | Κλέμα πορσελάνης 3x6 mm2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 366 | Κλέμα πορσελάνης 3x10 mm2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 367 | Ντουί φθορίου βαση μονό | ΤΕΜ |  |  |  |
| 368 | Ντουί φθορίου πλατη μονό | ΤΕΜ |  |  |  |
| 369 | Ντουί Ε-14 πορσελάνης βιδωτό 1/8'' | ΤΕΜ |  |  |  |
| 370 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό με ελάσματα (δείγμα) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 371 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης φυτευτό χωρίς ελάσματα (δείγμα) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 372 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης με βιδάκια για φωτιστικά 125 W (δείγμα) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 373 | Ντουί Ε-27 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8'' | ΤΕΜ |  |  |  |
| 374 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης με αυτάκια (δείγμα) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 375 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης κωνικό (δείγμα) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 376 | Ντουί Ε-40 πορσελάνης ίσιο (δείγμα) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 377 | Ντουί αντάπτορας από Ε-40 σε Ε-27 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 378 | Ντουί αντάπτορας από Ε-27 σε Ε-40 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 379 | Ντουί για GU10 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 380 | Μεταλλικό πίλλαρ μονοφασικό | ΤΕΜ |  |  |  |
| 381 | Αντισκωριακό σπρέι συσκευασία των 400 ml | ΤΕΜ |  |  |  |
| 382 | Καβουράκια γείωσης 25 mm2 με βίδα και παξιμάδι | ΤΕΜ |  |  |  |
| 383 | Βιδάκι με παξιμάδι και γκρόβερ αστεράκι και ροδέλα (σετ) Μ4/2cm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 384 | Εξαεριστικά τουαλέττας Φ100/230v | ΤΕΜ |  |  |  |
| 385 | Εξαεριστικά τουαλέττας Φ120/230v | ΤΕΜ |  |  |  |
| 386 | Πρίζα RG45 για κανάλι 150χ50 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 387 | Πρίζα σoύκου για κανάλι 150χ50 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 388 | Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT0 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 389 | Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT1 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 390 | Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 391 | Μπράτσο φωτιστικού Φ42 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 392 | Μπράτσο φωτιστικού Φ60 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 393 | Λαμπα led Ε27 30-35w αχλαδι | ΤΕΜ |  |  |  |
| 394 | Λαμπα led Ε40 45-50w αχλαδι | ΤΕΜ |  |  |  |
| 395 | Λαμπα led Ε40 80-95w αχλαδι | ΤΕΜ |  |  |  |
| 396 | Λάμπα LED T8 9-10W 0,60M | ΤΕΜ |  |  |  |
| 397 | Λάμπα LED T8 18-20W 1,20M | ΤΕΜ |  |  |  |
| 398 | Λάμπα LED T8 22-24W 1,50M | ΤΕΜ |  |  |  |
| 399 | Λάμπα LED GU10 10-12W | ΤΕΜ |  |  |  |
| 400 | Λάμπα LED GU10 5-6W | ΤΕΜ |  |  |  |
| 401 | Λαμπα κεραμικου καυστηρα 150w G12 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 402 | Λαμπα led Ε27 15-18W A65-80 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 403 | Λάμπα LED Ε27 σφαιρικη 10-12W | ΤΕΜ |  |  |  |
| 404 | Λάμπα LED E14 κερακι 10-12W | ΤΕΜ |  |  |  |
| 405 | Φωτιστικο προβολεας led 50W | ΤΕΜ |  |  |  |
| 406 | Φωτιστικο προβολεας led 150W | ΤΕΜ |  |  |  |
| 407 | Φωτιστικό στεγανο 2χ1,20Μ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 408 | Φωτιστικό στεγανο 2χ0,60Μ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 409 | Φωτιστικό led χωνευτο 18-20W στρογγυλο | ΤΕΜ |  |  |  |
| 410 | Φωτιστικό δρόμου LED 50W | ΤΕΜ |  |  |  |
| 411 | Φωτιστικό δρόμου LED 100W | ΤΕΜ |  |  |  |
| 412 | Φωτιστικο panel led 45-50w χωνευτο 60χ60 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 413 | Φωτιστικο panel led 45-50w επιτοιχο 60χ60 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 414 | Φωτιστικο panel led 45-50w χωνευτο 120χ30 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 415 | Φωτιστικο panel led 45-50w επιτοιχο 120χ30 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 416 | Ιστος 6μετρος για Φωτιστικό δρόμου LED διαβασης | ΤΕΜ |  |  |  |
| 417 | Φωτοσωληνα led μονοκαναλη | ΤΕΜ |  |  |  |
| 418 | Φωτοσωληνα led σετ συνδεσης με ταπα κ συνδεσμο | ΣΕΤ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

| ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| 1 | Δοκιμαστικό Πολύμετρο τύπου DUSPOL expert - IP64 690V BENNING με καλώδιο και 2 μύτες | ΤΕΜ |  |  |  |
| 2 | Κατσαβίδι δοκιμαστικό μικρό | ΤΕΜ |  |  |  |
| 3 | Σφυρί 200 γρ fiberglass | ΤΕΜ |  |  |  |
| 4 | Σφυρί 3 κιλά με fiberglass μήκος 900 mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 5 | Πρέσσα μονομένων ακροδεκτών τύπου FACOM κωδικός 985894 0,5mm2 έως 6mm2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 6 | Σετ μύτες για δραπανοκατσάβιδο και προέκταση 1/4 Τιτανίου τύπου FACOM | ΣΥΛΛΟΓΗ (100 τμχ) |  |  |  |
| 7 | Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 10 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 8 | Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 13 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 9 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 5 μ. / Φ3 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 10 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 10 μ. / Φ4 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 11 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 15 μ. / Φ4 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 12 | Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 20 μ. / Φ4-6 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 13 | Φαλτσέτα - κοπίδι με 8 ανταλλακτικές λάμες | ΤΕΜ |  |  |  |
| 14 | Σωληνοκάβουρας για άνοιγμα σωλήνα έως 2'' Αλουμινίου | ΤΕΜ |  |  |  |
| 15 | Δίσκος κοπής μετάλλου 115mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 16 | Τρυπάνι ηλεκτρικό τύπου BOSCH μπλε GBH 2-28 DFV 800W κομπλέ Βαλίτσα | ΤΕΜ |  |  |  |
| 17 | Σετ ALLEN μακριά ατσάλι (μπίλια) με θήκη τύπου FACOM 83SΗ/GP9 θήκη | ΣΥΛΛΟΓΗ 9τμχ |  |  |  |
| 18 | Σκάλα μικρή διπλή 1,60 μέτρα | ΤΕΜ |  |  |  |
| 19 | Τροχός τύπου BOSCH 115mm 800w επαγγελματική σειρά | ΤΕΜ |  |  |  |
| 20 | Σιλικόνη διάφανη | ΤΕΜ |  |  |  |
| 21 | Σιλικόνη άσπρη αντιμουχλική | ΤΕΜ |  |  |  |
| 22 | Σιδηροπρίονο | ΤΕΜ |  |  |  |
| 23 | Λάμα σιδήρου για σιδηροπρίονο | ΤΕΜ |  |  |  |
| 24 | Κυρτό πριόνι με ξύλινη λαβή και λάμα 36cm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 25 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 6x100mm (Germany) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 26 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 8x120mm (Germany) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 27 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 10x140mm (Germany) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 28 | Διαμαντοτρύπανα SDS Νο 12x160mm (Germany) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 29 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 46cm Νο 6 SDS (Germany) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 30 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 46cm Νο 8 SDS (Germany) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 31 | Διαμαντοτρύπανο αρίδα 30cm Νο 10 SDS (Germany) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 32 | Λουκέτα με το ίδιο κλειδί σε όλα μακρύλαιμα 40 mm (δείγμα) X 100mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 33 | Σκεπάρνια | ΤΕΜ |  |  |  |
| 34 | Μυστριά μεσαία | ΤΕΜ |  |  |  |
| 35 | Πλαστικά σφυριά Ματσόλα 32mm τύπου FACOM με εναλλασσόμενα άκρα κωδικός 208Α.32ΒΒ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 36 | Ταινία φαρδιά καφέ (συσκευασίας) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 37 | Ταινία σήμανσης άσπρο-κόκινο | ΤΕΜ |  |  |  |
| 38 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 1 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 39 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 40 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2,5 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 41 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 42 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3,5 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 43 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 44 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4,5 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 45 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 5 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 46 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 6 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 47 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 7 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 48 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 8 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 49 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 9 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 50 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 10 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 51 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 11 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 52 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 12 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 53 | Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 13 | ΤΕΜ |  |  |  |
| 54 | Φιάλη φλογίστρου | ΤΕΜ |  |  |  |
| 55 | Ναυτικό κλειδί 4mm ΙΝΟΧ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 56 | Ναυτικό κλειδί 6mm ΙΝΟΧ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 57 | Γάντζος λεπτός INOX μικρός (4 - 6 mm) | ΤΕΜ |  |  |  |
| 58 | Πένσα ηλεκτρολογική 1000V τύπου KNIPEX (03-06-200) VDE ή FACOM | ΤΕΜ |  |  |  |
| 59 | Μυτοτσίμπηδα ηλεκτρολογικά ίσια 1000V τύπου KNIPEX (26-16-200) VDE ή FACOM | TEM |  |  |  |
| 60 | Μαχαίρι καλωδίου 1000V τύπου KNIPEX (98-55-155) VDE ή FACOM | ΤΕΜ |  |  |  |
| 61 | Κατσαβίδια ηλεκτρολογική σειρά 1000V τύπου VDE FACOM (Συλλογή με νούμερα: Σταυρός, Ίσια, Pozidriv) με θήκη 8 τεμαχίων κωδικός MOD.AYVE | ΤΕΜ |  |  |  |
| 62 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 2,5x175mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 63 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3x175mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 64 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3,5x200mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 65 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 4x250mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 66 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 5,5x258mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 67 | Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 12x375mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 68 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 1x208mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 69 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 2x244mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 70 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 3x275mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 71 | Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 4x325mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 72 | Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 1X208mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 73 | Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 2X244mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 74 | Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 3X275mm | ΤΕΜ |  |  |  |
| 75 | Ζευγάρια γάντια 500V class 00 ηλεκτρολογικά size 10C | ΤΕΜ |  |  |  |
| 76 | Λαβή ταυ κοντή 10 - 15 εκ. μονωμένη 1000V VDE για κλειδί Νο 10 τύπου FACOM ή ΚΝΙΡΕΧ | ΤΕΜ |  |  |  |
| 77 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 1,5 mm2/με μόνωση | ΤΕΜ |  |  |  |
| 78 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 2,5 mm2/με μόνωση | ΤΕΜ |  |  |  |
| 79 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 4 mm2/ με μόνωση | ΤΕΜ |  |  |  |
| 80 | Ακροδέκτες στρογγυλοί 6 mm2/ με μόνωση | ΤΕΜ |  |  |  |
| 81 | Ακροδέκτες 10mm2 / γυμνός | TEM |  |  |  |
| 82 | Ακροδέκτες 16mm2 / γυμνός | TEM |  |  |  |
| 83 | Ακροδέκτες 25mm2 / γυμνός | TEM |  |  |  |
| 84 | Ακροδέκτες 35mm2 / γυμνός | TEM |  |  |  |
| 85 | Σύλλογη τρυπανιών μετάλλου HSS-R σετ 19 τεμαχίων | TEM |  |  |  |
| 86 | Σολντερίνη κουτάκια 50gr | ΤΕΜ |  |  |  |
| 87 | Γερμανοπολύγωνα Συλλογή 6-22mm2 (Germany) τύπου Stanley | ΤΕΜ |  |  |  |
| 88 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x1.5mm2/ 25m | ΤΕΜ |  |  |  |
| 89 | Μπαλαντέζα καρούλι 3x2.5mm2/ 25m | ΤΕΜ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24% |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

| ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ) |
| --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| Γ1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
| 1 | Eκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων χωρίς τη Χρήση Μηχανικών Μέσων σε Εδάφη Γαιώδη-Ημιβραχώδη | m3 |  |  |  |
| 2 | Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα |  |  |  |  |
| 2.1 | για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m | μ.μ. |  |  |  |
| 2.2 | για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m | μ.μ. |  |  |  |
| 2.3 | για πλάτος για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m | μ.μ. |  |  |  |
| 3 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | μ.μ. |  |  |  |
| 4 | Κατασκευή Ρείθρων, Τάφρων κ.λπ με Άοπλο Σκυρόδεμα C12/15 | m3 |  |  |  |
| 5 | Καθαίρεση Οπλισμένων Σκυροδεμάτων με Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση | m3 |  |  |  |
| 6 | Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιουδήποτε Πάχους χωρίς να καταβάλλεται Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών | m2 |  |  |  |
| 7 | Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιουδήποτε Πάχους με Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών σε Ποσοστό >50% | m2 |  |  |  |
| 8 | Διαστρώσεις με Έγχρωμους Κυβόλιθους Εξωτερικών Χώρων | m2 |  |  |  |
| 9 | Αποκατάσταση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων | m2 |  |  |  |
| 10 | Αποκατάσταση Επίστρωσης Πεζοδρομίου, Νησίδας ή Πλατείας στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων | m2 |  |  |  |
| 11 | Στρώσεις Έδρασης και Εγκιβωτισμός Σωλήνων με Άμμο προελεύσεως Λατομείου με τη Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση | m3 |  |  |  |
| 12 | Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm | m2 |  |  |  |
| 13 | Διάνοιξη Οπής ή Φωλιάς σε Άοπλο Σκυρόδεμα για Πάχος Σκυροδέματος έως 0,15m | τεμ. |  |  |  |
| 14 | Φορτοεκφόρτωση Προϊόντων Εκσκαφής Γαιωδών ή Ημιβραχωδών και Αμμοχαλίκων με τη Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση | m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Γ1 |  |
| Γ2. ΣΩΛΗΝΕΣ & ΚΑΛΩΔΙΑ |
| 1 | Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι |  |  |  |  |
| 1.1 | Ονομ. Διαμέτρου DN50mm (Σπείρωμα 2’’) και Πάχους 3,2mm | μ.μ. |  |  |  |
| 1.2 | Ονομ. Διαμέτρου DN63mm (Σπείρωμα 2½’’) και Πάχους 3,6mm | μ.μ. |  |  |  |
| 2 | Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (HDPE) | μ.μ. |  |  |  |
| 2.1 | Διαμέτρος DN63mm | μ.μ. |  |  |  |
| 2.2 | Διαμέτρος DN90mm | μ.μ. |  |  |  |
| 3 | Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομ. Τάσης 300/500V με Μόνωση από Μανδύα PVC |  |  |  |  |
| 3.1 | Διατομή 3x1,5mm2 |  |  |  |  |
| 3.2 | Διατομής 3x2,5mm2 | μ.μ. |  |  |  |
| 3.3 | Διατομή 4x1,5mm2 | μ.μ. |  |  |  |
| 4 | Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), Ονομ.Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC |  |  |  |  |
| 4.1 | Ως άνω με διατομή 3x1,5mm² | μ.μ. |  |  |  |
| 4.2 | Ως άνω με διατομή 3x2,5mm² | μ.μ. |  |  |  |
| 4.3 | Ως άνω με διατομή 4x1,5mm² | μ.μ. |  |  |  |
| 4.4 | Ως άνω με διατομή 4x10mm² | μ.μ. |  |  |  |
| 5 | Αγωγοί Γυμνοί Χάλκινοι, Πολυκλωνοι |  |  |  |  |
| 15.1 | Ως άνω με διατομή 10mm² | μ.μ. |  |  |  |
| 15.2 | Ως άνω με διατομή 25mm² | μ.μ. |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Γ2 |  |
| Γ3. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ |
| 1 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου «Ούρα», Διαφανούς με Λαμπτήρα LED | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 2 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστολικού Βάσης για Φωτιστικό Σώμα Κεφαλής Τύπου «Ούρα» Είδους Α/Α 1 | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 3 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Αλουμινίου Τύπου «Μικρό Παραδοσιακό Φανάρι» με λαμπτήρα LED ισχύς 70W. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 4 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Διπλού Φωτιστικού Τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», Αλουμινίου, Μεγάλα, με Βραχίονες, Λαμπτήρες Na, Πλήρη, Ισχύος Έκαστου 125W | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 5 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Τύπου "Παραδοσιακό Φανάρι" Μεσαίο με Λαμπτήρα LED Ισοδύναμης Ισχύος 70W, Πλήρες | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 6 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο (2) Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 7 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 8 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου Μπάλας | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 9 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 10 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 11 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Βραχίονα LED | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 12 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος τύπου Φανάρι Αλουμινίου Τετράγωνο Μεγάλου Μεγέθους με Τζάμια για Λαμπτήρα G12 150W Κεραμικού Καυστήρα | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 13 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Αλουμινίου με Ατσάλινο Καπέλο για Λαμπτήρα τύπου Ε27 LED | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 14 | Ιστός υψους 4,5 μέτρα με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 24 Watt (Πληρης) | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 15 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Προβολέα LED 300W για Ιστό 12μ. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 16 | Ιστός ύψους 6 μετρων με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 20 watt (Πλήρης) | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 17 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Ανταλλακτικών Φωτιστικών | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 17.1 | Μπάλα Φ300 | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 17.2 | Μπάλα Φ400 | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 17.3 | Άλλου Τύπου | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Γ3 |  |
| Γ4. ΙΣΤΟΙ |
| 1 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού ύψους 3 μέτρων με αγκύριο, πλήρης | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 2 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού Οδοφωτισμού Ύψους 6 – 9 m | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 3 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Ιστού ύψους 12 μέτρων με αγκύριο, πλήρης με στεφάνι για την στήριξη προβολέων | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 4 | Αφαίρεση και Μεταφορά Χαλύβδινου Ιστού Ύψους μέχρι 6m | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 5 | Αφαίρεση Φ/Σ από Βραχίονα ή από την Κορυφή εγκατεστημένου Ιστού | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 6 | Αφαίρεση Βραχίονα από Τοποθετημένο Ιστό με ή χωρίς τα Φωτιστικά | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 7 | Αφαίρεση Βραχίονα από Ιστό που Βρίσκεται στο Έδαφος με ή χωρίς τα Φωτιστικά | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 8 | Αποκατάσταση Στρέβλωσης Κοχλία σε Βάση Σιδηροϊστού | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 9 | Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού για ένα Φωτιστικό Σώμα | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 10 | Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού για Δύο Φωτιστικά Σώματα | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 11 | Προμήθεια και τοποθέτηση Πόρτας Ιστού |  |  |  |  |
| 11.1 | Τύπου Α Χωνευτό με τριγωνική κλειδαριά, βαμμένο | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 11.2 | Τύπου Β Χωνευτό με δύο τρύπες πάνω και κάτω | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 11.3 | Τύπου Γ Γαλβανιζέ, βαμμένο | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Γ4 |  |
| Γ5. ΠΙΛΛΑΡ ΦΡΕΑΤΙΑ |
| 1 | Προμήθεια και Τοποθέτηση Ηλεκτροδίου Γείωσης από Χάλκινη Πλάκα | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 2 | Πίλλαρ Οδοφωτισμού Τεσσάρων Αναχωρήσεων | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 3 | Μεταλλικό Πίλλαρ Οδοφωτισμού | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 4 | Πίνακας Τεσσάρων Αναχωρήσεων | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 5 | Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 5.1 | Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 40x40cm | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 5.2 | Φρεάτιο 'Ελξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 60x40cm | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 6 | Αντικατάσταση Οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 6.1 | Αντικατάσταση Φυσιγγίων Ασφαλειών σε Πίλλαρ Φωτισμού | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 6.2 | Αντικατάσταση Ασφαλείας Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού. | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 6.3 | Αντικατάσταση Ραγοδιακοπτών Φορτίου σε Πίλλαρ Φωτισμού | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 6.4 | Αντικατάσταση Μικροαυτομάτων Ράγας (Αυτομάτων Ασφαλειών) σε Πίλλαρ Φωτισμού | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 6.5 | Αντικατάσταση Ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας σε Πίλλαρ Φωτισμού | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 6.6 | Αντικατάσταση Στυπιοθλίπτη σε Πίλλαρ Φωτισμού | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 6.7 | Αντικατάσταση Ράγας Ηλεκτρικού Πίνακα | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 6.8 | Αντικατάσταση Ηλεκτρονόμου Φορτίου | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 6.9 | Αντικατάσταση Φωτοκυττάρου | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 7 | Επισκευή του κυρίως Σώματος Πίλλαρ Η/Φ και της Θύρας ή/και Αντικατάσταση της Θύρας | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Γ5 |  |
| Γ6. ΣΗΜΑΝΣΗ |
| 1 | Αναλάμπων Φανός Επισήμανσης Κινδύνου | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 2 | Πλευρικές Πληροφοριακές Πινακίδες Οδικής Σήμανσης, Πλήρως Αντανακλαστικές, με Υπόβαθρο Τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 3 | Πινακίδες Επικίνδυνων Θέσεων, Τριγωνικές, Πλευράς 0,90m | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 4 | Πινακίδες Ρυθμιστικές Μεσαίου Μεγέθους | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
| 5 | Στύλος Πινακίδων από Γαλβανισμένο Σιδηροσωλήνα DN80mm (3’’) | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Γ6 |  |
| Γ7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ |
| 1 | Μέτρηση - Έκδοση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης Διαπιστευμένου Εργαστηρίου | ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ Γ5 |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ |  |
|  |  | ΦΠΑ 24% |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)