ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: 25/2023 ΕΚΔΟΣΗ Β’

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 120.225,44 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.6471.0007 “ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ” ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 και 2024.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών

- Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)

- Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)

- Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)

- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							           	Άγιος Στέφανος, 08/11/2023

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου. |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ή το κόστος. |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | 120.225,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. |
| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | Κωδικοί: CPV: 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων” ΑΔΑΜ: 23REQ013369536 |
| Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Κ.Α.: 15.6471.0007 “Ηχοφωτιστική Κάλυψη Εκδηλώσεων” |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ | Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόμιμη κράτηση. |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

## ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Δήμος Διονύσου τιμά και υποστηρίζει κάθε έκφραση Πολιτισμού και αποδίδει το δέοντα σεβασμό στη σπουδαία παράδοση που έχει να αναδείξει ο τόπος. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις, Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, φεστιβάλ δημοτικών χορωδιών, φεστιβάλ θεάτρου, πανηγύρεις εορτασμού Αγίων, τα Διονύσια, ημερίδες, διαλέξεις, συναυλίες, βραβεύσεις, διακρατικές εκδηλώσεις, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εθνικές εορτές είναι μερικές μόνο από τις πιο αντιπροσωπευτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, αναδεικνύοντας κάθε μορφή τέχνης και έκφρασης. Ο αριθμός των εκδηλώσεων που προγραμματίζονται για το τρέχον έτος είναι 100 (εκατό) κατά προσέγγιση και πραγματοποιούνται τόσο σε εσωτερικούς χώρους, όπως είναι τα πολιτιστικά κέντρα του Δήμου, όσο και σε εξωτερικούς για τις πανηγύρεις, τα Διονύσια κ.α.

Ο αριθμός αυτός είναι εκτίμηση με δεδομένες τις ανάγκες που υπήρξαν την περσινή χρονιά και δύναται να τροποποιηθεί κατά τις υπάρχουσες συνθήκες.

Για την επιτυχή πραγματοποίηση των πολιτιστικών – αθλητικών - επιμορφωτικών εκδηλώσεων του Δήμου, αναγκαία προϋπόθεση είναι η ηχοφωτιστική τους κάλυψη.

Με βάση την κατανομή των εκδηλώσεων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα πρέπει να υπάρξουν δεκαεννέα (19) προσεγγίσεις όσον αφορά την ηχοφωτιστική κάλυψη τους.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό 120.225,44 €.

Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται με το 20% της αξίας της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα συμμετάσχει, προκειμένου να θεωρηθεί μειοδότης, θα πρέπει να καταθέσει προσφορά για όλες τις αναγραφόμενες κατηγορίες και όχι επιλεκτικά, διότι το άθροισμα των επιμέρους κατηγοριών θα καθορίσει τον τελικό μειοδότη.

1η  κατηγορία - Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού

Παροχή υπηρεσιών για την σύνδεση, ρύθμιση της λειτουργίας και εποπτεία κατά τη χρήση του υφιστάμενου πάγιου ηχοφωτιστικού εξοπλισμού των πολιτιστικών κέντρων κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης (π.χ. εκδηλώσεις σχολείων, ημερίδες κ.α.).

2η κατηγορία - Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με επιπρόσθετη ενοικίαση εξοπλισμού

Ενοικίαση μηχανημάτων ή τεχνικών μέσων μετά των απαραίτητων υλικών (ενισχυτές, ηχεία, μικρόφωνα ασύρματα και ενσύρματα, καλωδιώσεις κ.λ.π.) που απαιτούνται ως έξτρα του πάγιου ηχοφωτιστικού εξοπλισμού των πολιτιστικών κέντρων, καθώς και ο χειρισμός και η εποπτεία της χρήσης τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης (π.χ. χορωδιακά φεστιβάλ, εκδηλώσεις με ύπαρξη ορχηστρών κ.α.)

| Είδος μηχανήματος | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Ηχεία μόνιτορς 12’’ Ιντσών αυτοενισχυόμενα | 4 |
| Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου SΜ – 58) | 3 |
| Μικρόφωνο ασύρματο | 1 |
| Μικρόφωνα (Πυκνωτικά τύπου ΚΜ – 184) | 7 |
| Βάσεις μικροφώνων | 10 |
| DI Boxes | 4 |
| Καλώδια σύνδεσης | Όσα χρειάζονται |
| PC Laptop | 1 |

3η κατηγορία – Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών Κέντρων με επιπρόσθετη ενοικίαση εξοπλισμού για κάλυψη θεατρικών παραστάσεων

Παροχή υπηρεσιών για τη σύνδεση, ρύθμιση της λειτουργίας και εποπτεία κατά τη χρήση του υφιστάμενου πάγιου ηχοφωτιστικού εξοπλισμού των πολιτιστικών κέντρων (μικρόφωνα, προτζέκτορας κλπ.) κατά την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων. Επίσης, ενοικίαση μηχανημάτων φωτισμού για την κάλυψη των θεατρικών παραστάσεων και αποσύνδεση εξοπλισμού.

| Είδος μηχανήματος | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Ενισχυτής 2X700 W στα 8 Ω | 1 |
| Ηχεία μόνιτορ 15’’ Ιντσών | 2 |
| Μικρόφωνα (τύπου gun) | 4 |
| Βάσεις μικροφώνων | 4 |
| Μικρόφωνο ασύρματο | 1 |
| Κανόνι 1000 W | 1 |
| Καλώδια σύνδεσης, ζελατίνες κλπ. | Όσα χρειάζονται |
| PC Laptop | 1 |

4η κατηγορία - Ηχοφωτιστικά θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο

Η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο μεγάλων απαιτήσεων (π.χ. Χώρος παλιού σταθμού τραίνου στο Διόνυσο, πλατείες κ.ά.).

| Είδος μηχανήματος | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Φωτισμός της πλατειάς του θεάτρου πριν και μετά την παράσταση |  |
| Κονσόλα φωτισμού με δυνατότητα εγγραφής 24αρων σκηνών | 1 |
| Φωτιστικά θεάτρου pc ή par με barn doors 1000w | 10 |
| Τράσα | 12 μ. |
| Dimmer 6x16A | 3 |
| Προβολέας παρακολούθησης (κανόνι) | 1 |
| Led pars | 10 |
| Κονσόλα ήχου 24 καναλιών | 1 |
| Ενισχυτής 2χ1300 W - 8Ω | 2 |
| Ηχεία 15’’ Ιντσών FOH | 4 |
| Βάσεις ηχείων | 4 |
| Εναλλακτικά line array system με αντιστοιχία ενισχυτών | 1 |
| Ηχεία μόνιτορ 15’’ Ιντσών | 2 |
| Cd players | 2 |
| Μικρόφωνο Ασύρματο Κεφαλής (Χειλόφωνο) | 6 |
| Ασύρματο μικρόφωνο | 2 |
| Πυκνωτικό μικρόφωνο | 6 |
| Βάση μικροφώνου | 6 |
| Καλώδια σύνδεσης | Όσα χρειάζονται |
| PC Laptop | 1 |

5η κατηγορία – Εκδηλώσεις μικρής εμβέλειας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού και επαγγελματία DJ

Η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο (π.χ. πανηγύρια, μικρές συναυλίες, αγώνες δρόμου κ.ά.), με συμμετοχή επαγγελματία DJ.

| Είδος μηχανήματος | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Ψηφιακή Κονσόλα 12 καναλιών με effect | 1 |
| Ενισχυτής 2X1300 W 852 | 2 |
| Ηχεία 15’’ Ιντσών | 4 |
| SUB 18’ | 2 |
| Βάσεις ηχείων | 4 |
| Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου SΜ – 58) | 1 |
| Βάσεις μικροφώνων | 1 |
| Cd player | 1 |
| Φώτα τύπου PAR 100W/ 3.200Κ | 8 |
| Φώτα LED PAR 18x15W RGBWA | 8 |
| Βάσεις φώτων | 2 |
| Κονσόλα φώτων | 1 |
| DI Boxes | 2 |
| Καλώδια σύνδεσης | Όσα χρειάζονται |
| PC Laptop | 1 |

6η κατηγορία – Εκδηλώσεις μεσαίας εμβέλειας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού για την κάλυψη χορωδιακών συναυλιών

Ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση χορωδιακής συναυλίας σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

| Είδος μηχανήματος | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Ψηφιακή Κονσόλα 32 καναλιών με effect | 1 |
| Ενισχυτής 2X1300 W 852 | 2 |
| Ηχεία 15’’ Ιντσών | 8 |
| Ηχεία SUB | 2 |
| Βάσεις ηχείων | 4 |
| Ηχεία μόνιτορ 12’’ 1.500w τουλάχιστον | 7 |
| Μικρόφωνα (τύπου SΜ – 58) | 2 |
| Μικρόφωνα πυκνωτικά (Πυκνωτικά τύπου ΚΜ– 184) | 8 |
| Βάσεις μικροφώνων | 5 |
| Ασύρματο μικρόφωνο | 2 |
| Φώτα τύπου PAR 100W/ 3.200Κ | 8 |
| Φώτα LED PAR 18x15W RGBWA | 8 |
| Βάσεις φώτων ή τράσα 12 μ. | 2 |
| Κονσόλα φωτισμού | 1 |
| DI Boxes | 4 |
| Καλώδια σύνδεσης | Όσα χρειάζονται |
| PC Laptop | 1 |

7η κατηγορία - Εκδηλώσεις μεσαίας εμβέλειας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού

Η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο μεσαίων απαιτήσεων (π.χ. Χώρος παλιού σταθμού τραίνου στο Διόνυσο, πλατείες κ.ά.), για μικρά οργανικά ή μουσικοχορευτικά σχήματα σε ανάλογα διαμορφωμένη σκηνή (stage), με ενδεχόμενη συμμετοχή επαγγελματία DJ όπου χρειάζεται. Επίσης, η αποσύνδεση του εξοπλισμού.

| Είδος μηχανήματος | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Ψηφιακή Κονσόλα τουλάχιστον 32 καναλιών | 1 |
| Ενισχυτής 2Χ1300 W – 8 Ω | 4 |
| Ηχεία 15’’ Ιντσών | 4 |
| Ηχείο SUB 18’’ Ιντσών | 1 |
| Βάσεις ηχείων | 4 |
| Ηχεία μόνιτορ 12’’ Ιντσών | 4 |
| Μικρόφωνο (Δυναμικό τύπου SΜ – 58) | 3 |
| Μικρόφωνο Πυκνωτικό | 6 |
| Ασύρματο μικρόφωνο χειρός | 1 |
| Βάσεις μικροφώνων | 10 |
| Φώτα τύπου PAR 100W/ 3.200Κ | 8 |
| Φώτα LED PAR 18x15W RGBWA | 8 |
| Τράσα | 12 μ. |
| Κονσόλα φώτων | 1 |
| DI Boxes | 8 |
| Καλώδια σύνδεσης | Όσα χρειάζονται |
| PC Laptop | 1 |

8η κατηγορία - Εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού

Η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο μεγάλων απαιτήσεων (π.χ. Χώρος παλιού σταθμού τραίνου στο Διόνυσο, πλατείες κ.ά.), για μεγάλα οργανικά ή μουσικοχορευτικά σχήματα σε ανάλογα διαμορφωμένη σκηνή (stage), με ενδεχόμενη συμμετοχή επαγγελματία DJ όπου χρειάζεται.

| Είδος μηχανήματος | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Ψηφιακή Κονσόλα ψηφιακή έως 32 καναλιών | 1 |
| Ενισχυτής 2Χ1300 W – 8 Ω | 4 |
| Ηχεία 2 ή 3 δρόμων 2000W ικανά να παράγουν 137 db spl | 6 |
| Βάσεις ηχείων | 6 |
| Box 32 θέσεων | 1 |
| Sub 18’’ | 4 |
| Εναλλακτικά line array system με αντιστοιχία ενισχυτών | 1 |
| Κονσόλα ψηφιακή on stage | 1 |
| Kαλώδιο UTP | 50 μ. |
| Ηχεία μόνιτορ 12 - 15’’ Ιντσών 800 – 1500W | 8-10 |
| Μικρόφωνα (Δυναμικά τύπου SΜ – 58 beta) | 4 |
| Μικρόφωνα (Πυκνωτικά τύπου ΚΜ – 184) | 6 |
| Μικρόφωνο ασύρματο τύπου ULX-D | 1 |
| Βάσεις μικροφώνων | 10 |
| Φώτα τύπου PAR 100W/ 3.200Κ | 8 |
| Φώτα LED PAR 18x15W RGBWA | 8 |
| Κεφαλές κινούμενες | 8 |
| Τράσα που καλύπτει περιμετρικά όλη την σκηνή | 20 μ. |
| Κονσόλα φώτων | 1 |
| DI Boxes | 15 |
| In ear Monitor – P16 M + προεκτάσεις | 8 |
| In ear Monitor | 2 |
| Καλώδια σύνδεσης | Όσα χρειάζονται |
| PC Laptop | 1 |

9η κατηγορία - Παραστάσεις των Θεατρικών Ομάδων Δήμου Διονύσου

Εργασίες:

- Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται στα ΠΠΚ του Δήμου Διονύσου ή στο Θέατρο Λυκείου Άνοιξης ή σε ανοιχτούς χώρους του Δήμου Διονύσου.

- Ο φωτιστής στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την παράσταση και αποσυνδέει τον εξοπλισμό.

- Το στήσιμο θα περιλαμβάνει δύο (2) πρόβες και εννέα (9) παραστάσεις.

| Είδος μηχανήματος | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Κονσόλα φωτισμού με δυνατότητα εγγραφής 24αρων σκηνών | 1 |
| Φωτιστικά θεάτρου pc ή par με barn doors 1000W | 25 |
| Dimmer 6X16A | 3 |
| Προβολέας παρακολούθησης (κανόνι) | 1 |
| Led pars | 6 |
| CD player | 2 |
| Ασύρματο μικρόφωνο | 1 |
| Καλώδια σύνδεσης | Όσα χρειάζονται |
| PC Laptop | 1 |

10η κατηγορία - Παρελάσεις 25ης  Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου

Η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους για την ηχητική κάλυψη κατά τον εορτασμό των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου. Επίσης, αποσύνδεση του εξοπλισμού.

Κεντρική Παρέλαση Λ. Ηρώων Πολυτεχνείου και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων ΔΕ Άγιου Στεφάνου

- Ο ηχολήπτης στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων και την παρέλαση και αποσυνδέει τον εξοπλισμό.

| Είδος μηχανήματος | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Κονσόλα τουλάχιστον 6 καναλιών | 1 |
| Ενισχυτής 2Χ1300 W – 8 Ω | 4 |
| Ηχεία 12 - 15’’ Ιντσών τουλάχιστον 500W rms | 8 |
| Ασύρματο μικρόφωνο | 2 |
| Βάσεις μικροφώνων | 2 |
| Καλώδια σύνδεσης | Όσα χρειάζονται |
| PC Laptop | 1 |

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων και Παρελάσεις στις έξι (6) ΔΕ (Δροσιά, Άνοιξη, Διόνυσος, Σταμάτα, Κρυονέρι, Ροδόπολη)

- Οι ηχολήπτες στήνουν με δικά τους μηχανήματα, καλύπτουν την κατάθεση στεφάνων και την παρέλαση και αποσυνδέουν τον εξοπλισμό.

| Είδος μηχανήματος | Ποσότητα |
| --- | --- |
| Κονσόλα τουλάχιστον 6 καναλιών | 1 |
| Ενισχυτής 2Χ1000 W – 8 Ω | 2 |
| Ηχεία 12 - 15’’ Ιντσών τουλάχιστον 600W rms | 4 |
| Ασύρματο μικρόφωνο | 2 |
| Βάσεις μικροφώνων | 2 |
| Καλώδια σύνδεσης | Όσα χρειάζονται |
| PC Laptop | 1 |

11η  - 19η κατηγορία – Όργανα ενισχυτές/ backline

Ενοικίαση ενισχυτών οργάνων, πιάνου, ντραμς και cd player, ανά μονάδα είδους που θα χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά των ανωτέρω αναγραφόμενων κατηγοριών.

|  | Ενισχυτής κιθάρας/ backline |
| --- | --- |
|  | Ενισχυτής μπάσου/ backline |
|  | Ενισχυτής οργάνου (πλήκτρων)/ backline |
|  | Ηλεκτρικό πιάνο/ backline |
|  | Full set τύμπανα ντραμς με 22” κάσα/ back line |
|  | In ear Monitor – P16 M + προεκτάσεις |
|  | In ear wireless |
|  | Ασύρματο μικρόφωνο φωνής χειρός |
|  | Ασύρματο μικρόφωνο χειλόφωνο ή πέτου |

Οι κατηγορίες με αρίθμηση από 11 έως και 19 στον πίνακα του προϋπολογισμού, θα λειτουργήσουν είτε επικουρικά των προηγουμένων κατηγοριών, είτε αυτόνομα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

## ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 120.225,44 € και αναλύεται στις κατηγορίες του παρακάτω πίνακα.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό, προκειμένου να θεωρηθεί μειοδότης, θα πρέπει να καταθέσει προσφορά για όλες τις αναγραφόμενες κατηγορίες και όχι επιλεκτικά, διότι το άθροισμα των επιμέρους κατηγοριών θα καθορίσει τον τελικό μειοδότη.

Η τιμή χρέωσης για πρόβα που γίνεται εκτός από την ημέρα της εκδήλωσης, χρεώνεται με το 20% της αξίας της εκδήλωσης και κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV: 799521003 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΩΝ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΒΑΣ (€) | ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ/ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία υπάρχοντος εξοπλισμού των Πολιτιστικών κέντρων. | 12 | 14,00 | 168,00 | 20 | 70,00 | 1.400,00 |
|  | Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με επιπρόσθετη ενοικίαση εξοπλισμού: ενοικίαση μηχανημάτων ή τεχνικών μέσων μετά των απαραίτητων υλικών (ενισχυτές, ηχεία, μικρόφωνα ασύρματα και ενσύρματα, καλωδιώσεις κλπ.) που απαιτούνται ως έξτρα του πάγιου ηχοφωτιστικού εξοπλισμού των πολιτιστικών κέντρων, καθώς και ο χειρισμός και η εποπτεία της χρήσης τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης (π.χ. χορωδιακά φεστιβάλ, εκδηλώσεις με ύπαρξη ορχηστρών κ.α.) | 10 | 100,00 | 1.000,00 | 20 | 500,00 | 10.000,00 |
|  | Εκδηλώσεις με επιπρόσθετη ενοικίαση εξοπλισμού για κάλυψη θεατρικών παραστάσεων Παροχή υπηρεσιών για την σύνδεση, ρύθμιση της λειτουργίας και εποπτεία κατά τη χρήση του υφιστάμενου πάγιου ηχοφωτιστικού εξοπλισμού των πολιτιστικών κέντρων (μικρόφωνα, προτζέκτορας κλπ.) κατά την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων. Επίσης, ενοικίαση μηχανημάτων φωτισμού για την κάλυψη των θεατρικών παραστάσεων και αποσύνδεση εξοπλισμού. | 4 | 96,00 | 384,00 | 10 | 480,00 | 4.800,00 |
|  | Ηχοφωτιστικά θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο: η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο μεγάλων απαιτήσεων (π.χ. Χώρος παλιού σταθμού τραίνου στο Διόνυσο, πλατείες κ.ά.). | 3 | 200,00 | 600,00 | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 |
|  | Εκδηλώσεις μεσαίας εμβέλειας σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο με ενοικίαση εξοπλισμού και επαγγελματία DJ: η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο (π.χ. πανηγύρια, μικρές συναυλίες, αγώνες δρόμου κ.ά.), με συμμετοχή επαγγελματία DJ. | 4 | 136,00 | 544,00 | 10 | 680,00 | 6.800,00 |
|  | Εκδηλώσεις μικρής εμβέλειας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού για την κάλυψη χορωδιακών συναυλιών: ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση χορωδιακής συναυλίας σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. | 2 | 480,00 | 960,00 | 2 | 2.400,00 | 4.800,00 |
|  | Εκδηλώσεις μεσαίας εμβέλειας σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο με ενοικίαση εξοπλισμού: η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο μεσαίων απαιτήσεων (π.χ. Χώρος παλιού σταθμού τραίνου στο Διόνυσο, πλατείες κ.ά.), για μικρά οργανικά ή μουσικοχορευτικά σχήματα σε ανάλογα διαμορφωμένη σκηνή (stage), με ενδεχόμενη συμμετοχή επαγγελματία DJ όπου χρειάζεται. Επίσης, η αποσύνδεση του εξοπλισμού. | 2 | 200,00 | 400,00 | 10 | 1.000,00 | 10.000,00 |
|  | Εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού: η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο μεγάλων απαιτήσεων (π.χ. Χώρος παλιού σταθμού τραίνου στο Διόνυσο, πλατείες κ.ά.), για μεγάλα οργανικά ή μουσικοχορευτικά σχήματα σε ανάλογα διαμορφωμένη σκηνή (stage), με ενδεχόμενη συμμετοχή επαγγελματία DJ όπου χρειάζεται. | 2 | 700,00 | 1.400,00 | 7 | 3.500,00 | 24.500,00 |
|  | Παραστάσεις των Θεατρικών Ομάδων Δήμου Διονύσου: Ο φωτιστής στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την παράσταση και αποσυνδέει τον εξοπλισμό. Για το στήσιμο χρειάζονται δύο (2) πρόβες και εννέα (9) παραστάσεις. | - | - | - | 3 | 1.700,00 | 5.100,00 |
|  | Παρελάσεις 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου: η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους για την ηχητική κάλυψη κατά τον εορτασμό των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου . Επίσης, αποσύνδεση του εξοπλισμού. | - | - | - | 2 | 4.000,00 | 8.000,00 |
|  | Ενοικίαση ενισχυτή κιθάρας/ back line | - | - | - | 4 | 100,00 | 400,00 |
|  | Ενοικίαση ενισχυτή μπάσου/ back line | - | - | - | 4 | 100,00 | 400,00 |
|  | Ενοικίαση ενισχυτή οργάνου (πλήκτρα)/ back line | - | - | - | 4 | 150,00 | 600,00 |
|  | Ενοικίαση ηλεκτρικού πιάνου/ back line | - | - | - | 5 | 200,00 | 1.000,00 |
|  | Ενοικίαση ντραμς πλήρης/ back line | - | - | - | 5 | 200,00 | 1.000,00 |
|  | In ear Monitor – P16 M + προεκτάσεις | - | - | - | 20 | 50,00 | 1.000,00 |
|  | In ear wireless |  |  |  | 5 | 100,00 | 500,00 |
|  | Ασύρματο μικρόφωνο φωνής χειρός |  |  |  | 5 | 80,00 | 400,00 |
|  | Ασύρματο μικρόφωνο χειλόφωνο ή πέτου |  |  |  | 10 | 80,00 | 800,00 |
|  | Καθαρή Αξία | 5.456,00 € |  | 91.500,00 € |
|  | ΦΠΑ 24% | 1.309,44 € |  | 21.960,00 € |
|  | Σύνολο (συμπ. ΦΠΑ) | 6.765,44 € |  | 113.460,00 € |
|  | Καθαρή Αξία | 96.956,00 € |
|  | ΦΠΑ 24% | 23.269,44 € |
|  | Γενικό Σύνολο (συμπ. ΦΠΑ) | 120.225,44 € |

Επειδή δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθμός των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιέχει ενδεικτικές ποσότητες, οι οποίες μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν, εντός του προϋπολογισμού της σύμβασης που θα καταρτισθεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

## ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου (χριστουγεννιάτικες, φεστιβάλ δημοτικών χορωδιών, πανήγυρεις εορτασμού Αγίων, Διονύσια, ημερίδες, διαλέξεις, συναυλίες, βραβεύσεις, διακρατικές εκδηλώσεις κλπ.).

Η Υπηρεσία κατατάσσεται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 79952100-3 “Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων”.

- Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του Ν. 4782/2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία" (ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021)

- Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

- Το Ν.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018)

- Το Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'), Άρθρο 43, “Τροποποίηση διατάξεων του N. 4412/2016” (Α΄ 147) & άρθρα 44, 45

- Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): “Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων” και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

- Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010): “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”

- Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”

- Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 266Α): “Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” και Π.Δ. 80/2016

- Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”,

- Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) “Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές”,

- Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”

- Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…”

- Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”

- Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”

- Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016,

- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού

β. Ο προϋπολογισμός της μελέτης

γ. H Τεχνική περιγραφή

δ. Η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

ε. Η οικονομική προσφορά

- Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Η ανάθεση θα είναι για ένα (1) έτος και ενδέχεται να υπάρχει χρονική παράταση χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, αλλά μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

- Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, λόγω του ύψους της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης σε €.

Κριτήριο αξιολόγησης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ή το κόστος, που συμφωνεί πλήρως με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης που έχουν εγκριθεί από την ΟΕ Δήμου Διονύσου.

Οι υπηρεσίες ηχοφωτισμού θα μπορούν να παρέχονται στις διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου αμέσως μετά την ανάδειξη αναδόχου από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό και την υπογραφή της Σύμβασης.

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 21 του Ν. 4782/2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία" (ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021) - (Εγγυήσεις - Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 72 του ν. 4412/2016), απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης τέσσερα τοις εκατό (4%).Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

- Δικαιούμενοι Συμμετοχής

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς που αφορούν στο αντικείμενο της υπηρεσίας και  που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα, λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.

- Σύμβαση

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

- Υποχρεώσεις του αναδόχου

- Να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας.

- Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

- Το στήσιμο του ηχοφωτιστικού συστήματος τουλάχιστον τρεις ώρες πριν την έναρξη των εκδηλώσεων.

- Οι ηχητικές και φωτιστικές εγκαταστάσεις να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο Δήμος Διονύσου. Πρέπει αυτές καθώς και το back line να έχουν στηθεί συμφώνως με το rider και το stage plan που ορίζει ο Δήμος Διονύσου. Η μη τήρηση των ως άνω προδιαγραφών ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την πραγματοποίηση της συναυλίας με ευθύνη του αναδόχου.

- Η τοποθέτηση του εξοπλισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο ηχητικός έλεγχος.

- Ο ίδιος και το σχήμα που εκπροσωπεί να είναι συνεπείς στην τήρηση των υποχρεώσεων τους (πρόβα ήχου και φώτων, έναρξη της συναυλίας στην προγραμματισμένη ώρα κλπ.) έτσι ώστε να μην προβούν σε καμία πράξη έκθεσης και προσβολής του διοργανωτή.

- Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα φέρει τις ανάλογες εγγυήσεις τόσο για την ποιότητα του ήχου και του φωτός, όσο και για την ασφαλή λειτουργία τους.

- Οι εκδηλώσεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 1 έως και 3 ώρες ανά εκδήλωση.

- Εφόσον παραστεί ανάγκη για κάποια εργασία που δεν αναφέρεται στους παραπάνω ενδεικτικούς πίνακες, ο ανάδοχος θα πρέπει να την παρέχει χωρίς να μεταβληθεί το συνολικό ποσό της ανάθεσης.

- Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες τις κατηγορίες της μελέτης.

- Σε περίπτωση παραχώρησης Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου σε σύλλογο ή φορέα, δεν προβλέπεται από το καταστατικό δωρεάν διάθεση ηχοφωτιστικών υπηρεσιών. Τότε, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την τεχνική κάλυψη της εκδήλωσης και αποζημιώνεται από τον φορέα. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από την σύμβαση που έχει ο ανάδοχος με το Δήμο.

- Σε περίπτωση θεατρικής παράστασης, την κονσόλα φωτισμού δύναται να τη χειρίζεται ο φωτιστής της παράστασης, ο οποίος θα αποζημιώνεται από τον φορέα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται μαζί με τον φωτιστή της θεατρικής παράστασης και να έχει υπό την επίβλεψή του τον τεχνικό εξοπλισμό.

- Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για τον μόνιμο εξοπλισμό που διαθέτουν τα ΠΠΚ και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο τμήμα, για οποιανδήποτε φθορά φυσική ή μη δημιουργείται σε αυτόν.

- Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή των υπηρεσιών, που προβλέπονται στο Αντικείμενο του Έργου, εντός των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος που θα καθορίζει κάθε φορά η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

- Υποχρεώσεις του Δήμου

- Ο Δήμος Διονύσου δια των αρμοδίων υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίξει τον ανάδοχο δια μέσω των δυνατοτήτων του.

- Ο Δήμος Διονύσου αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το χώρο που θα γίνει η εκδήλωση, έτοιμο προς λειτουργία εγκαίρως, προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι προετοιμασίες (πρόβες, προγραμματισμός φωτισμών, sound check κτλ.).

- Η γνωστοποίηση των εκδηλώσεων θα γίνεται τμηματικά βάση των αναγκών και ο ανάδοχος θα ενημερώνεται τουλάχιστον μια ημέρα πριν για την 1η Κατηγορία και 5 ημέρες πριν για τις υπόλοιπες Κατηγορίες που προβλέπονται στη μελέτη.

- Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, καθώς και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.

Ειδικότερα απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, στο ίδιο αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής) από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά τα τρία τελευταία έτη (2020, 2021, 2022), σε αντίστοιχους φορείς.

- Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού: κύκλο εργασιών της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (έτος 2022) τουλάχιστον 25.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Το παραπάνω αποδεικνύεται από αποσπάσματα των ισολογισμών του αναδόχου ή από δήλωση περί του ύψους του κύκλου εργασιών ή κατόπιν προσκόμισης σύμβασης σε αντίστοιχο φορέα που έχει συναφθεί κατά το έτος 2022. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής/ τεχνική προσφορά, κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

- Έκπτωση αναδόχου

Η απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να τον κηρύξουν έκπτωτο. Εφόσον υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου όλοι οι φόροι και κρατήσεις που ισχύουν με βάσει τις κείμενες διατάξεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο Διονύσου.

- Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνει με χρηματικές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την παραλαβή τους και την έκδοση των απαιτούμενων πρωτοκόλλων παραλαβής. Για την Αναθέτουσα Αρχή δεν προβλέπεται γενικό όφελος και ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους για τρίτους κλπ., ενώ ο φόρος προστιθέμενης αξίας βαρύνει τον Φορέα.

- Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

- Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο ανάδοχος ή ο Δήμος είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί το Δήμο και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

- Προσωρινή και οριστική παραλαβή

α) Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Η διαδικασία παραλαβής καθορίζεται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 105 του Ν. 4782/2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία" (ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021) - (Παραλαβή υλικών - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 208 του ν. 4412/2016)

- Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή των παρουσών Υπηρεσιών θα επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άγιος Στέφανος, 08/11/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

## ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης…………………………………….………………………………..…………………………………………………………………… …………………………………….…………….………………………………………………………………………………………………… µε έδρα τ………………………..……………… οδός …………………………………………..………………… αριθµ. ……....….. Τ.Κ.: …………………… Τηλ.: ………………………………………………. Fax: ………………………………………………….… e-mail:……………………………………………………………..

Αφού έλαβα γνώση την υπηρεσία που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών εγγράφων διαδικασίας της εν λόγω σύμβασης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της με τις ακόλουθες τιμές:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV: 799521003 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΩΝ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΒΑΣ (€) | ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ/ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων: σύνδεση, εποπτεία υπάρχοντος εξοπλισμού των Πολιτιστικών κέντρων. | 12 |  |  | 20 |  |  |
|  | Εκδηλώσεις εντός Πολιτιστικών κέντρων με επιπρόσθετη ενοικίαση εξοπλισμού: ενοικίαση μηχανημάτων ή τεχνικών μέσων μετά των απαραίτητων υλικών (ενισχυτές, ηχεία, μικρόφωνα ασύρματα και ενσύρματα, καλωδιώσεις κλπ.) που απαιτούνται ως έξτρα του πάγιου ηχοφωτιστικού εξοπλισμού των πολιτιστικών κέντρων, καθώς και ο χειρισμός και η εποπτεία της χρήσης τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης (π.χ. χορωδιακά φεστιβάλ, εκδηλώσεις με ύπαρξη ορχηστρών κ.α.) | 10 |  |  | 20 |  |  |
|  | Εκδηλώσεις με επιπρόσθετη ενοικίαση εξοπλισμού για κάλυψη θεατρικών παραστάσεων Παροχή υπηρεσιών για την σύνδεση, ρύθμιση της λειτουργίας και εποπτεία κατά τη χρήση του υφιστάμενου πάγιου ηχοφωτιστικού εξοπλισμού των πολιτιστικών κέντρων (μικρόφωνα, προτζέκτορας κλπ.) κατά την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων. Επίσης, ενοικίαση μηχανημάτων φωτισμού για την κάλυψη των θεατρικών παραστάσεων και αποσύνδεση εξοπλισμού. | 4 |  |  | 10 |  |  |
|  | Ηχοφωτιστικά θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο: η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης σε εξωτερικό χώρο μεγάλων απαιτήσεων (π.χ. Χώρος παλιού σταθμού τραίνου στο Διόνυσο, πλατείες κ.ά.). | 3 |  |  | 10 |  |  |
|  | Εκδηλώσεις μεσαίας εμβέλειας σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο με ενοικίαση εξοπλισμού και επαγγελματία DJ: η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο (π.χ. πανηγύρια, μικρές συναυλίες, αγώνες δρόμου κ.ά.), με συμμετοχή επαγγελματία DJ. | 4 |  |  | 10 |  |  |
|  | Εκδηλώσεις μικρής εμβέλειας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού για την κάλυψη χορωδιακών συναυλιών: ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση χορωδιακής συναυλίας σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | Εκδηλώσεις μεσαίας εμβέλειας σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο με ενοικίαση εξοπλισμού: η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο μεσαίων απαιτήσεων (π.χ. Χώρος παλιού σταθμού τραίνου στο Διόνυσο, πλατείες κ.ά.), για μικρά οργανικά ή μουσικοχορευτικά σχήματα σε ανάλογα διαμορφωμένη σκηνή (stage), με ενδεχόμενη συμμετοχή επαγγελματία DJ όπου χρειάζεται. Επίσης, η αποσύνδεση του εξοπλισμού. | 2 |  |  | 10 |  |  |
|  | Εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με ενοικίαση εξοπλισμού: η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους κατά την πραγματοποίηση εκδήλωσης σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο μεγάλων απαιτήσεων (π.χ. Χώρος παλιού σταθμού τραίνου στο Διόνυσο, πλατείες κ.ά.), για μεγάλα οργανικά ή μουσικοχορευτικά σχήματα σε ανάλογα διαμορφωμένη σκηνή (stage), με ενδεχόμενη συμμετοχή επαγγελματία DJ όπου χρειάζεται. | 2 |  |  | 7 |  |  |
|  | Παραστάσεις των Θεατρικών Ομάδων Δήμου Διονύσου: Ο φωτιστής στήνει με δικά του μηχανήματα, καλύπτει την παράσταση και αποσυνδέει τον εξοπλισμό. Για το στήσιμο χρειάζονται δύο (2) πρόβες και εννέα (9) παραστάσεις. | - | - | - | 3 |  |  |
|  | Παρελάσεις 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου: η ενοικίαση μηχανημάτων, ο χειρισμός τους και η εποπτεία τους για την ηχητική κάλυψη κατά τον εορτασμό των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου και της 28ης Οκτωβρίου . Επίσης, αποσύνδεση του εξοπλισμού. | - | - | - | 2 |  |  |
|  | Ενοικίαση ενισχυτή κιθάρας/ back line | - | - | - | 4 |  |  |
|  | Ενοικίαση ενισχυτή μπάσου/ back line | - | - | - | 4 |  |  |
|  | Ενοικίαση ενισχυτή οργάνου (πλήκτρα)/ back line | - | - | - | 4 |  |  |
|  | Ενοικίαση ηλεκτρικού πιάνου/ back line | - | - | - | 5 |  |  |
|  | Ενοικίαση ντραμς πλήρης/ back line | - | - | - | 5 |  |  |
|  | In ear Monitor – P16 M + προεκτάσεις | - | - | - | 20 |  |  |
|  | In ear wireless |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Ασύρματο μικρόφωνο φωνής χειρός |  |  |  | 5 |  |  |
|  | Ασύρματο μικρόφωνο χειλόφωνο ή πέτου |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Καθαρή Αξία | € |  | € |
|  | ΦΠΑ 24% | € |  | € |
|  | Σύνολο (συμπ. ΦΠΑ) | € |  | € |
|  | Καθαρή Αξία | € |
|  | ΦΠΑ 24% | € |
|  | Γενικό Σύνολο (συμπ. ΦΠΑ) | € |

Επειδή δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων ο αριθμός των εκδηλώσεων  που θα πραγματοποιηθούν, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός περιέχει ενδεικτικές ποσότητες οι οποίες μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν, εντός του προϋπολογισμού της σύμβασης που θα καταρτισθεί.

Σημείωση προς τους συμμετέχοντες: Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω υπόδειγμα περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες, προς διευκόλυνση του έργου της υπηρεσίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους της παρούσας μελέτης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ………………………………………………, ……………………………. €

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: …………………………………………………………………………………………………………, ………………… ΕΥΡΩ.

……………………………….

(τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα – υπογραφή)

# Text boxes

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ

ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α’