ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ							ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  17/2022

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΦΩΝ - ΕΚΤΑΦΩΝ

ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΦΩΝ -

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 						ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ						ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ					ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να γίνει η ανάθεση παροχής υπηρεσίας ταφών – εκταφών και των διαφόρων παράπλευρων επικουρικών εργασιών για δύο (2) έτη, σε όλα τα Κοιμητήρια (παλιά και νέα) και των επτά (7) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου (Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου, Άνοιξης, Δροσιάς, Σταμάτας, Ροδόπολης, Διονύσου), καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει εργάτες ειδικότητας ταφών – εκταφών.

Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006,

- Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,

- Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] – Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό του Πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία Άσκηση των Αρμοδιοτήτων σχετικά με την Απονομή Ιθαγένειας και την Πολιτογράφηση – Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018), άρθρο 203 «Διατάκτης στους ΟΤΑ α’ βαθμού», και

- Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α’/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση τη τιμή (άρθρο 86 Ν. 4412/2016).

Το CPV της ανωτέρω προμήθειας είναι 98371110-8 με τίτλο “Υπηρεσίες Νεκροταφείων”.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται σε 148.552,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταφές και εκταφές θανόντων μαζί με τις διάφορες παράπλευρες, επικουρικές τους εργασίες, π.χ. απομάκρυνση μπαζών, συλλογή οστών εκταφής και παράδοσή τους, κλπ., θα γίνονται χειρονακτικά με εργατικό προσωπικό και εργαλεία/εξοπλισμό του αναδόχου.

Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται όλοι οι κανόνες της νομοθεσίας περί δημόσιας υγιεινής και περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών του Α.Ν. 445/1968, καθώς επίσης λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζομένων του αναδόχου με δική του ευθύνη.

Η μεταφορά του προσωπικού της ανάδοχου εταιρείας θα γίνεται με δικά της μέσα.

Αναλυτικά οι εργασίες είναι οι εξής:

1. ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΟ ΤΑΦΟ: Άνοιγμα Τάφου – Ταφή – Επανεπίχωση

Η ταφή πραγματοποιείται σε τάφο, ενδεικτικών διαστάσεων 2,20x1,00 και με βάθος περίπου 1,00 μ., που ανοίγεται χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και μορφοποιείται οριστικά από τους εργάτες του αναδόχου.

Στον οριστικά πλέον διαμορφωμένο ταφικό χώρο γίνεται η εργασία ταφής, δηλαδή το «κατέβασμα» με σχοινιά του φέρετρου εντός του τάφου, το σκέπασμα του ταφικού χώρου με το παρακείμενο (επί του διαδρόμου) από την εκσκαφή χώμα και τη τοποθέτηση πάνω στο χώρο του μνήματος των στεφανιών της νεκρώσιμης ακολουθίας.

Ο τάφος μετά την τοποθέτηση του νεκρού θα γεμίζει καλά με γαιώδη υλικά, μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται γαιόλοφος ύψους περίπου 0,25μ.

Ο χώρος μετά την τέλεση της ταφής πρέπει να μένει καθαρός και τακτοποιημένος.

Τιμή Μονάδος: Ευρώ / Τεμάχιο.

2. ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΟ ΤΑΦΟ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ): Άνοιγμα τάφου (με κομπρεσέρ) – Ταφή – Επανεπίχωση

Η ταφή πραγματοποιείται σε τάφο, ως άνω, με χρήση μηχανικού μέσου (κομπρεσέρ) όταν η διάνοιξη γίνεται σε βραχώδες-ημιβραχώδες έδαφος και μορφοποιείται οριστικά από τους εργάτες του αναδόχου.

Στον οριστικά πλέον διαμορφωμένο ταφικό χώρο γίνεται η εργασία ταφής, δηλαδή το «κατέβασμα» με σχοινιά του φέρετρου εντός του τάφου, το σκέπασμα του ταφικού χώρου με το παρακείμενο (επί του διαδρόμου) από την εκσκαφή χώμα και τη τοποθέτηση πάνω στο χώρο του μνήματος των στεφανιών της νεκρώσιμης ακολουθίας.

Ο τάφος μετά την τοποθέτηση του νεκρού θα γεμίζει καλά με γαιώδη υλικά, μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται γαιόλοφος ύψους περίπου 0,25μ.

Ο χώρος μετά την τέλεση της ταφής πρέπει να είναι καθαρός και τακτοποιημένος.

Τιμή Μονάδος: Ευρώ / Τεμάχιο.

3. ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΩΜΕΝΗ ΕΚΤΑΦΗ: Άνοιγμα και Επανεπίχωση Τάφου

Το άνοιγμα του τάφου γίνεται χειρονακτικά από ένα άτομο – εργάτη ανά μνημείο.

Πρώτη εργασία κατά την εκταφή είναι η αφαίρεση του σταυρού και των μαρμάρων του μνημείου.

Δεύτερη εργασία είναι η αφαίρεση του χώματος έως το φέρετρο.

Τρίτη εργασία είναι η διαπίστωση (με το μερικό άνοιγμα του καπακιού του φέρετρου) της ολοκληρωμένης ή όχι αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πλήρης αποστέωση του νεκρού, τότε το φέρετρο ξανασκεπάζεται με χώμα, επανατοποθετούνται ο σταυρός και το μάρμαρο κάλυψης του μνημείου και προσδιορίζεται ο νέος χρόνος εκταφής.

Τιμή Μονάδος: Ευρώ / Τεμάχιο.

4.ΑΠΟΣΤΕΩΜΕΝΗ ΕΚΤΑΦΗ: Άνοιγμα Τάφου - Εκταφή - Επανεπίχωση Τάφου

Το άνοιγμα του τάφου γίνεται χειρονακτικά από ένα άτομο – εργάτη ανά μνημείο.

Πρώτη εργασία κατά την εκταφή είναι η αφαίρεση του σταυρού και των μαρμάρων του μνημείου.

Δεύτερη εργασία είναι η αφαίρεση του χώματος έως το φέρετρο.

Τρίτη εργασία είναι η διαπίστωση (με το μερικό άνοιγμα του καπακιού του φέρετρου) της ολοκληρωμένης ή όχι αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου.

Εάν υπάρχει πλήρης αποστέωση, τότε ολοκληρώνεται η εκταφή.

Τα οστά της εκταφής μετά από την επιθυμία και την εντολή των συγγενών, που παρευρίσκονται στην εκταφή,

α) είτε τοποθετούνται εντός σάκου και μεταφέρονται στο χωνευτήρι,

β) είτε πηγαίνουν για απολύμανση (καθαρισμό, πλύσιμο, στέγνωμα), προκειμένου να τοποθετηθούν εντός μεταλλικού κιβωτίου (οστεοθήκη) και να οδηγηθούν προς φύλαξη στο οστεοφυλάκιο του Κοιμητηρίου,

Μετά την ολοκλήρωση της εκταφής ο τάφος ξανασκεπάζεται με χώμα.

Τιμή Μονάδος: Ευρώ / Τεμάχιο.

5.ΕΚΤΑΦΗ: Άνοιγμα τάφου - Εκταφή – Ταφή σε υφιστάμενο τάφο (συγγενούς) - Επανεπίχωση Τάφου

Το άνοιγμα του τάφου γίνεται χειρονακτικά από ένα άτομο – εργάτη ανά μνημείο.

Πρώτη εργασία κατά την εκταφή είναι η αφαίρεση του σταυρού και των μαρμάρων του μνημείου.

Δεύτερη εργασία είναι η αφαίρεση του χώματος έως το φέρετρο.

Τρίτη εργασία είναι η διαπίστωση (με το μερικό άνοιγμα του καπακιού του φέρετρου) της ολοκληρωμένης ή όχι αποστέωσης του ενταφιασμένου ατόμου.

Εάν υπάρχει πλήρης αποστέωση, τότε ολοκληρώνεται η εκταφή, και ακολουθεί η ταφή του θανόντος.

Τα οστά της εκταφής μετά από την επιθυμία και την εντολή των συγγενών, που παρευρίσκονται στην εκταφή, ενταφιάζονται στον υφιστάμενο τάφο ή ακολουθούνται τα οι εργασίες των 4(α) ή 4(β) ως άνω.

Μετά την ολοκλήρωση, ο τάφος ξανασκεπάζεται με χώμα.

Τιμή Μονάδος: Ευρώ / Τεμάχιο.

6. ΕΚΤΑΦΗ: Άνοιγμα τάφου (με κομπρεσέρ) - Εκταφή - Επανεπίχωση Τάφου

Η εκταφή πραγματοποιείται με χρήση μηχανικού μέσου (κομπρεσέρ) όταν η διάνοιξη γίνεται σε βραχώδες-ημιβραχώδες έδαφος (κυρίως στα παλαιά κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων όπου κατά την επανεπίχωση εχρησιμοποιούντο βραχώδη υλικά ή τσιμέντο) και στη συνέχεια ακολουθούνται οι εργασίες που περιγράφονται ανωτέρω στο σημείο (3) ή (4) ανάλογα με την περίπτωση.

Τιμή Μονάδος: Ευρώ / Τεμάχιο.

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΣΤΩΝ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΑ

Στην περίπτωση αιτήσεως μεταφοράς οστών από οστεοθυρίδα (σε άλλο κοιμητήριο) αυτά απολυμαίνονται και κατόπιν να παραδίδονται στους συγγενείς.

Τιμή Μονάδος: Ευρώ / Τεμάχιο.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΤΙΜΗ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΟ ΤΑΦΟ | 420 | 90 | 37.800,00 |
| 2 | ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΟ ΤΑΦΟ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ) | 40 | 130 | 5.200,00 |
| 3 | ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΩΜΕΝΗ ΕΚΤΑΦΗ / ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΣΤΩΝ | 280 | 50 | 14.000,00 |
| 4 | ΑΠΟΣΤΕΩΜΕΝΗ ΕΚΤΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙ Η ΣΕ ΟΣΤΕΟΘΗΚΗ | 280 | 70 | 19.600,00 |
| 5 | ΑΠΟΣΤΕΩΜΕΝΗ ΕΚΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΑΦΟ (ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ) | 280 | 130 | 36.400,00 |
| 6 | ΕΚΤΑΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ | 40 | 130 | 5.200,00 |
| 7 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΣΤΩΝ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΑ | 40 | 40 | 1.600,00 |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 119.800,00 € |
|  |  |  | ΦΠΑ | 28.752,00 € |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 148.552,00 € |

Ολογράφως: Εκατόν Σαράντα Οκτώ χιλιάδες Πεντακόσια Πενήντα Δυο Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι ποσότητες που αναγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης είναι ενδεικτικές, δεδομένου ότι δεν είναι εκ των προτέρων προβλέψιμες οι εργασίες που θα απαιτηθούν και μπορούν να αυξομειωθούν χωρίς μεταβολή του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου (ΑΔΣ 45/2018, ΑΔΑ: 6Τ38Ω93-ΙΑΣ).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές Διατάξεις περί  Δημόσιας Υγείας, Καθαριότητος και Μεταφοράς Απορριμμάτων, καθώς επίσης και με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της εκτελούμενης εργασίας (Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Προστασία Περιβάλλοντος), καθώς επίσης με τον ΑΝ 445/1968 και το ΠΔ 210/1975.

Λόγω της φύσεως των εργασιών, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται καθ' όλες τις ημέρες του έτους, ανεξαρτήτως αργιών ή καιρικών συνθηκών.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται με τον μέγιστο σεβασμό προς τον εκλιπόντα και τους οικείους του, σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας τρίτων και του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας (για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του προσωπικού) και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότητες υπάρχουν.

Μετά το πέρας οποιασδήποτε εργασίας πραγματοποιείται ο χώρος θα πρέπει να μένει ευπρεπής και καθαρός.

Οι δαπάνες αποζημίωσης από ζημιές που τυχόν προκληθούν σε παρακείμενα ταφικά μνημεία κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, υποχρεώσεις που προέρχονται από τη μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του, καθώς και σε τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να προέλθει κατά τη διάρκεια των πραγματοποιούμενων εργασιών.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο πρέπει να έχει εμπειρία στις εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει.

Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση απειθών, ανίκανων ή μη τίμιων υπαλλήλων εκ του προσωπικού του αναδόχου.

Ο Ανάδοχος δεν εισπράττει χρήματα, ούτε δικαιούται περαιτέρω αποζημίωση από τους οικείους της ταφής ή της εκταφής ή από το Δήμο για κανέναν λόγο.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αίτημα του Δήμου για ταφή/εκταφή εντός 24ωρών και θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό, ώστε να μπορεί να εκτελεί τις εργασίες (ταφές – εκταφές) ταυτόχρονα και σε διαφορετικά κοιμητήρια ακόμη και την ίδια ώρα και ημέρα, όταν προκύψει η ανάγκη.

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απολύτως ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, καθώς και των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών.

Παράληψη του Αναδόχου να ενημερωθεί για κάθε τι που αφορά στις εργασίες και την εκτέλεσή τους δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τους όρους της παρούσας μελέτης.

Οι ποσότητες που αναγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης είναι ενδεικτικές, δεδομένου ότι δεν είναι εκ των προτέρων προβλέψιμες οι εργασίες που θα απαιτηθούν και μπορούν να αυξομειωθούν χωρίς μεταβολή του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί ορίζεται σε δύο (2) έτη ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Ο Συντάξας							Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

Βενιέρης Κώστας 						Παπαδόπουλος Απόστολος

ΤΕ Γεωπονίας 							Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Προϊστάμενος Δνση Περιβάλλοντος,									Καθαριότητας & Πρασίνου